ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

инвестиционного проекта «Строительство

производства  хлористого кальция»

на промплощадке ХХХХ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы  является  строительство  на промплощадке ХХХХ производства гранулированного хлористого кальция мощностью … тонн/год.

2. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

2.1.Продукцией производства является кальций хлористый технический, соответствующий ГОСТ 450-77, марок  кальцинированный сорт высший и 1-ый.

2.2.Продукт должен выпускаться в видегранул. Средний размер гранул 2÷5 мм.

3. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

  - Сырьем установки являются абгазная соляная кислота и известь пушонка (гидроксид кальция - отходы производства ацетилена из карбида кальция). Состав и технические условия на сырье приводятся в Приложении № 1.

  - Основные энергоносители, имеющиеся на ХХХХ, и их параметры приводятся в Приложении № 2. Топливом при получении теплоносителя на сушку хлористого кальция является водород из цеха электролиза.

4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

Технология предлагаемого процесса производства должна обеспечить полную утилизацию вредных веществ и не иметь токсичных выбросов в атмосферу (выше нормативно установленных), твердых и жидких отходов подлежащих утилизации.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Предлагаемая установка должна располагаться на площадке ХХХХ.

5.2  В комплексе установки требуется предусмотреть складские помещения на 1 000 т продукции.

5.3  При производстве  должно быть предусмотрено наличие лаборатории, вспомогательных служб, а так же административных, бытовых и подсобных помещений в соответствии с действующими нормами.

5.4.  Производственные здания и сооружения производства должны соответствовать сейсмостойкости 8 баллов.

5.5. Категория помещений :

-отделения синтеза CaCl2 – А по НПБ 105-95 класс взрывоопасной зоны В-I, по ПУЭ;

-отделение сушки и затаривания готового продукта – Г по НПБ 105-95

6. НОУ-ХАУ и ЛИЦЕНЗИИ

Если предлагаются защищенные патентом (содержащие элементы ноу-хау) методы производства или оборудование, разработчик должен предварительно договориться с патентообладателем  о возможности их использования, и учесть затраты на использование  защищенных патентом (содержащие элементы ноу-хау) методов производства или оборудования в предлагаемой установке.

7. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

7.1. Производство должно быть оснащено системой АСУТП (автоматическая система управления технологическим процессом) на микропроцессорной технике.

7.2. АСУТП производства должна быть совместима с системой управления предприятием. Все элементы АСУТП должны иметь сертификаты соответствия, а система АСУТП должна иметь разрешение на применение в особоопасных производствах.

7.3. Электрооборудование отделения синтеза хлористого кальция должно быть во взрывобезопасном исполнение в соответствии с ПУЭ.

7.4. В составе производства должно быть оборудование, обеспечивающее необходимую подготовку водорода для сжигания (осушку, компремирование и т.п.)

7.5. В составе производства должно быть предусмотрено оборудование для классификации готового продукта перед его фасовкой.

7.6. В составе производства должно быть предусмотрено оборудование для фасовки готового продукта в  биг-бэги по 800 кг мощностью 12 000 тонн в год, мешки по 25 кг, 50 кг и барабаны до 100 л мощностью 5 000 тонн в год.

7.7. В составе производства требуется предусмотреть установку механизированной погрузки вагонов.

7.8. Все основное и вспомогательное технологическое оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение для применения на опасных производствах.

7.8.1. В рамках инвестиционного проекта Генеральный подрядчик должен осуществить поставку на базисе DDU (поставка до места работ) или DDP (поставка до места работ c оплатой таможенных расходов) по INCOTERMS-2000 полностью комплектное и годное к последующему монтажу и эксплуатации оборудование.

7.8.2. Поставляемое оборудование, подпадающее под требования безопасности Ростехнадзора,  должно быть разрешено к применению Ростехнадзором РФ.

7.8.4. По режиму безопасности и гигиены оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда, технике безопасности и экологической безопасности.

7.8.5. При разработке оборудования поставщик должен учесть сейсмичность на площадке – 8 баллов.

8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вид климатического исполнения предлагаемой установки и её составные части должны соответствовать УХЛ 3 в соответствии с ГОСТ 15150.

Климатические требования в соответствии с Приложением №3.

9. ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9.1. Срок гарантии на все оборудование – один год с момента пуска в эксплуатацию, при подтверждении количества и качества получаемой продукции в соответствии с техническим заданием в течение эксплуатации до капитального ремонта. Средний срок службы оборудования подрядчик должен назначить поагрегатно, но не менее – 10 лет.

9.2. Во время гарантийного срока генеральный подрядчик гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

9.3. Для всех быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок и т.п. должен быть предоставлен 1-годичный запас.

9.4. В случае, если запас быстроизнашивающихся материалов будет исчерпан до истечения одно-годичного срока с момента пуска производства в эксплуатацию, генеральный подрядчик обязан восстановить необходимый запас за свой счет.

10.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Вся документация, передаваемая заказчику, должна быть выполнена на русском языке, в полном объеме и соответствовать нормам и правилам, действующим в РФ.

10.2. Документация должна содержать все необходимые разрешения сертификаты и лицензии в соответствии с Законодательством, действующим в РФ.

10.3. Генеральный подрядчик должен подготовить и согласовать весь перечень технической документации, необходимой для нормальной эксплуатации производства и передать на ХХХХ.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ

11.1. Генеральный подрядчик (совместно с ХХХХ) должен разработать проект штатного расписания для работы на новой установке.

11.2. . Генеральный подрядчик (совместно с ХХХХ) должен разработать перечень специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса на аналогичном работающем оборудовании на заводе, который должен предложить генеральный подрядчик, провести обучение или предоставить полный комплект документации для проведения обучения специалистами ХХХХ.

11.3. Прочие работники проходят обучение во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного испытания оборудования.

11.4. Генеральный подрядчик должен сформулировать требования к квалификации рабочих производства и определить способы проверки их квалификации. Все рабочие производства должны пройти проверку теоретических и практических знаний по своей профессии.

12. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

12.1. Приемка производства в эксплуатацию производится в четыре этапа

1) Приемка всей технической документации (перечень технической документации выполняется Генеральным подрядчиком совместно со специалистами ХХХХ после выполнения проекта).

2) Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования и технологических систем. На этом этапе проверяется работоспособность и производительность машин и систем.

3) Проверка теоретических и практических знаний рабочих производства.

4) Комплексное испытание всего оборудования производства. При комплексном испытании оборудование должно проработать без остановки 72 часа.

12.2. Контракт, приложением к которому является данное «Техническое задание, считается выполненным, когда успешно пройдены все четыре этапа приемки.

13. ПРИЕМКА И ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ

Вся недостающая информация предоставляется сторонам по отдельным требованиям.

Руководителя проекта

Приложение № 1

Абгазная соляная кислота,

выпускаемая по ТУ2122-104-05742755-96

|  | Для 2 сорта |
| --- | --- |
| Массовая доля хлористого водорода, %, не менее | 27,5 |
| Массовая доля хлора, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля органически связанного хлора, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,02 |

Пушонка,

выпускаемая по ТУ 301-06-16-90

|  | Для КИ 80 |
| --- | --- |
| Массовая доля оксида кальция, в пересчете на гидроксид кальция, %, не менее | 80 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 10 |
| Массовая доля карбида кальция, %, не более | 0,8 |

Приложение № 2

ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ,  ИМЕЮЩИЕСЯ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ХХХХ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

| Электроснабжение | Напряжение 6 кВ, 50 Гц |
| --- | --- |
|  | Напряжение 380 В, 50 Гц |
| Вода пожарохозяйственная | 0,1 – 0,2 МПа |
| Вода производственная | 0,2 – 0,4 МПа |
| Воздух технологический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Воздух КИП и А | 0,2 – 0,4 МПа |
| Азот технический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Пар насыщенный | 0,45 – 0,9 МПа |
| Водород | 1500-2500 м3/ч |

Приложение №3

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно СНиП 23-01-99 ''Строительная климатология''  площадка относится к 1 климатическому району, к IВ подрайону (основные характеристики):

- среднемесячная температура воздуха в январе от минус 14 до минус 280С

- среднемесячная температура воздуха в июле от плюс 12 до плюс 210С

- Температура наиболее холодной пятидневки – минус 380С

- средняя скорость ветра за три зимних месяца 5 и более м/с

- среднемесячная относительная влажность воздуха в июле более 75%

- Средняя месячная относительная влажность воздуха в холодный месяц 80%

По зоне влажности относимся к 3-ей сухой зоне, характеризующейся комплексным показателем. К менее 5.

Согласно СНиП 2.01.07-85* ''Нагрузки и воздействия''

- По снеговой нагрузке относимся к II району с показателями: расчетный вес снегового покрова Sg – 1,2 кПа или (120 кгс/м2).

- По ветровой нагрузке относимся к III району с показателями: Wо – 0,38 кПа  или (38 кгс/м2).

- Тип местности В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 метров.

- Сейсмичность на площадке 8 баллов по 12 бальной шкале MSK-64

5.	    Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Среднее барометрическое давление – 955 гПа.