ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

по теме:

«Строительство производства нейтрального гипохлорита кальция на ХХХХ

Основные положения.

  - Реализация проекта строительства производства нейтрального гипохлорита кальция (НГХК) на ХХХХ предполагается осуществлять путем поэтапного выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Предполагается осуществить приобретение технологии (базового проекта) и основного технологического оборудования (или конструкторской документации на изготовление) у Поставщика технологии, разработку проектно-сметной документации Генеральным проектировщиком (организация имеющая право на осуществление проектных работ на территории РФ) и выполнение СМР на основании разработанной проектно-сметной документации.

  - Данное задание описывает общее направление реализации проекта и не регламентирует конкретные технические и проектные решения, которые будут применены во вновь создаваемом производстве. Конструкционное исполнение и принцип действия отдельных узлов и агрегатов будет согласовываться между Заказчиком и Подрядчиками в процессе согласования основных технологических решений и формирования Технического задания на проектирование производства и поставку оборудования.

  - В данном задании не рассматривается привязка вновь создаваемого производства к существующим на ХХХХ зданиям и сооружениям. В технико-коммерческом предложении должна быть отражена следующая информация, необходимая для выбора площадки под строительство, либо привязки производства к имеющимся сооружениям и коммуникациям:

- размеры площадки, которая, необходима для размещения производства, с указанием расположения отдельных стадий производства относительно друг друга (ситуационный план);

- характеристики зданий и сооружений для размещения производства, с указанием геометрических размеров в плане, этажности, планов размещения оборудования, конструктивных особенностей зданий и сооружений в соответствии с требованиями пожарной и сейсмической безопасности, а также ориентировочные затраты на возведение данных сооружений;

- требования к качественным характеристикам и объёму энергоресурсов, необходимых для нормальной эксплуатации производства;

- категорию производства по энергоснабжению в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и ПБ 09-540-03 «Общие требования взрывобезопасности».

  - Всё предлагаемое к поставке оборудование, произведённое вне территории РФ, такое как: оборудование, работающее под давлением, грузоподъёмное оборудование, оборудование систем автоматизации, приборы КИПиА, электрооборудование, запорно-регулирующая арматура и т.д., должно быть сертифицировано в РФ и иметь необходимый комплект разрешений для применения на особоопасных производственных объектах.

- Качество готовой продукции и основные характеристики производства.

  - Нейтральный гипохлорит кальция, получаемый на новом производстве, должен удовлетворять требованиям приведённым в таблице 1:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Порошкообразный и гранулированный продукт белого цвета или слабоокрашенный |
| 2 | Массовая доля активного хлора, %, не менее | 65 |
| 3 | Массовая доля воды, %, не более | 2 |
| 4 | Массовая доля нерастворимого остатка, %, не более | 12 |
| 5 | Коэффициент термостабильности, не менее | 0,9 |

При формировании технико-коммерческого предложения необходимо рассмотреть возможность получения на вновь создаваемом производстве гипохлорита натрия. Получаемый гипохлорит натрия должен соответствовать требованиям, приведённым в таблице 2:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Жидкость зеленовато-желтого цвета |
| 2 | Коэффициент светопропускания, %, не менее | 20 |
| 3 | Массовая концентрация свободного хлора, г/дм3, не менее | 190 |
| 4 | Массовая концентрация щёлочи, в пересчёте на NaOH, г/дм3 | 10-20 |
| 5 | Массовая концентрация железа, г/дм3, не более | 0,02 |

  - Объём производства НГХК, удовлетворяющего требованиям, изложенным в пункте 2.1, должен составлять не менее 20 тысяч тонн в год (строительство и ввод в эксплуатацию производства двумя очередями по 10 тысяч тонн).

  - Предполагаемый метод производства НГХК – определяется разработчиком и поставщиком технологии.

  - Стадийность производства:

- Стадия приема, хранения и подготовки сырья;

- Стадия приготовления известкового молока;

- Стадия получения гипохлорита натрия хлорированием каустической соды;

- Стадия получения НГХК хлорированием смеси известкового молока;

- Стадия выделения пасты, сушки НГХК, методом фильтрации суспензии НГХК и сушки полученного кека (грануляция – опционно);

- Стадия переработки хлорсодержащих стоков и их возврат в технологическую схему;

- Стадия обжига известняка (опционно).

  - Очистка газовых потоков отводимых из сушилок должна осуществляться с использованием метода, исключающего возможность выброса хлорсодержащих продуктов в атмосферу. Очистка газовых потоков от систем приточно-вытяжной вентиляции должна осуществляться с применением данной системы

  - Производство должно быть оборудовано системой общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей соответствие параметров атмосферы рабочей зоны регламентирующим документам, и системой местного пылеподавления (поставляемое оборудование, предполагающее перевалку пылящих сред должно быть герметизировано и предусматривать присоединение вентиляции). Воздух, выбрасываемый в атмосферу на выходе из системы общеобменной вытяжной вентиляции должен обеспечивать соблюдение нормативных правовых актов в области природохранной деятельности и экологической безопасности.

- Характеристики исходного сырья и энергоресурсов.

  - Требования к качеству извести для вновь возводимого производства должны быть сформированы в ТКП, исходя из требований к качеству готовой продукции. В случае комплектной поставки предусматривающей создание участка обжига извести необходимо дополнительно указать качественные характеристики для известняка и восстановителей.

  - Требования к качеству каустической соды и хлора, должны быть сформированы в ТКП, исходя из требований к качеству готовой продукции.

  - Качественные показатели энергоресурсов (электроэнергия, вода и т.д.), необходимых для нормальной эксплуатации производства на данном этапе не регламентированы, а являются предметом предпроектной проработки и должны быть сформулированы в ТКП. Оценка возможности обеспечения производства энергоресурсами будет произведена после получения ТКП от потенциального подрядчика, с указанием объёмов и качественных характеристик энергоресурсов.

- Состав технико-коммерческого предложения.

  - Технико-коммерческое предложение должно состоять из следующих разделов:

- Поставщик технологии (разработчик базового проекта);

- Общие сведения о технологии;

- Описание предлагаемой технологической схемы;

- Характеристика производимой продукции;

- Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов;

- Технико-экономические показатели производства;

- Расходные нормы по сырью, вспомогательным материалам и энергоресурсам;

- Нормы образования отходов производства;

- Рекомендации по охране окружающей среды и утилизации отходов производства;

- Предварительный расчёт штатного расписания;

- Ситуационный план размещения нового производства;

- Объём выполнения инжиниринговых и проектных работ;

- Объём поставки оборудования;

- Объём выполнения работ в части пуско-наладки и авторского надзора;

- Сетевой график реализации проекта;

- График финансирования;

- Гарантированный срок эксплуатации оборудования.

  - Поставщик технологии. В разделе должно быть отражено наименование и реквизиты организации поставщика технологии процесса (разработчика базового проекта).

  - Общие сведения о технологии. В разделе должны быть отражены: наименование технологического процесса, метод производства, мощность производства, количество технологических линий (потоков), стадий, сведения об аналогах (отечественных и зарубежных).

  - Описание предлагаемой технологической схемы. Данный раздел должен содержать описание основных технологических решений и принципов, заложенных в основу нового производства, конструкционное исполнение основных технологических узлов и агрегатов, принципы системы управления производством, как с точки зрения обеспечения безопасного производства работ, так и в целях обеспечения соответствия выпускаемой продукции регламентированным показателям. Для основного технологического оборудования (реактора хлорирования и сушильные установки) производится обоснование выбора единичной их количества.

  - Характеристика производимой продукции. В разделе приводятся техническое наименование продукта в соответствии с нормативно-технической документацией.

  - Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов.

Данные, характеризующие исходное сырье, материалы, полупродукты и энергоресурсы, следует систематизировать в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1 Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов

| Наименование сырья, материалов, полупродуктов | Государственный или отраслевой стандарт, СТП, технические условия, регламент или методика на подготовку сырья | Показатели, обязательные для проверки | Регламентируемые показатели с допустимыми отклонениями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В таблицу включаются все виды сырья, материалы, полупродукты и энергоресурсы, используемые в технологическом процессе производства. Все показатели, включенные в таблицу, приводятся с допустимыми отклонениями. При необходимости особо оговариваются специальные требования к сырью, материалам, полупродуктам и энергоресурсам, используемым в производстве, в том числе требования к технологической воде, сжатому воздуху, азоту и инертным газам, входящим в непосредственный контакт с продуктами производства.

  - Технико-экономические показатели производства. В этом разделе должен быть указан расход сырья, полуфабрикатов, энергоресурсов, вспомогательных и быстроизнашивающихся материалов, отнесённые на 1 т готовой продукции, в объёме необходимом для проведения оценки прямых затрат на выпуск продукции.

  - Расходные нормы по сырью, вспомогательным материалам и энергоресурсам. Расходные коэффициенты сырья и вспомогательных материалов следует приводить в виде таблицы (Таблица 2)

Таблица 2

| Наименование сырья, материалов и энергоресурсов | Расходный коэффициент (кг/т, нм3/т и т.д.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

  - Нормы образования отходов производства. Приводятся нормы образования отходов производства на 1 тонну готовой продукции, включая твёрдые, жидкие и газообразные продукты. В случае образования в процессе производства отходов, являющихся товарными продуктами, данные продукты должны быть выделены отдельной строкой, с указанием объёмов образования.

  - Рекомендации по охране окружающей среды и утилизации отходов производства. В этом разделе представить характеристику не утилизируемых отходов производства, загрязненных сточных вод и газовых выбросов, рекомендуемый метод  их утилизации или обезвреживания.

  - Предварительный расчёт штатного расписания. Приводится оценка потребности нового производства в трудовых ресурсах. В штатном расписании должна быть произведена разбивка персонала по следующим направлениям:

- Основной технологический персонал, с разбивкой по стадиям производства;

- Вспомогательный и ремонтный персонал, с разбивкой по службам (механик, энергетик, КИПиА и т.д);

- Инженерно-технические работники, с разбивкой по службам (механик, энергетик, КИПиА и т.д) и руководители.

  - Ситуационный план размещения нового производства.  В составе данного раздела должна быть указана следующая информация:

- размеры площадки, которая, необходима для размещения производства, с указанием расположения отдельных стадий производства относительно друг друга;

- характеристики зданий и сооружений для размещения производства, с указанием геометрических размеров в плане, этажности, планов размещения оборудования по отметкам, конструктивных особенностей зданий и сооружений в соответствии с требованиями пожарной и сейсмической безопасности;

- категория производства по энергоснабжению в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и ПБ 09-540-03 «Общие требования взрывобезопасности».

  - Объём выполнения проектных работ. Указывается состав проектно сметной документации разрабатываемой в рамках реализации проекта, участие Подрядчика в процедурах согласования проектной документации и прохождении процедуры экспертизы промышленной безопасности.

  - Объём поставки оборудования. Приводится перечень оборудования необходимого для нормальной эксплуатации оборудования, с разбивкой объёмов по двум позициям: генеральная поставка (оборудование, поставляемое Поставщиком технологии) и местная поставка (оборудование которое может быть изготовлено в регионе заказчика). По всем позициям оборудования необходимо указать стоимость. По основному технологическому оборудованию, например реактора хлорирования, сушилки, стоимость приводится с разбивкой по основным узлам и агрегатам единицы оборудования.

  - Объём выполнения работ в части пуско-наладки и авторского надзора. В данном разделе приводится предварительный график выполнения пуско-наладочных работ, регламент осуществления авторского надзора при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

  - Сетевой график реализации проекта. В данном разделе приводится календарный план-график реализации проекта.

  - График финансирования. Приводится календарный график финансирования проекта, указывается структура взаиморасчётов между Заказчиком и структурированный план финансовых затрат.

  - Гарантированный срок эксплуатации оборудования. В данном разделе указываются гарантийные сроки эксплуатации основного технологического оборудования, в следующих вариантах:

- Гарантийный срок эксплуатации – срок эксплуатации производства в период, которого поставщик оборудования несёт полную ответственность за работоспособность оборудования, при условии соблюдения Заказчиком регламентированных показателей технологического процесса;

- Гарантированный срок эксплуатации – срок эксплуатации оборудования без проведения ремонтных работ капитально характера.;

- Гарантийный срок поставки – запасных частей к оборудованию, изготовление которых требует применение специальных технологических приёмов, которыми обладает поставщик технологии.