ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Контракту № …………… от …………….

на реконструкцию производства карбида кальция и ацетилена

ХХХХ

1. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ

1.1. Реконструкция затрагивает следующие здания и сооружения Заказчика согласно Приложению № 13 к Контракту:

1.1.1. здание дробления и рассева извести (корпус ПК-3) и галерея до корпуса ПК-5;

1.1.2. здание карбидных печей (корпус ПК-6);

1.1.3. здания шихтоподготовки (корпуса ПК-4 и ПК-5);

1.1.4. галереи шихтоподачи из корпуса ПК-5 в корпус ПК-6;

1.1.5. галерея охлаждающего барабана старой печи №1;

1.1.6. здание рассева и транспортировки карбида кальция (корпус ПК-7);

1.1.7. сооружения системы циркуляции и охлаждения воды (корпус 051, 051А, 051Б);

1.1.8. здания трансформаторных подстанции и распределительных устройств (корпус 5043-распредустройство №151 и корпус 051-распредустройство №71).

Размещение зданий и сооружений, в которых будет произведена реконструкция согласно Контракту, приведена на Рис.1.

1.2. Генеральный подрядчик поставит товар (оборудование, материалы, запчасти, документацию), выполнит полный набор услуг от получения разрешения на проектирование до сдачи реконструированного производства карбида и ацетилена в эксплуатацию приемочной комиссией, разработает рабочий проект реконструкции карбидно-ацетиленового производства, сертифицирует поставляемое оборудование на соответствие российским стандартам, получит разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию реконструированного карбидно-ацетиленового производства, выполнит необходимый объем строительно-монтажных работ «под ключ» и пустит в эксплуатацию реконструированное производство.

1.3. Генеральный подрядчик должен выполнить:

1.3.1. Инженерно-строительное обследование зданий и сооружений, вовлеченных в реконструкцию, на предмет соответствия несущей способности строительных конструкций новым нагрузкам и новым требованиям к сейсмостойкости и на предмет максимального использования имеющихся строительных конструкций и коммуникаций.

…

Рисунок 1. Расположение корпусов производства карбида кальция и ацетилена

1.3.2. Геологические изыскания почв и старых фундаментов под новое оборудование.

1.3.3. Демонтаж следующего оборудования и сооружений (см. Приложение № 13 к Контракту):

1.3.3.1. старой карбидной печи №1 в корпусе ПК-6;

1.3.3.2. двух старых систем шихтоподготовки и шихтоподачи (последовательно с учетом монтажа новых систем);

1.3.3.3. старой системы газоотведения и газоочистки печи №1;

1.3.3.4. старой системы электроснабжения печи №1;

1.3.3.5. старой системы автоматического управления печью №1;

1.3.3.6. старой системы циркуляции охлаждающей воды (после строительства новой системы водоохлаждения);

1.3.3.7. старой галереи водоохлаждаемого барабана и самого барабана для слива карбида кальция;

1.3.3.8. отдельных узлов старой системы общеобменной вентиляции;

1.3.3.9. отдельных узлов старой системы водопровода и канализации общего пользования;

1.3.3.10. отдельных узлов старых систем отопления зданий, вовлеченных в реконструкцию;

1.3.3.11. отдельных узлов освещения в зданиях, вовлеченных в реконструкцию;

1.3.3.12. других сооружений, демонтажа которых потребуют результаты инженерно-строительного обследования и выполненного проекта.

1.3.4. Монтаж и строительство следующего нового оборудования и сооружений:

1.3.4.1. новой комплектной карбидной печи на месте демонтированной печи №1;

1.3.4.2. новой системы шихтоподготовки и шихтоподачи, которая должна будет обеспечить работу старой печи №2 (мощность 309 тонн карбида в сутки с литражностью 260 дм3/кг) и новой печи №1 (мощность 70 тысяч тонн карбида кальция в год) с возможностью рассева и дробления компонентов шихты, осушки углеродсодержащего сырья (при этом в углеродсодержащем сырье после сушки количество фракции 0…5 мм не должно увеличиваться более чем на 5%);

1.3.4.3. новых градирен и системы подачи воды для обеих печей: старой печи №2 и новой печи №1;

1.3.4.4. новых корпусов ацетиленового производства, включая:

- два генератора ацетилена производительностью 2300 н.м3/час каждый;

- систему очистки ацетилена, включая оборудование приготовления гипохлорита натрия, производительностью 4600 м3/час;

- один газгольдер ацетилена емкостью 1500 м3;

- систему компримирования ацетилена;

- систему фильтрации известкового ила и охлаждения оборотной воды;

1.3.4.5. нового узла слива карбида кальция из печи №1 в изложницы;

1.3.4.6. нового здания и участка охлаждения карбида кальция в изложницах после печи №1;

1.3.4.7. нового здания и систем дробления, рассева и хранения карбида кальция, обеспечивающих работу новой печи №1 и старой печи №2;

1.3.4.8. новой системы общеобменной вентиляции в зданиях, вовлеченных в реконструкцию;

1.3.4.9. новой системы отопления в зданиях, вовлеченных в реконструкцию;

1.3.4.10. новой системы освещения в зданиях, вовлеченных в реконструкцию;

1.3.4.11. новой системы водоснабжения и канализации в зданиях, вовлеченных в реконструкцию;

1.3.4.12. новой системы отвода печных газов из новой печи №1 с установкой котла-утилизатора;

1.3.4.13. новой системы электроснабжения новой печи №1 и реконструируемого оборудования карбидно-ацетиленового производства;

1.3.4.14. новой системы весового учета слитого карбида кальция, товарного карбида кальция и карбида кальция, пошедшего на производства ацетилена.

1.3.5. Строительно-монтажные работы согласно выполненному рабочему проекту.

1.3.6. Комплектацию оборудованием следующих участков и подразделений Заказчика:

1.3.6.1. лаборатории контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции согласно перечню, данному в  Приложения № 6 к Контракту;

1.3.6.2. участка производства кожухов электродов согласно перечню, приведенному в Приложении № 14 к Контракту.

1.4. Генеральный подрядчик и XXX  гарантируют:

1.4.1. Что демонтаж и строительство согласно настоящему «Техническому заданию» будет проводиться при работающей в корпусе ПК-6 старой карбидной печи №2.

1.4.2. Что вызванный реконструкцией период  работы старой карбидной печи №2 с использованием только одной системы шихтоподачи, не будет превышать двух месяцев.

1.4.3. Что во время реконструкции карбидно-ацетиленового производства старая печь №2 не будет остановлена.

1.5. Генеральный подрядчик должен иметь соответствующие российские лицензии на выполнение работ генерального подряда.

1.6. Генеральный подрядчик и XXX  обладают патентами и правом интеллектуальной собственности на проект, технологию и оборудование. В случае претензий третьих лиц, связанных с нарушением патентного права и других интеллектуальных прав собственности, Генеральный подрядчик за свой счет должен урегулировать эти претензии.

1.7. Генеральный подрядчик и XXX  подтверждают возможность экспорта карбида кальция, полученного на реконструированном производстве, в любую страну мира.

2. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Согласно Приложению № 13 к Контракту, устанавливаются следующие границы ответственности Генерального подрядчика по сырью, готовой продукции и печным газам:

2.1.1. известь обожженная - на входе в корпус ПК-3;

2.1.2. углеродсодержащее сырье (полукокс, кокс, антрацит) - на входе в склад углеродного восстановителя (корпус ПК-4);

2.1.3. товарный карбид кальция - на выходе из нового узла дробления и рассева карбида кальция после новой печи №1;

2.1.4. ацетилен – задвижка (вентиль), который Генеральный подрядчик должен установить на трубопроводе ацетилена, выходящего после компримирования и идущего в цеха-потребители;

2.1.5. точка подключения печных газов - после системы очистки показана в Приложении №13.

2.2. Территориально границы ответственности Генерального подрядчика определены как (см. Приложение № 13):

2.2.1. по внешней границе стен корпусов шихтоподготовки ПК-3, ПК-4 и ПК-5;

2.2.2. по внешней границе стен корпуса карбидных печей ПК-6;

2.2.3. по внешней границе стен нового корпуса ацетиленовых генераторов мокрого типа;

2.2.4. по внешней границе стен нового корпуса охлаждения, дробления и рассева карбида кальция после новой печи №1.

2.3. По электрическим сетям границы ответственности Генерального подрядчика определены:

2.3.1. Точка подключения к сети электропитания 110 кВ – зажим на проводе опоры анкерной ВЛ-110, находящийся на линии электропередачи «Карбид A,В» (см. Приложение № 13). Для подключения к сети 110 кВ необходимо разработать проект и выполнить строительно-монтажные работы по прокладке нового кабеля электропитания от точки подключения до печных трансформаторов.

2.3.2. Точка подключения к сети электропитания 6 кВ – сборные шины распределительного устройства РУ-71 (корпус 051) и сборные шины распределительного устройства РУ-151 (корпус 5045) (см. Приложение №13). Для подключения к сети 6 кВ необходимо разработать проект и выполнить строительно-монтажные работы по расширению распределительных устройств РУ-71 и РУ-151 и прокладке нового кабеля электропитания от точек подключения до новых спроектированных трансформаторных подстанций.

2.4. По питьевой воде границы ответственности Генерального подрядчика определены: точка подключения – задвижка (вентиль), который Генеральный подрядчик должен установить на трубе dу=150 мм в пожарном гидранте ПГ-7/11 (см. Приложение №13).

2.5. По речной воде (для системы охлаждения новой карбидной печи №1) границы ответственности Генерального подрядчика определены: точка подключения – задвижка (вентиль), который Генеральный подрядчик должен установить на трубе dу=1000 мм в камере №33 у автодороги №8 (см. Приложение №13).

2.6. По ливневой канализации границы ответственности Генерального подрядчика определены: точка врезки - труба dу=1000 мм у пожарного гидранта ПГ-И/9  (см. Приложение №13).

2.7. По хозяйственно-фекальной канализации границы ответственности Генерального подрядчика определены: точка врезки - труба dу=200 мм у корпуса 5011 (см. Приложение №13).

3. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

3.1.Продукцией реконструируемого производства являются:

3.1.1. карбид кальция, получаемый на новой печи №1;

3.1.2. ацетилен, получаемый на новых ацетиленовых генераторах из карбида кальция, производимого старой печью №2 и новой печью №1, и удовлетворяющий стандарту Заказчика.

3.2.  Товарный карбид кальция, получаемый после дробления и рассева из продукции, выпускаемой новой печью №1, должен соответствовать требованиям качества, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1

| Характеристики карбида кальция | Фракция, мм | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Литраж при 20оС и давлении 101 кПа, дм3/кг, не менее | 50-80 | 305 | 285 | 255 |
|  | 5-80 | 300 | 280 | 250 |
|  | 5-50 | 300 | 280 | 250 |
| Содержание фосфористого водорода в ацетилене % V/V, не более. |  | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| Содержание сероводорода в ацетилене % V/V, не более. |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Массовая доля сульфидной серы, % не более |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Доля данного сорта в общем объеме выпуска продукции, % |  | … | … | … |

3.3. После дробления карбид кальция, производимый на новой печи №1,  должен получаться со следующим гранулометрическим составом:

фракция 0…25 мм - 	не более …%

фракция 25…80 мм - 	…%

фракция 80…100 мм - 	не более …%

фракция > 100 мм -	отсутствует.

3.4. После рассева раздробленного карбида кальция должны быть получены следующие фракции:

Фракция 0…25 мм – направляется на производство ацетилена;

Фракция 25…50 мм – может направляться как на производство ацетилена, так и на затаривание для выпуска товарной продукции;

Фракция 50…80 мм – может направляться как на производство ацетилена, так и на затаривание для выпуска товарной продукции;

Фракция 80…100 мм – направляется на производство ацетилена.

3.5. Ацетилен, получаемый на новом участке ацетиленовых генераторов, должен соответствовать требованиям качества, приведенным в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объёмная доля ацетилена, %, не менее | 99,4 |
| 2 | Объёмная доля фосфористого водорода, %, не более | 0,08 |
| 3 | Объёмная доля сероводорода, %, не более | 0,15 |
| 4 | Содержание влаги | следы |

3.6. Заключение о качестве карбида кальция и ацетилена при приемке производства в эксплуатацию дает лаборатория ХХХХ на основании лабораторных методик, приведенных в нормативно-технической документации Заказчика. Заказчик предоставляет Генеральному подрядчику и XXX указанные лабораторные методики на русском языке. При необходимости XXX самостоятельно возьмет пробы продукции и проведет анализ за свой счет.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ

4.1. XXX гарантируют, что при реконструкции ацетиленово-карбидного производства по Контракту будут предусмотрены следующие основные технические решения:

4.1.1. новая печь №1 будет круглой, закрытого типа,

4.1.2. будут максимально использованы имеющиеся строительные конструкции зданий и сооружений,

4.1.3. новая печь №1 будет иметь полностью автоматизированную систему управления процессом получения карбида кальция, включая перемещение электродов (кроме слива карбида из печи),

4.1.4. новая печь №1 будет иметь полые самоспекающиеся электроды с загрузкой сырьевой «мелочи» через электрод,

4.1.5. новая печь №1 будет иметь систему токоподведения и перепуска электродов с технологией собранных зажимов,

4.1.6. в новой печи №1 будет исключен обрыв электродов,

4.1.7. в новой печи №1 будет применена система кольцевой подачи шихты;

4.1.8. в новой печи №1 розлив карбида кальция будет производиться в изложницы,

4.1.9. для новой печи №1 будет установлена новая система размола и рассева карбида кальция по фракциям,

4.1.10. в новой печи №1 печной газ поступает на котел-утилизатор, после него подвергается сухой очистке и в виде дымового газа направляется в точку приемки дымовых газов, указанную в п.2.1.5.

4.1.11. в новой печи №1 лёточный газ подвергается сухой очистке и выбрасывается в атмосферу через существующую трубу;

4.1.12. в новой системе подготовки и подачи шихты точность дозирования компонентов шихты будет ± 0,1%;

4.1.13. осушка углеродсодержащего восстановителя (полукокс, кокс, антрацит) будет осуществлена в аппарате, максимально снижающем его измельчение, при этом увеличение доли фракции 0…5 мм не превысит 5 %;

4.1.14. все технические решения, которые будут заложены в базовый и рабочий проект, должны учитывать последующую реконструкцию печи №2;

4.1.15. производства ацетилена будет осуществляться в генераторах мокрого типа;

4.1.16. в генераторах мокрого типа будет использоваться фракция карбида кальция 0…100 мм, при этом будет использован весь образующийся при дроблении объем фракции 0…25 мм, при этом XXX гарантирует стабильную работу оборудования;

4.1.17. все прочие технические решения, входящие в базовый проект, должны быть согласованы с Заказчиком.со следующими параметрами качества:

4.2. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют, что технико-экономические характеристики новой карбидной печи №1 при нагрузке 40 MVA будут соответствовать значениям, приведенным в Таблице 3:

Таблица 3

| Гарантируемые технико-экономические параметры новой карбидной печи и реконструированного карбидного производства |
| --- |
| Удельный расход углеродсодержащего сырья, кг/т карбида кальция, не более: - 60% полукокса и 40% кокса - 100% кокса - 100% полукокса | … кг полукокса … кг кокса … кг кокса … кг полукокса |
| Удельный расход технологической (печной) электроэнергии, кВт.ч/кг карбида кальция, не более | … для кокса … для полукокса |
| Удельный расход силовой электроэнергии, кВт.ч/кг карбида кальция, не более | 0,2 |
| Максимальное содержание полукокса в углеродной составляющей шихты, % масс. | 100 |
| Фракционный состав после первичного дробления, % масс.: - фракция 0…25 мм, не более - фракция 25…80 мм - фракция 80…100 мм, не более - фракция > 100 мм | … … … отсутствует |

4.3. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют, что после рассева дроблёного карбида кальция, полученного на новой печи №1, будут получены следующие две марки товарного карбида кальция:

Таблица 4

| Обозначение марки карбида кальция | Средние размеры кусков, мм | Размеры других кусков, мм | Массовая доля, %, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/80 | от 25 до 80 | менее 25 ( в том числе менее 2) от 80 до 100 более 100 | 7 2 10 отсутствие |
| 50/80 | от 50 до 80 | менее 50 ( в том числе менее 2) от 80 до 100 более 100 | 10 2 10 отсутствие |

4.4. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют, что:

4.4.1. срок окончания монтажа всего оборудования будет не более … месяцев после вступления Контракта в силу, при этом Заказчик гарантирует, что огнеупоры будут храниться в корпусе ПК-6 и при проведении монтажных работ на новой печи №1 температура в помещении корпуса ПК-6 будет не менее +10оС;

4.4.2. срок вывода новой печи №1 и реконструируемого производства на гарантируемые параметры, перечисленные в п.13.2, будет не более … месяцев после вступления Контракта в силу.

4.5. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют технические параметры системы шихтоподготовки, приведенные в Таблице 5:

Таблица 5

| Показатели | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Точность дозирования | % масс. | 0,1 |
| Гранулометрический состав сырья для печи №1: Известь Углеродсодержащий восстановитель: | мм мм | … … |
| Скорость подачи шихты, не менее | тонн/час | … |

4.6. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют технические параметры котла-утилизатора, приведенные в Таблице 6:

Таблица 6

| Показатели | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Производительность по пару | тонн/час | … |
| Давление пара, не менее | МПа | … |
| Температура пара | оС | … |
| Коэффициент полезного действия | % | … |

4.7. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют технические параметры установки сушки углеродсодержащего сырья, приведенные в Таблице 7:

Таблица 7

| Показатели | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Производительность по углеродсодержащему сырью, не менее | тонн/час | … |
| Производительность по испаряемой влаге, не менее | тонн/час | … |
| Содержание влаги в осушенном углеродсодержащем сырье при содержании влаги в исходном сырье не более 18%, не более | % масс | 1,0 |

4.8. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют технические параметры нового участка ацетиленовых генераторов, приведенные в Таблице 8:

Таблица 8

| Показатели | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Производительность одного генератора, не менее | н.м3/час | 2300 |
| Количество генераторов | штук | 2 |
| Давление ацетилена на границе ответственности | МПа | 0,05-0,065 |

4.9. Генеральный подрядчик и XXX  гарантируют, что производительность новой карбидной печи №1 должна составлять не менее 206 тонн карбида кальция  в сутки. XXX  гарантируют, что коэффициент мощности печного агрегата (cos φ ) будет не менее 0,…. Прибор контроля коэффициента мощности (класса точности 0,5) должен входить в объем поставки по Контракту.

4.10. Генеральный Подрядчик и XXX гарантируют, что для нормальной работы оборудования будет достаточно ремонтов, периодичность и длительность которых приведена в Таблице 9.

Таблица 9

| Форма ремонта | Периодичность | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт | 1 раз в 5 лет | … дней |
| Средний ремонт | 1 раз в год | … дней |
| Мелкий ремонт | до 20 часов в месяц (по фактическому состоянию) | до … дней в году |

5. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

5.1. Сырьём для новой карбидной печи №1 являются:

5.1.1. Известь обожжённая, негашёная по регламенту Заказчика ТР- 588-00,

5.1.2. Полукокс по техническим условиям ТУ 0772-002-22931414-99 или ТУ 0772-003-22931414-99;

5.1.3. Кокс металлургический из углей Восточных районов по техническим условиям ТУ 1104-076100-00190437-159-96;

5.1.4. Антрацит по стандарту ГОСТ Р 51588-2000;

5.1.5. Масса электродная по ТУ 48-12-888.

5.2. Характеристики сырья приведены в Приложении №2 к Контракту.

5.3. Карбидная печь будет рассчитана и спроектирована как для работы на коксе, полукоксе, так и для работы на следующих смесях: полукокс + кокс, кокс + антрацит. Генеральный подрядчик и XXX должны показать гарантийные параметры новой печи №1 при работе на извести и коксе по Приложению №2.

5.4. Заказчик обеспечивает новую печь №1 и реконструированное оборудование  энергоресурсами для технологических целей, перечисленными в Таблице 10

Таблица 10

| Энергоресурс | Характеристика энергоресурсов в местах потребления | Требуемое количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | напряжение 110 кВ, частота 50 Гц напряжение 6 кВ, частота 50 Гц | … МВА … МВА | Потребуется сделать запрос на ТЭЦ-11 для выдачи «Технических условий» Потребуется перерасчет шин на добавленную мощность |
| Вода для подпитки системы охлаждения | 0,35 - 0,5 МПа | … тонн/час |  |
| Воздух технологический | 0,15 - 0,35 МПа | … н.м3/мин | При недостаточном давлении Ген.подрядчик поставит и смонтирует оборудование для приведение давления в требуемую норму (0,6 МПа) |
| Воздух КИПиА | 0,3 - 0,4 МПа | … н.м3/мин |  |
| Азот технический 99%-ный | 0,3 - 0,4 МПа | … н.м3/час |  |

5.5. Заказчик гарантирует Генеральному подрядчику следующее качество воды для системы охлаждения (Таблица 11):

Таблица 11

| № | Параметры качества воды | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6,7…7,9 |
| 2 | Хлор | мг/дм3 | 0,00 |
| 3 | Хлориды, не более | мг/дм3 | 121 |
| 4 | Железо, не более | мг/дм3 | 0,65 |
| 5 | СПАВ, не более | мг/дм3 | 0,006 |
| 6 | Взвешенные вещества, не более | мг/дм3 | 5,8 |
| 7 | Ионы аммония, не более | мг/дм3 | 0,25 |
| 8 | Нитраты, не более | мг/дм3 | 0,83 |
| 9 | Нитриты, не более | мг/дм3 | 0,065 |
| 10 | Химическое потребление кислорода, не более | мг/дм3 | 8,3 |
| 11 | Биологическое потребление кислорода, не более | мг/дм3 | 1,12 |
| 12 | Медь, не более | мг/дм3 | 0,0032 |
| 13 | Нефтепродукты, не более | мг/дм3 | 0,01 |
| 14 | Сульфаты, не более | мг/дм3 | 19,4 |
| 15 | Общая жесткость, не более | мг.экв/дм3 | 1,88 |

6. ГАРАНТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И  ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют, что новая карбидная печь №1и реконструируемое оборудование производства карбида-ацетилена будут давать следующие отходы:

6.1.1. Потери сырья во время процессов шихтоподготовки и транспортировки: не более … тонн в год (… кг на тонну закупленного сырья).

6.1.2.  Потери карбида кальция при дроблении и рассеве в виде пыли: не более … тонн в год (… кг на тонну произведенного карбида кальция). Основной состав пыли, образующейся при дроблении и рассеве: Ca(OH)2, CaCO3

6.1.3. Рукавные фильтры системы очистки печных газов подлежат замене. XXX гарантируют  норму расхода рукавных фильтров не более: … шт./тыс.тонн карбида кальция.

6.1.4. Состав дымового газа после системы улавливания должен удовлетворять требованиям, изложенным в Таблице 12:

Таблица 12

| Показатели | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Суммарное содержание CO2, N2, O2, не менее | % V/V | 98,0 |
| Пыль неорганическая, включая карбид кальция, не более в том числе: Пыль кремнеземная (в пересчете на SiO2), не более | мг/м3 мг/м3 | 50,0 2,0 |
| NO2, не более | мг/м3 | 17,0 |
| NO, не более | мг/м3 | 3,0 |
| SO2, не более | мг/м3 | 2,5 |
| CO, не более | мг/м3 | 5,0 |
| Углеводороды предельные (C12-C19), не более | мг/м3 | 55,0 |

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ

7.1. Размещение зданий, участвующих в реконструкции, приведено в Приложении №13.

7.2. Здание корпуса ПК-6, в которых будет размещена новая печь №1, имеет следующие характеристики:

- этажность – 6 этажей,

- площадь здания 11 331,9 м2,

- высота межэтажных перекрытий 6 метров, второй этаж 4,8 метра,

-несущие конструкции: смешанные - железобетон, сталь; ограждающие конструкции – кирпичная кладка, крыша из сборного железобетона с мягкой кровлей,

- несущая способность полов и перекрытий 2 000 кг/м2.

7.3. Здание корпусов ПК-4 , в которых будет размещена новая система шихтоподготовки, имеет следующие характеристики:

- этажность – 1 этажей,

- площадь здания 3438  м2,

- высота межэтажных перекрытий 13,6 метров,

-несущие конструкции из железобетона, ограждающие конструкции – железобетонные блоки, крыша из шифера.

7.4. Здание корпусов ПК-5, в которых будет размещена новая система шихтоподготовки, имеет следующие характеристики:

- этажность – 6 этажей,

- площадь здания 7855 м2,

- высота межэтажных перекрытий 6 метров,

-несущие конструкции из железобетона, ограждающие конструкции – кирпичная кладка, крыша из сборного железобетона с мягкой кровлей,

- несущая способность полов и перекрытий 2000 кг/м2.

7.5. Здание корпусов ПК-3, в которых будет размещена новая система шихтоподготовки, имеет следующие характеристики:

- этажность – 5 этажей,

- площадь здания 3407 м2,

- высота межэтажных перекрытий 5,25-7,1 метров,

-несущие конструкции из железобетона, ограждающие конструкции – кирпичная кладка и армированный пенобетон, крыша из сборного железобетона с мягкой кровлей,

- несущая способность полов и перекрытий 2000 кг/м2.

8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

8.1. В рамках инвестиционного проекта Генеральный подрядчик должен осуществить поставку на базисе, указанном в Контракте.

8.2. Основное технологическое оборудование реконструируемого производства будет поставляться фирмой XXX по перечню, приведенному в Приложении № 4А к Контракту. Вспомогательное оборудование будет поставляться Генеральным подрядчиком по перечню, приведенному в Приложении № 4B к Контракту.

8.3. Все поставляемое оборудование, подпадающее под требования безопасности Ростехнадзора,  должно быть разрешено к применению Ростехнадзором РФ. При необходимости, Заказчик предоставит Генеральному подрядчику соответствующие нормы и правила Ростехнадзора на русском языке.

8.4. Все поставляемое оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда и технике безопасности в РФ. При необходимости, Заказчик предоставит Генеральному подрядчику соответствующие нормы и правила Ростехнадзора на русском языке.

9. ГАРАНТИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Срок гарантии на все оборудование – … года с момента пуска в эксплуатацию, но не ранее подтверждения Генеральным подрядчиком и XXX гарантийных параметров работы оборудования. Средний срок службы оборудования Генеральный подрядчик должен предоставить поагрегатно, но не менее – 10 лет.

9.2. Во время гарантийного срока Генеральный подрядчик гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

9.3. Генеральный подрядчик и XXX гарантируют Заказчику поставку запасных частей и быстроизнашивающихся материалов для новой печи №1 и реконструированного производства карбида и ацетилена на … года эксплуатации согласно Приложения № 11 к Контракту. В Приложении № 11 должны быть указаны попозиционные цены, сроки поставки и фирмы-изготовители.

9.4. XXX гарантирует, что в течение 10 лет после окончания гарантийного срока, он будет продавать Заказчику по его запросу запасные части и быстроизнашивающиеся детали для новой печи №1 и реконструированного карбидно-ацетиленового производства.

9.5. В случае, если запас быстроизнашивающихся материалов будет исчерпан до истечения одно-годичного срока с момента пуска производства в эксплуатацию, Генеральный подрядчик обязан восстановить необходимый запас за свой счет.

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

10.1. Все виды проектирования, выполненные в рамках Контракта по настоящему «Техническому заданию», а также все поставляемое оборудование и выполняемые ремонтно-строительные работы должны удовлетворять климатическим условиям ХХХХ, которые изложены в Приложении №5 к Контракту.

10.2. Все виды проектирования, выполненные в рамках Контракта, должны соблюдать требования российских стандартов, норм и правил. Разработчик базового и рабочего проекта реконструкции производства карбида-ацетилена должен иметь соответствующие российские лицензии на проведение проектных работ. Все оборудование, используемое при реконструкции производства карбида-ацетилена должно быть или российского производства или иметь сертификаты соответствия российским стандартам.

10.3. Проектирование строительства новой печи №1 и реконструкции карбидно-ацетиленового производства будет осуществляться по следующей схеме:

10.3.1. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии, выполнит на русском языке «Декларацию о намерениях» строительства новой печи №1 и реконструкции карбидно-ацетиленового производства.

10.3.2. XXX выполнит на английском языке в пяти экземплярах три раздела базового проекта:

- механико-технологический,

- электротехнический,

- системы автоматического управления.

10.3.3. XXX выполнит на английском языке в пяти экземплярах следующую конструкторскую документацию на нестандартизированное оборудование: общий вид оборудования, монтажная схема, рабочий чертеж быстроизнашивающихся деталей.

10.3.4. XXX выполнит на английском языке в трех экземплярах  технические задания на остальные разделы базового проекта.

10.3.5. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии, выполнит на русском языке в пяти экземплярах и под своим штампом:

- переделанные три раздела базового проекта (механико-технологический, электротехнический, системы управления технологией);

- остальные разделы базового проекта.

10.3.6. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии, выполнит на русском языке и под своим штампом все разделы рабочего проекта по СНИП 11-01-95 при условии одобрения их XXX.

10.3.7. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии, выполнит на русском языке и под своим штампом том ОВОС («Оценка воздействия на окружающую среду»), том ГОиЧС («Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»).

10.4. Генеральный подрядчик при поддержке Заказчика согласует базовый и рабочий проекты с государственными и муниципальными контролирующими организациями и обязуется учесть все их замечания.

10.5. Генеральный подрядчик и XXX  гарантируют, что при проектировании и изготовлении оборудования будет использоваться международная система измерений, а именно система ISO.

10.6. Вся техническая документация, передаваемая Заказчику,  должна быть выполнена на русском языке и должна соответствовать правилам и нормам, действующим в РФ.

11. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

11.1. Генеральный подрядчик совместно с XXX  разработает проект штатного расписания для эксплуатации новой печи №1 и реконструированного производства.

11.2. Для обучения персонала Генеральный подрядчик совместно с XXX разработает перечень рабочих и инженерных специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса на аналогичном работающем оборудовании на заводе XXX. Генеральный подрядчик совместно с XXX должны разработать пакет документации для обучения персонала и провести обучение персонала.

11.3. Для обучения персонала Генеральный подрядчик совместно с XXX разработает перечень рабочих специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного опробования оборудования на ХХХХ. Генеральный подрядчик совместно с XXX должны разработать пакет документации для обучения персонала и провести обучение.

12. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

12.1. Генеральный подрядчик совместно с XXX проектирует и монтирует полностью автоматизированную систему управления технологическим процессом на новую печь №1, систему шихтоподготовки и шихтоподачи, систему охлаждения новой печи №1, систему очистки печных газов, котел-утилизатор.

12.2. Все элементы КИПиА должны иметь сертификаты соответствия, а система КИПиА должна иметь разрешение на применение в особо-опасных производствах.

12.3. Все контрольно-измерительные приборы, используемые для ведения технологического процесса, для контроля качество сырья и готовой продукции должны быть аттестованы в Российских органах стандартизации и иметь соответствующую метрологическую поверку.

12.4. Перечень поставляемых приборов  и инструментов для оснащения лаборатории дан в Приложении №6 к Контракту. Поставляемое лабораторное оборудование должно быть либо российского производства, либо иметь сертификат соответствия российским стандартам.

13. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

13.1. Обязательства Генерального подрядчика и XXX перед Заказчиком считаются выполненными, когда будут выполнено следующее:

13.1.1. Произведена приемка Заказчиком всей проектной  и технической документации по Приложению № 7.

13.1.2. Произведена проверка подготовленности рабочих Заказчика к эксплуатации смонтированного Генеральным подрядчиком оборудования.

13.1.3. Произведена приёмка всех строительных и монтажных работ с проведением индивидуального испытания оборудования и технологических схем.

13.1.4. Произведена приёмка всего оборудования производства после комплексного опробования.  При комплексном опробовании должны быть достигнуты гарантийные параметры работы оборудования.  При достижении гарантийных параметров оборудование должно проработать без остановки 72 часа.

13.2. Устанавливаются следующие гарантийные параметры работы оборудования:

13.2.1 выпуск карбида кальция: 206 тонн в сутки;

13.2.2 суммарная производительность двух ацетиленовых генераторов - 4600 н.м3/час;

13.2.3 качество карбида кальция согласно Таблицы 1 настоящего «Технического задания»;

13.2.4 качество ацетилена согласно Таблицы 2 настоящего «Технического задания»;

13.2.5 параметры технологического оборудования согласно раздела 4 настоящего «Технического задания»,

13.2.6. инструментально замеренный коэффициент мощности (cos φ) печного агрегата должен быть не ниже 0,….

13.3. Условия проведения комплексного опробования:

13.3.1. Одновременно с базовым проектом XXX должен передать Заказчику и Генеральному подрядчику «Инструкцию по проведению комплексных опробования оборудования». Заказчик и Генеральный подрядчик должны в течение месяца согласовать «Инструкцию» или дать аргументированные замечания к ней. XXX обязуется учесть замечания Заказчика и Генерального подрядчика во второй редакции «Инструкции». Принятая Заказчиком и Генеральным подрядчиком «Инструкция» будет использована для проведения комплексного опробования оборудования.

13.3.2. Комплексное опробование проводится в течение трех месяцев после окончания монтажа всего оборудования.

13.3.3. При проведении комплексного опробования ведутся записи и производятся анализы, которые будут описаны в «Инструкции по проведению комплексного опробования оборудования».

13.4. При недостижении гарантийных параметров работы оборудования, Генеральный подрядчик и XXX за свой счет в течение 3-х месяцев должны внести в технологию производства улучшения, которые позволят достичь гарантийных параметров работы оборудования. После этого проводятся повторные комплексные опробования на достижение гарантийных параметров работы оборудования.

13.5. В случае, если после повторного комплексного опробования гарантийные параметры работы оборудования не будут достигнуты, Генеральный подрядчик заплатят Заказчику штраф согласно Контракта.

14. ПРИНЯТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик, Генеральный подрядчик и XXX приняли следующие определения, которые будут использоваться в Контракте и во всех его Приложениях, включая настоящее «Техническое задание»:

14.1. Новая печь – спроектированная XXX электропечь для производства карбида кальция закрытого типа, круглая, с закрытой дугой и тремя печными трансформаторами общей мощностью 40 МВА, устанавливаемая на место демонтируемой печи №1 в корпусе ПК-6 Заказчика.

14.2. Гарантийные параметры работы оборудования – показатели, перечисленные в п.13.2 настоящего «Технического задания», которые Генеральный подрядчик и XXX обязуются подтвердить во время комплексного опробования работы оборудования. При комплексном опробовании работы оборудования должны быть соблюдены следующие гарантии:

14.2.1. Генеральный подрядчик должен гарантировать:

- выполнение всех проектных работ согласно п. 10.3;

- выполнения всех строительно-монтажных работ в соответствии с техническими заданиями XXX и в соответствии с утвержденным рабочим проектом.

14.2.2. Заказчик должен обеспечить новую печь:

- стабильной поставкой сырья по Приложению №2 ;

- стабильным снабжением энергоресурсами согласно п.5.4.

14.3. Литраж  – объем сухого ацетилена при 20оС и 101,3 кПа, выделившегося при реакции с водой одного килограмма карбида кальция.

14.4. Расход электроэнергии печи (кВт.ч) – показания приборов учета активной и реактивной энергии (класс точности приборов 0,5), установленных на высокой стороне печного трансформатора. Показания будут выведены на пульт диспетчерского управления. Контроль активной и реактивной мощности должен осуществляться в реальном времени, с фиксацией и сохранением значений получасовых максимумов нагрузки в течение не менее 35 суток.

14.5. Расход сырья – показания автоматической системы взвешивания и дозирования компонентов сырья, работающей с точностью ± 0,1%.