ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

инвестиционного проекта

Код проекта: …

Вариант № 2

Название проекта: Строительство солнечной электростанции (СЭС)

в поселке Куйдусун Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия)

- Основные положения

1.1. Географические координаты пос. Куйдусун Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия): 63,259448О СШ,  143,245311О ВД

1.2. Реализация инвестиционного проекта предполагается осуществлять путем поэтапного выполнения:

- предпроектных работ (изыскания, сбор информации и разработка «Исходных данных для проектирования»),

- проектных работ,

- комплектации и поставки оборудования и материалов,

- строительно-монтажных работ,

- пуско-наладки и сдачи готового объекта.

1.3. ХХХХ в данном проекте будет выступать либо как Генеральный подрядчик (EPC-контрактор), либо как Технический заказчик (EPCM-контрактор). Конкретная роль ХХХХ определяется в результате переговоров с Заказчиком.

1.4. Данное задание описывает общее направление реализации проекта и не регламентирует конкретные технические и проектные решения, которые будут применены на солнечной электростанции. Конструкционное исполнение и принцип действия отдельных узлов и агрегатов будет согласовываться между Заказчиком и ХХХХ в процессе разработки проектной и рабочей документации.

1.5. В данном задании не рассматривается привязка вновь создаваемой СЭС к местности и существующим на площадке элементам поселковой инфраструктуры.

При разработке документов инвестпроекта (ТЭО, «Исходные данные для проектирования») будет отражена следующая информация:

- размеры площадки, которая, необходима для размещения СЭС (ситуационный план);

- характеристики здания для размещения СЭС, с указанием геометрических размеров в плане, этажности, планов размещения оборудования, конструктивных особенностей здания и сооружений в соответствии с требованиями пожарной и сейсмической безопасности, а также ориентировочные затраты на возведение данных сооружений;

- требования к качественным характеристикам и объёму энергоресурсов, необходимых для нормальной эксплуатации СЭС;

- категорию СЭС по энергоснабжению в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и ПБ 09-540-03 «Общие требования взрывобезопасности».

1.6. Всё предлагаемое к поставке оборудование, произведённое вне территории РФ, должно быть сертифицировано в РФ и иметь необходимый комплект разрешений для применения на производственных объектах.

2. Назначение и параметры СЭС

2.1. В настоящее время электропитание муниципального образования производится дизельными генераторами. Вновь возводимая СЭС должна:

- снизить нагрузку на дизельные генераторы (а как следствие: уменьшить себестоимость электроэнергии),

- повысить надежность электроснабжения муниципального образования,

- улучшить экологическую ситуацию, путем снижения выбросов выхлопных газов от дизель-генераторов.

2.5. Планируемая установленная пиковая мощность СЭС должна составить 600 кВт.

2.7. Режим работы СЭС - непрерывный, с проведением плановых текущих и капитальных ремонтов.

2.8. Вид напряжения от СЭС и его значения:

Переменный 380 в, 3 фазы, 50 герц, принять по ГОСТ 13109-97.

2.9. Показатели и нормы качества электрической энергии в электрических сетях – в        соответствии с ГОСТ 13109-97.

2.10. Обеспечение электроэнергией потребителей, включая и системы локализации        аварийных ситуаций - в соответствии с требованиями действующих правил и норм.

2.11. Основная информация для получения разрешения на технологическое присоединение должна быть получена от Сахаэнерго.

2.12. Требования к системе АСУЭ:

- Использование открытых протоколов передачи данных:  на нижнем уровне АСУ Э - Modbus RTU, на верхнем уровне автоматизированная система управления энергетикой – Modbus TCP-IP.

- Синхронизация времени во всех устройствах системы с точностью до 10 мс.

- Применение шинок синхронизации для передачи временных импульсов в устройства релейной защиты.

- Дистанционное изменение установок релейных защит.

- Дистанционное считывание осциллограмм из устройств релейной защиты.

3. Предварительные технические решения

3.1. Исключительно для целей получения технико-коммерческих предложений от поставщиков оборудования и проектных организаций, предварительно предполагаются следующие технические решения:

3.1.1. Существующая схема энергообеспечения муниципального образования осуществляется  пятью дизель генераторами на общую шину 0,4кВ.

3.1.2. СЭС подключается с помощью системы автоматики к существующим дизель-генераторам, создав, таким образом, гибридную генерирующую установку (Рис.)

Рис. Схема гибридной генерирующей установки

3.1.3. Гибридная электростанция позволит днем генерировать электроэнергию при пике потребления практически всю необходимую  электроэнергию, при этом дизель генератор можно перевести на минимум генерации или отключить. Вечером и ночью генерация производится дизельной электростанцией.

3.1.4. Предполагается установка системы автоматической регулировки мощности дизель-генераторов и  автоматической системы согласования их работы, позволяющие снизить вырабатываемую  мощность дизельной электростанцией на объем генерируемый солнечной электростанцией.

3.1.6. Предварительно предполагается генерация электроэнергии на СЭС с использованием фото-электро-преобразователей (ФЭП) двух видов: на основе кристаллического кремния и тонкопленочными модулями. Расчетное соотношение обоих видов модулей и их количество будет определено на этапе проектирования.

Применение солнечных модулей на основе кристаллического кремния обуславливается более полным преобразованием солнечного излучения в электричество. Применение тонкопленочных модулей обуславливается необходимостью генерации при неблагоприятных погодных условиях (низкие температуры).

3.1.7. Чтобы обеспечить потребителю трехфазный переменный ток напряжением 380 вольт предполагается одна из двух схем использования инверторов:

Схема первая:  Инверторы 10-20 кВт в количестве 30-42 шт. работающими блоками по 3 инвертора, при этом каждый инвертор работает только на 1 фазу

Схема вторая: сетевые трехфазные инверторы 200-250кВт в количестве 3-4 шт.

Много-инверторная схема позволят сохранить объем генерации и обеспечить надежность электроснабжения, даже при  выходе из строя одного или нескольких инверторов.

3.1.8. Для блока инверторов и управления СЭС предусматривается легковозводимое здание, возможно – контейнерного типа.

3.1.9. Здание СЭС должно иметь собственную климатическую установку и блок бесперебойного питания.

3.1.10. СЭС должна иметь: систему охраны и видеонаблюдения, автоматическую систему управления и мониторинга.

4. Гарантии эксплуатации

4.1. Срок гарантии на все оборудование – 2 года с момента пуска в эксплуатацию, но не ранее подтверждения  гарантийных параметров работы оборудования. Средний срок службы оборудования поставщик оборудования должен предоставить по агрегатно, но не менее – 20 лет.

4.2. Во время гарантийного срока поставщик оборудования гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

4.3. Поставщик оборудования гарантирует, что в течение 10 лет после окончания гарантийного срока, он будет продавать Заказчику по его запросу запасные части и быстроизнашивающиеся детали для СЭС.

5. Содержание технико-коммерческих предложений

5.1. Технико-коммерческое предложение на выполнение проектных работ должно состоять из следующих разделов:

- Референц-лист: информация о тех солнечных электростанциях, которые проектировал подрядчик

- Если проектная организация рекомендует какое-либо оборудование, то:

- Предлагаемый тип и марка основного оборудования, причины рекомендации этого оборудования

- Количество оборудования (отдельно: рекомендуемое резервное);

- Общие сведения о технологии;

- Описание предлагаемой электрической схемы;

- Электрическая характеристика СЭС;

- Собственное электропотребление СЭС;

- Технико-экономические показатели СЭС;

- Предварительный расчёт штатного расписания;

- Ситуационный план площадки СЭС (площадь и размеры участка, размеры здания);

- Сроки выполнения проектных работ;

- Стоимость выполнения проектных работ, условия оплаты.

5.2. Технико-коммерческое предложение на оборудование должно состоять из следующих разделов:

- Референц-лист: на каких СЭС используется это оборудование

- Вид, марки и технические характеристики оборудования;

- Количество оборудования

- Срок поставки оборудования

- Гарантированный срок эксплуатации оборудования

- Наличие на оборудование сертификатов соответствия ГОСТ Р

- Цена оборудования (по видам), условия оплаты.

5.3. Технико-коммерческое предложение на монтаж или шефмонтаж должно состоять из следующих разделов:

- Референц-лист: в монтаже каких СЭС принимали участие

- Тип предлагаемых услуг: монтаж или шефмонтаж,

- Планируемый срок монтажа,

- Количество специалистов подрядчика, участвующих в монтаже (шефмонтаже),

- Цена услуг подрядчика и специалистов-монтажников.

5.4. Потенциальный подрядчик данного инвестиционного проекта может дать свои технико-коммерческие предложения по всем разделам: 5.1-5.3.

6. Климатические требования

6.1. Вид климатического исполнения должен соответствовать «В» в соответствии с ГОСТ 15150-90.

6.2. Климатические условия площадки СЭС соответствуют СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».