ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку «Обоснования инвестиций» (ОБИН)

для инвестиционного проекта:

«Реконструкция электрических сетей со строительством  ветроэнергетической установки в автономной энергосистеме с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края»

Назначение работы:

Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) для оценки целесообразности и возможности строительства ветро–дизельного комплекса (ВДК) с накопителями энергии  и необходимой реконструкции электрических сетей в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

Разработка обоснования инвестиций и их привлечения, в том числе кредитных ресурсов.

Основными результатами работы должны стать:

Рассмотрение двух концепций ВДК, базирующихся на:

А) частичном замещении генерации от ДЭС генерацией от ветроэнергетических установок (ДЭС является основным источником генерации, минимальная емкость накопителей энергии);

Б) полном замещении генерации от ДЭС генерацией от ветроэнергетических установок (ДЭС является резервным источником генерации, оптимальная емкость накопителей энергии);

Расчеты предполагаемой выработки электроэнергии ВДК и расчет числа  ветроэнергетических установок, количества и параметров накопителей энергии для различных вариантов установленной мощности ВДК.

Оценка возможности интеграции ВДК, с существующими дизельными станциями (ДЭС) и с существующей системой теплоснабжения поселка. Составление предложений по модернизации системы управления ДЭС (ДГ) и/или дать предложения по их замене для обеспечения устойчивой работы ВДК.

Оценка возможности строительства ВДК с выбором площадки, исходя из различных ограничений (экологических, административных, климатических, транспортной инфраструктуры и пр.).

Расчет распределения электрической нагрузки от ВДК.

Расчет основных технико-экономических показателей объекта инвестиций.

Формирование заявки на проектное финансирование в банке.

| Наименование объекта: | Реконструкция электрических сетей со строительством ветроэнергетической установки и накопителей энергии в автономной энергосистеме с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |
| Заказчик: | Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района |
| Исполнитель: | Определяется по результатам открытого конкурса |
| Сроки выполнения работ | Окончание работ — до … г. |
| Основание для выполнения работ: | 5.1. Настоящее техническое задание. 5.2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 5.3. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1 -р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» |
| Вид строительства: | Новое строительство и реконструкция объекта. |
| Условия строительства | 7.1. Климатические условия принять по СНиП 23-01-99. 7.2. Сейсмичность района строительства и площадки. строительства принять в соответствии с требованиями СНиП и нормативных документов. 7.3. Снеговую нагрузку принять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85. 7.4. Особые условия строительства: - формирование местных ветровых нагрузок; - площадки строительства — распределенная сеть ветроэнергетических установок и накопителей энергии. |
| Место размещения площадок строительства: | п. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края. |
| Цели выполнения работ: | 9.1. Энергосбережение, топливосбережение, повышение энергетической эффективности энергоснабжения п. Чумикан. 9.2. Повышение качества жизни жителей с. Чумикан. 9.3. Улучшение финансовых результатов собственника объекта электрогенерации. 9.4. Определение основных параметров объекта строительства, места размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий Заказчика. 9.5. Проведение оценки возможностей строительства и достижения намечаемых технико-экономических показателей объекта строительства. 9.6. Подготовка заявки на финансирование проекта и строительства в банке. |
| Важнейшие целевые показатели | 10.1. Снижение объема завоза дизельного топлива. 10.2. Снижение потерь электрической энергии. 10.3. Снижение себестоимости электрической энергии после окончания срока окупаемости проекта. 10.4. Замещение топлива возобновляемыми энергетическими ресурсами (ветрогенерация) в годовом балансе выработки электроэнергии. 10.5. Повышение надежности и качества энергоснабжения. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Предусмотреть возможность увеличения числа ветроэнергетических установок и их установленной мощности, количества накопителей энергии и их емкости на перспективное развитие в две очереди. |
| Требования к работе: | 12.1. В работе должны выполняться альтернативные проработки, в том числе принципиальные объемно-планировочные решения, расчеты по определению эффективности инвестиций, социальных, экологических и других последствий осуществления строительства и эксплуатации объекта. 12.2. В состав работы должны включаться картографические и другие материалы, в том числе схема ситуационного плана с размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к инженерным сетям и коммуникациям, их реконструкция, схема генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка. |
| Требования к основному содержанию работы | 13.1. Сформировать ТЗ на разработку проектной и рабочей документации — в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 13.2. Подготовить заявку на проектное финансирование ВДК и на строительство комплекса в банк, указанный Заказчиком 13.3. Анализ ветроэнергетического ресурса площадок строительства ВДК 13.3.1. Сбор существующих метеоданных; 13.3.2. Анализ ветроэнергетического ресурса площадки по метеорологическим данным ближайших метеостанций; 13.3.3. Анализ ветроэнергетического ресурса площадки по метеорологическим данным ближайших аэропортов; 13.3.4. Анализ ветроэнергетического ресурса площадки по метеорологическим спутниковым данным NASA. 13.4. Выбор площадки под ВДК 13.4.1. Поиск потенциальных площадок под строительство ВДК; 13.4.2. Сравнение вариантов площадок под строительство ВДК в соответствии с критериями: 13.4.3. Ветроэнергетический ресурс; 13.4.4. Инженерно-геологические условия строительства, полученных в соответствии с Разделом 16; 13.4.5. Инженерно-геодезические условия строительства, полученных в соответствии с Разделом 16; 13.4.6. Экологические риски; 13.4.7. Транспортная доступность площадки; 13.4.8. Длина трассы ЛЭП до точки подключения; 13.4.9. Схемы реконструкции сетей; 13.4.10. Размер площадки (определяется количеством ВЭУ в составе ВДК); 13.4.11. Прочие риски; 13.4.12. Выбор оптимальных площадок под строительство ВДК, оптимальной схемы реконструкции электросетей и согласование их с Заказчиком. 13.5. Выбор и обоснование типов и параметров ветроэнергетического оборудования 13.5.1. Определение класса ветра на площадке строительства в соответствии со стандартом МЭК 61400-1; 13.5.2. Ограничения по климату; 13.5.3. Рекомендации по выбору единичной мощности ВЭУ; 13.5.4. Рекомендации по выбору ВЭУ; 13.5.5. Ограничения по доставке, монтажу и строительству ветроэнергетической установки (ВЭУ); 13.5.6. Предварительные схемы по подключению каждой ветроэнергетической установки, существующей ДЭС, распределительного устройства, отходящих фидеров электросетей. 13.6. Предварительный расчет выработки ВДК 13.6.1. Предварительное определение количества ВЭУ; 13.6.2. Разработка плана размещения ВЭУ с учетом: - инженерно-геологических условий, полученных в соответствии с Разделом 16; - рельефа местности; - максимизации выработки ВДК (минимизация аэродинамических потерь); 13.6.3. Расчет выработки ВДК. 13.7. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПОВ И ПАРАМЕТРОВ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 13.7.1. Рекомендации по выбору накопителей энергии; 13.7.2. Предварительные схемы по подключению каждого накопителя энергии; 13.7.3. Рекомендации по выбору единичной мощности накопителей энергии; 13.7.4. Ограничения по доставке и монтажу накопителей энергии. 13.8. Расчет уровней замещения 13.8.1. Сбор исходных данных по энергосистеме: 13.8.1.1. Текущее и прогнозное потребление (выработка, полезный отпуск) электрической и тепловой энергии; 13.8.1.2. Планы развития электрических сетей; 13.8.1.3. Планы модернизации ДЭС; 13.8.1.4. Схемы реконструкции электросетей; 13.8.1.5. Графики электрических нагрузок; 13.8.1.6. Графики тепловых нагрузок; 13.8.1.7. Информация по ДЭС; 13.8.1.8. Информация по подстанциям; 13.8.1.9. Информация по ЛЭП (трассы ЛЭП, уровни напряжения, тип и сечения проводов). 13.8.2. Определение способа интеграции ВДК и ДЭС: ограничения для модели расчета работы ветродизельного комплекса; 13.8.3. Построение модели ветродизельного комплекса (на основе почасовых графиков электрической и тепловой нагрузки); 13.8.5. Расчет уровней замещения электроэнергии и тепловой энергии при: 13.8.5.1. Различных мощностях ВДК; 13.8.5.2. Различных типах ВЭУ; 13.8.5.3. Различных емкостях накопителей энергии и мощностях инверторных систем; 13.8.5.4. Различных компоновках ВДК. 13.9. Анализ рисков по строительной части 13.9.1. Перечень необходимой строительной техники в населенном пункте; 13.9.2. Перечень необходимой монтажной техники в населенном пункте; 13.9.3. Определение необходимости доставки строительной и монтажной техники для выполнения СМР; 13.9.4. Определение ближайших к месту строительства карьеров песка; 13.9.5. Определение ближайших к месту строительства карьеров щебня; 13.9.6. Определение возможности строительства фундаментов из местных строительных материалов; 13.9.7. Получение и анализ имеющихся инженерных изысканий по другим объектам в населенном пункте. 13.10. Разработка транспортной схемы 13.10.1. Выбор основной транспортной схемы доставки грузов к месту строительства; 13.10.2. Анализ возможности разгрузки необходимых для строительства грузов в портопункте населенного пункта: 13.10.2.1. Глубина около причальной стенки; 13.10.2.2. Состояние и несущая способность причала; 13.10.2.3. Используемые схемы выгрузки тяжелых и крупногабаритных грузов и их ограничения; 13.10.3. Ограничения на транспортную схему в течение года: 13.10.3.1. Период работы и грузоподъемность переправ; 13.10.3.2. Период работы и грузоподъемность зимника; 13.10.3.3. Возможные периоды отсутствия транспортного сообщения из-за погодных условий. 13.11. Определение капитальных затрат 13.11.1. Оценка стоимости проектно-изыскательских работ; 13.11.2. Оценка стоимости ветроэнергетического оборудования; 13.11.3. Оценка стоимости накопителей энергии; 13.11.4. Предварительная стоимость электротехнического оборудования и распределительного устройства; 13.11.5. Предварительная стоимость реконструкции электросетей; 13.11.6. Предварительная стоимость доставки до площадки строительства оборудования и строительных материалов; 13.11.7. Предварительная стоимость строительства; 13.11.8. Предварительная стоимость подключения к тепловой и электрической сети; 13.11.9. Предварительная стоимость системы управления ВДК. 13.12. Определение эксплуатационных затрат 13.12.1. Оценка эксплуатационных затрат по электрическим сетям; 13.12.2. Оценка эксплуатационных затрат по ВДК: 13.12.2.1. Плановое обслуживание и текущий ремонт; 13.12.2.2. Капитальный ремонт; 13.12.2.3. Топливо; 13.12.2.4. Машинное масло; 13.12.2.5. Персонал; 13.12.3. Оценка изменения эксплуатационных затрат по существующей ДЭС и котельной. 13.13. Разработка графика реализации проекта на основе конкурсных процедур 13.13.1. Ветромониторинг; 13.13.2. Инженерные изыскания; 13.13.3. Проектная документация; 13.13.4. Прохождение государственной экспертизы; 13.13.5. Рабочая документация; 13.13.6. Заключение договора на поставку ветроэнергетического оборудования; 13.13.7. Заключение договора на поставку накопителей энергии; 13.13.8. Заключение договора на поставку электротехнического оборудования, распределительных устройств и электрических кабелей; 13.13.9. Заключение договора на поставку строительных материалов; 13.13.10. Доставка ветроэнергетического оборудования; 13.13.11. Доставка накопителей энергии; 13.13.12. Доставка электротехнического оборудования, распределительных устройств, электрических кабелей; 13.13.13. Доставка строительных материалов; 13.13.14. Строительные работы; 13.13.15. Монтажные работы; 13.13.16. Пуско-наладочные работы; 13.13.17. Ввод в эксплуатацию. 13.14. Расчет экономической эффективности 13.14.1. Согласование с Заказчиком сценарных условий; 13.14.2. Согласование с Заказчиком расчетной схемы финансирования; 13.14.3. Расчет экономической эффективности по вариантам: 13.14.3.1. Различная мощность ВДК; 13.14.3.2. Различная емкость накопителей энергии; 13.14.3.3. Различные варианты системы управления ВДК. 13.14.6. Анализ чувствительности; 13.14.7. Согласование с Заказчиком оптимальной мощности ВДК, емкостей накопителей энергии и системы управления ВДК; 13.14.8. Согласование с заказчиком схемы распределения электрической нагрузки и реконструкции электросетей. 13.15. Подготовка декларации о намерениях строительства ВДК 13.15.1. Определение границ ВДК; 13.15.2. Подготовка схемы расположения земельного участка под ВДК; 13.15.3. Подготовка декларации о намерениях строительства ВДК. 13.16. Формирование отчета по обоснованию инвестиций 13.17. Формирование ТЗ на разработку проектной и рабочей документации 13.18. Подготовка заявки на проектное финансирование ВДК и на строительство комплекса в банк |
| Основные требования, определяющие направленность работ: | 14.1. Провести ветроэнергетические расчеты по существующим метеорологическим данным; 14.2. Рассмотреть, выбрать и обосновать основные параметры ВДК – установленную мощность, выработку электроэнергии и количество ВЭУ, параметры и точки подключения накопителей энергии; 14.3. Разработать и обосновать систему управления ВДК; 14.4. Разработать схему реконструкции электросетей; 14.5. Определить типы и параметры основного технологического оборудования; 14.6. Дать предварительную оценку воздействия ВДК на окружающую среду; 14.7. Составить перечень основных технико-экономических показателей объекта инвестиций. |
| Требования к технологии и режиму энергообъектов | 15.1. Согласно технических условий и действующих нормативных документов; 15.2. Работа в постоянном круглосуточном, круглогодичном режиме. |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 16.1. Текущее и прогнозное электро- и теплопотребление (по опросному листу Исполнителя); 16.2. Стоимость и расходы топлива, а также других эксплуатационных затрат на ДЭС и котельных (по опросному листу Исполнителя); 16.3. Перечень организаций для согласования строительства ВДК; 16.4. Результаты существующих инженерных изысканий, проектная документация на строительство объектов вблизи предполагаемых площадок строительства ВДК (в случае наличия); 16.5. Исходные данные по энергосистеме; 16.6. Геплан поселка; 16.7. Топографический план села Чумикан в масштабе 1:5000 или 1:2000 или 1:1000 или 1:500; 16.8. Схемы электросетей; 16.9. ТУ на технологическое присоединение вновь возводимых объектов к электрической сети, согласно требованиям Постановления Правительства № 861 от 27.12.2004; 16.10. Привязка существующих энергообъектов к плану поселка; 16.11. Наличие у Заказчика Грузоподъемного оборудования для осуществления выгрузки оборудования, краткий перечень данного оборудования; 16.12. Наличие у Заказчика организованного места выгрузки: наличие склада, его площадь, характеристики (крытый/некрытый), наличие охраны. |
| Особые требования к исполнителю | 17.1. Опыт проектирования, поставки оборудования источников электрогенерации на основании ВИЭ и накопителей энергии; 17.2. Быть участником соответствующей СРО; 17.3. Иметь систему сертификации качества оказываемых услуг; 17.4. Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих требованиям выполнения работ, соответствующих специальностей; 17.5. Иметь оборот не менее 50 000 000 рублей в квартал. |
| Количество экземпляров документации, передаваемой заказчику | - 4 экз. на бумажном носителе - 1 экз. на электронном носителе. Электронный вид в соответствии с разделами документации и содержанием книг. Текстовые форматы pdf , элементы ПИР — формат AutoCAD. |