ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на продажу лицензии и Basic Engineering

комплекса по переработке хлорорганических отходов на ____________

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы  является  получение лицензии и Basic Engineering для строительства «под ключ» на промплощадке __________ Комплекса по переработке хлорорганических отходов (КПХО) мощностью по сырью15 000 ± 15% тонн/год с получением тепловой энергии и сухого хлористого водорода – сырья для производства винилхлорида.

2. СТРУКТУРА КПХО

2.1. КПХО должен состоять из трех Технологических блоков (ТБ):

2.1.1. Технологический блок №1 (ТБ-1): установка термического окисления хлорсодержащих отходов. ТБ-1 строится как новый производственный объект.

2.1.2. Технологический блок №2 (ТБ-2): установка десорбции и осушки хлористого водорода из абгазной соляной кислоты. ТБ-2 строится как новый производственный объект.

2.1.3. Технологический блок №3 (ТБ-3): установка отдувки хлорорганических примесей и концентрирования абгазной соляной кислоты. ТБ-3 частично строится как новый производственный объект, а частично выполняется как реконструкция существующего оборудования и коммуникаций производства эпихлоргидрина.

2.2. Блок-схема КПХО приведена на Рисунке 1.

2. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

  - Сырьем установки являются:

    - Жидкие хлорсодержащие отходы производств:

- эпихлоргидрина в количестве до 15 000 тонн в год,

- трихлорэтилена в количестве до  500 тонн в год.

    - Жидкие хлорорганические отходы по п.2.1.1 имеют средневзвешенный элементарный состав, указанный в Таблице №1:

Таблица №1

| Химический элемент | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Хлор Cl, % масс., не более |  |
| Водород H, % масс., не менее |  |
| Углерод C, % масс., |  |
| Кислород О, % масс |  |
| Другие элементы |  |

    - Жидкие хлорорганические отходы по п.2.1.1 подаются на установку термического окисления постоянно.

  - Основные энергоносители, имеющиеся на ________, и их параметры, приведены в Таблице № 2.

Таблица №2

| Электроснабжение | Напряжение 6 кВ, 50 Гц |
| --- | --- |
|  | Напряжение 380 В, 50 Гц |
| Вода пожарохозяйственная | 0,03 – 0,05 МПа |
| Вода производственная | 0,2 – 0,4 МПа |
| Воздух технологический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Воздух КИП и А | 0,2 – 0,4 МПа |
| Азот технический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Пар насыщенный | 0,45 – 0,9 МПа |
| Топливо: | Уголь каменный, кокс |
|  | Мазут топочный |
|  | Водород из цеха электролиза |

3. ПРОДУКЦИЯ

3.1. В результате термического окисления хлорсодержащих отходов в ТБ-1 должны быть получены следующие продукты и энергия:

3.1.1. Абгазная соляная кислота, удовлетворяющая требованиям, приведенным  в Таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование показателя по ТУ 2122-104-05742755-96 | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид |  |
| Массовая доля хлористого водорода (НCl), %, не менее |  |
| Массовая доля свободного хлора (Сl2), %, не более |  |
| Массовая доля органически связанного хлора, %, не более |  |

3.1.2. Печной газ, удовлетворяющий требованиям, приведенным в Таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Температура, 0С |  |
| Объемная доля углекислого газа, %, не менее |  |
| Давление, кПа, не более |  |

3.1.3. Тепловая энергия в виде пара, параметры которого приведены в Таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Температура, 0С, не менее |  |
| Давление, МПа, не менее |  |

3.2. Количество получаемых продуктов и энергии определяется материальным и энергетическим балансом.

3.3. Абгазная кислота, образующаяся в ТБ-1,и абгазная кислота с производства эпихлоргидрина  направляются в ТБ-2, продукцией которого является хлористый водород, требования к которому изложены в Таблице № 6.

Таблица № 6

| Наименование показателей по ТУ6-0105742752-96-93 | Норма |
| --- | --- |
| Объемная доля хлористого водорода (НCl), %, не менее |  |
| Объемная доля свободного хлора (Сl2) |  |
| Концентрация воды, г/м3, не более |  |
| Давление, МПа |  |
| Температура, 0С |  |
| Массовая доля хлорорганических примесей, %, не более |  |

4. ОТХОДЫ

4.1. Технология КПХО должна обеспечить полную утилизацию вредных веществ и не образовывать токсичные выбросы в атмосферу выше максимально допустимых значений, указанных в Таблице №7.

4.2. Технология КПХО не должна образовывать твердые и жидкие отходы, подлежащие утилизации, накоплению или хранению.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ

5.1. Технологические блоки должны располагаться на промплощадке ___________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантийными технологическими параметрами являются:

6.1. Производительность ТБ-1 по сырью: 15 000 ± 15% тонн/год, причем ТБ-1 должен устойчиво работать как на минимальной, так и на максимальной производительности.

6.2. Производительность ТБ-2 по хлористому водороду: 9 000 - 20 700 тонн/год.

6.3. Возможность использования сырья, описанного в разделе 2.

6.4. Качество продукции должно удовлетворять разделу 3.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Технология производства должна обеспечивать следующие значения газовых выбросов, указанных  в Таблице № 7.

Таблица № 7

| Наименование показателей | Максимально допустимые значения |
| --- | --- |
|  | Концентрация, мг/м3 | Предельно допустимый выброс (ПДВ), г/сек |
| Хлористый водород - HCl, не более |  |  |
| Хлор – Cl2, не более |  |  |
| Углеводороды предельные – CnH2n+2, не более |  |  |
| Азота диоксид – NO2, не более |  |  |
| Азота оксид - NO, не более |  |  |
| Углерод черный - C (сажа) |  |  |
| Серы диоксид – SO2, не более |  |  |
| Углерода оксид - CO, не более |  |  |
| Фосген – COCl2, не более |  |  |
| Диоксины, не более |  |  |
| Бенз/а/пирен, не более |  |  |

# Text boxes

азеотроп

Производство

ЭХГ

Производство

хлорвинила

Производство

ТХЭ

Сборник

жидких  отходов

Узел адсорбции-рекоснтрукция

Узел

отдувки

Технол.блок 1

(ТБ-1)

Установка

термического

окисления

Сборник

Технол.блок 2

(ТБ-2)

Узел десорбции

Сборник

ПАР

Печный газы с СО2

HCI

HCI, 33 %

HCI, 31 %

HCI, 31%

Азот с хлорорганикой

Сборник

HCI сухой, 100%

Дизельное топливо

Оборотная вода

Технол.блок 3

ТБ-3