Задание на проектирование рабочего проекта  объекта:

«Установка замедленного коксования»

| 1. Предприятие |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование проектируемого объекта | 2.1. Установка замедленного коксования. |
| 3. Основание для проектирования | 3. Настоящий договор |
| 4. Вид строительства | 4.1. Расширение действующего предприятия |
| 5. Место строительства | 5.1. Промплощадка |
| 6. Мощность и состав проектируемого объекта | 6.1. Мощность установки замедленного коксования по сырью - 1000 тыс. т/год гудрона |
| 7. Сырье и вид транспорта сырья | 7.1. Сырье установки замедленного коксования -прямогонный гудрон 7.1.1 Характеристика прямогонного гудрона указана в Приложении 1 к настоящему заданию. 7.1.2. Вид транспорта сырья установки - по трубопроводу. |
| 8. Требования к качеству и конкурентоспособности товарной продукции. Вид транспорта. | 8.1. Требования к товарной продукции установки замедленного коксования указаны в Приложении 2 к настоящему заданию. 8.2. Вид транспорта получаемой продукции: 8.2.1 Углеводородные газы, СУГ, нафта коксования, легкий и тяжелый газойли - по трубопроводу. 8.2.2. Кокс - по железной дороге. |
| 9. Технологическая схема и метод организации производства | 9.1. Технологическая схема установки – в соответствии с базовым проектом № …. 9.2. Аппаратура, оборудование, система контроля и автоматики должны обеспечивать устойчивую работу установки в пределах изменения нагрузок от 60 до 110% от номинала. 9.3. КПД трубчатых печей, % - (91-92). |
| 10. Режим работы | 10.1. Режим работы - непрерывный, 8760 часов в году. Для расчета оборудования принять режим работы - 8000 часов в году. 10.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие возможность эксплуатации установки два года от ремонта до ремонта непрерывной работы, а также раскоксовывание каждой секции печи на ходу. |
| 11. Необходимость выделения очередей (пусковых комплексов) и состав производственных мощностей входящих в них | 11.1. В одну очередь (один пусковой комплекс) |
| 12. Требования по автоматизации производственного процесса | 12.1. Предусмотреть комплексную автоматизацию процесса на базе микропроцессорной техники Allen-Bradley в единой с ЦУП завода среде визуализации (RSView SE), в соответствии с ТУ к оборудованию КИП, РСУ и ПАЗ комплекса глубокой переработки нефти, утвержденное генеральным директором ХХХХ. на проектирование АСУ ТП и КИП для УЗК. 12.2. Управление технологическим процессом осуществлять из операторной установки, обеспечить связь по ВОЛС с ЦУП завода. |
| 13. Обеспечение энергоресурсами, вспомогательными материалами | 13.1. Обеспечение энергоресурсами, реагентами и вспомогательными материалами осуществляется от источников и инженерных сетей НПЗ. 13.2 Объем энергоресурсов, вспомогательных материалов и реагентов ,подводимых от источников и инженерных сетей НПЗ не должен превышать объема предусмотренного базовым проектом, в части потребления свежей воды, инертного газа, воздуха и реагентов и топлива. |
| 14. Мероприятия по защите окружающей среды | 14.1. Мероприятия по защите окружающей среды - в соответствие с законом РФ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность в РФ. Количество выбросов от УЗК должно соответствовать утверждённому тому ПДВ и проекту СЗЗ. |
| 15. Мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, составление декларации безопасности | 15.1. В соответствии с действующими на территории РФ законами и правилами по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 15.2. Предусмотреть разработку декларации промышленной безопасности 15.3. Разработать раздел «Пожарная и промышленная безопасность |
| 16. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | 16.1. В соответствии с техническими условиями Главного управления по делам ГО и ЧС … |
| 17. Стадийность проектирования. | 17.1. Стадийность проектирования – Утверждаемая часть рабочего проекта и рабочая документация |
| 18. Требования по вариантной и конкурсной разработке | 18.1. В проекте использовать оборудование, поставляемое на конкурсной основе. Выбор фирмы-поставщика производится Заказчиком с участием Генподрядчика, при этом приоритет остается за Заказчиком. 18.2 Положение п.18.1 относится к следующим видам оборудования: газовый компрессор, загрузочные насосы печей и другие горячие насосы, коксовые камеры, печь замедленного коксования, оборудование системы гидрорезки кокса, система открытия нижнего фланца коксовых камер, клапаны и запорная арматура (переключающие клапана) переключения коксовых камер, РСУ, теплообменники на продуктах коксования.. |
| 19. Наименование Заказчика | 19.1. ОАО «HK «ХХХХ». |
| 20. Наименование организации генерального проектировщика | 20.1. АААА |
| 21. Наименование субподрядной проектной организации | 21.1. По результатам конкурсного отбора |
| 22. Намечаемые сроки строительства | 22.1. Намечаемые сроки строительства - … |
| 23. Исходные данные для проектирования, выдаваемые Заказчиком. | 23.1. До начала проектирования Заказчик передает Генподрядчику по его запросу и в соответствии с перечнем Генподрядчика: 23.1.1. Исполнительный генеральный план размещения установки замедленного коксования с указанием всех надземных и подземных коммуникаций. 23.1.2. Технические условия на присоединение объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям. 23.1.3. Технические условия Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края. 23.1.4. Материалы, полученные от местной администрации и органов государственного надзора для ранее согласованного комплекса. 23.1.5. Исходные данные для разработки декларации промышленной безопасности. 23.1.6. Утвержденный том ПДВ в полном объеме( в электронном виде) и проект СЗЗ |
| 24. Особые условия | 24.1. Разработать технические проекты оборудования индивидуального изготовления. Разработку технических проектов осуществлять в соответствии с требованиями Российских норм и правил. 24.2. При проектировании и конструировании максимально использовать оборудование и материалы отечественного производства. 24.3. В рабочем проекте не применять насосы марки ВНГ, электродвигатели производства ОАО «Привод» г. Лысьва и ОАО Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса ( Украина) 24.4 В проекте дополнительно предусмотреть установку систем плавного пуска компрессора влажного газа и насоса воды для гидрорезки кокса. Для электроприводов АВО, дымососов и вентиляторов печей предусмотреть частотное регулирование привода. 24.5. После обращения Заказчика в инспектирующие органы о согласовании, Генподрядчик согласовывает рабочий проект в инспектирующих органах. 24.6. Генподрядчик выполняет инженерно-геологические изыскания. 24.7. Граница установки определяется отведенным под ее застройку прямоугольником 24.8. Предусмотреть открытый склад для 15-суточного запаса кокса. 24.9. Использовать печи в соответствии с рекомендациями фирмы «АББ Луммус Глобал». Поставка печи от фирмы «АББ Луммус Глобал». |
|  | 24.10. Состав утверждаемой части: общая пояснительная записка; генеральный план и транспорт; технологические решения; организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием. архитектурно-строительные решения; инженерное оборудование, сети и системы; организация строительства; охрана окружающей среды; инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. сметная документация; исходные данные для привязки установки к объектам ОЗХ. Содержание разделов утверждаемой части - согласно статьи 4 СНиП 11-01-95: Состав и содержание рабочей документами -согласно системе СПДС ( система проектной документации для строительства) в РФ. 24.11 . Предусмотреть следующие вспомогательные объекты( которые отсутствуют в базовом проекте, необходимы для эксплуатации и располагаются в границах блока); • автономный узел оборотного водоснабжения • узлы приготовление растворов реагентов (щелочи, антипенной присадки) автономный узел приготовления сантеплофикационной воды узел деаэрации 24. 12. Генподрядчику выполнить экспертизу промышленной безопасности утверждаемой части и экспертизу декларации промышленной безопасности. |