# ЗАДАНИЕ

на проектирование

"Опытное производство гранулированного поликристаллического

кремния (ПКК) из моносилана на промплощадке

ХХХХ

Тема: "Комплексный проект повышения эффективности производства поликристаллического кремния за счет безотходного производства трихлорсилана"

для ХХХХ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Федеральное агентство по науке и инновациям, Москва |
| 2 | Инициатор проекта |  |
| 3 | Основание для проектирования | Государственный контракт № |
| 4 | Источник финансирования | Средства Федерального бюджета |
| 5 | Исполнитель |  |
| 6 | Исполнитель проектных работ |  |
| 7 | Вид строительства. | Новое строительство с элементами реконструкции существующих конструкций здания и инженерных систем (см. п.25) |
| 8 | Стадийность проектирования | 8.1 Проектная документация 8.2. Рабочая документация. |
| 9 | Сроки проектирования | … По согласованию с Заказчиком приступить к разработке рабочей документации до утверждения проектной документации |
| 10 | Выделение этапов строительства | Не требуется |
| 11 | Назначение и номенклатура производства | Кремний гранулированный поликристаллический с содержанием основного вещества не менее … |
| 12 | Проектная мощность | Гранулированный поликристаллический кремний (ПКК) - … т/год |
| 13 | Сведения о технологии | Опытная установка получения ПКК состоит из двух модулей: 1) модуль получения моносилана (МС) и четыреххлористого кремния (ЧХК) из технического трихлорсилана (ТХС), в состав которого входят следующие технологические операции: - подготовка сырья (ТХС); - синтез, выделение МС-сырца и ЧХК; - очистка МС-сырца методом низкотемпературной перегонки; - транспортировка и накопление продуктов – МС и ЧХК. 2) модуль получения гранулированного ПКК, в состав которого входят следующие технологические операции: - удаление следов воздуха и влаги из реактора кипящего слоя, узлов и трубопроводов среды путем создания в реакторе предельного вакуума; - подготовка газовых смесей моносилан/водород с заданным объемным составом и подача их в реактор с заданным расходом; - проведение пиролиза МС при температурах … (С в режиме кипящего слоя кремниевых частиц; - автоматическая загрузка в кварцевый реактор дозированного количества мелкодисперсных кремниевых частиц-затравок и автоматическая выгрузка из кварцевого реактора гранул поликристаллического кремния; - травление стенок реактора газообразным хлористым водородом; - сброс газообразных отходов из отходящей из реактора парогазовой смеси на скруббер-нейтрализатор; - улавливание твердых пылевидных отходов из отходящей из реактора газовой смеси с возможностью их безопасного удаления из установки; - подготовка частиц-затравок дроблением кускового ПКК с последующим фракционированием по размерам. |
| 14 | Режим работы предприятия. | Режим работы модуля получения МС – непрерывный , 24 часа в сутки, 300 дней в году. Режим работы модуля ПКК- циклический. Цикл работы реактора - 76 часов. Количество циклов принять, исходя из переработки … т моносилана. |
| 15 | Исходные данные на проектирование технологического процесса | Разрабатывает Исполнитель |
| 16 | Архитектурные – решения, конструктивные и объемно-планировочные решения | Опытное производство ПКК разместить в существующем корпусе №92 на втором этаже между осями 7-15, А-Д. Размещение установок может уточняться в процессе проектирования |
| 17 | Требования по управлению производством и организации условий охраны труда рабочих и служащих | Раздел выполняется в соответствии с действующей нормативной документацией. |
| 18 | Инженерные сети | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети разрабатываются ХХХХ в соответствии с техническим заданием Проектного института УУУУ |
| 19 | Наружные инженерные сети | ХХХХ представляет ТУ на подсоединение к наружным сетям предприятия (Направление выпусков и подключений в корпусе ) |
| 20 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Разработать раздел по техническим условиям и требованиям территориального органа ИТМ ГО и ЧС (выдаёт Заказчик) |
| 21 | Требования по выполнению охранных систем. | Данный раздел выполняется по отдельному техническому заданию от ХХХХ |
| 22 | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не требуется. |
| 23 | Источники энергообеспечения объекта | Существующие источники энергообеспечения предприятия (без их реконструкции) в соответствии с ТУ, выдаваемых ХХХХ |
| 24 | Требования к разделу сметной документации | Сметная документация разрабатывается в базовых ценах 2001 года в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 . Сметы на СМР составляются на основании ТЕР, при их отсутствии - по ФЕР 2001. Сводный сметный расчет (ССР) выполняется в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены на дату, указанную Заказчиком. Данный объект относится к отрасли _производства особочистых материалов__________ |
| 25 | Границы проектирования | Наружные стены корпуса № 92 в осях 7-15, А-Д. Границами проектирования являются помещения и /или наружная установка, где размещается опытное производство поликристаллического кремния (ПКК), ограниченное ограждающими конструкциями существующего здания или вновь возводимого сооружения. |
| 26 | Требования к разделу "Проект организации строительства" | Раздел выполнить в соответствии с МДС 12-81.2007 и СНиП 12-01-2004 |
| 27 | Требования к разделу "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" | Раздел выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и другими нормативными актами, регламентирующими природоохранную деятельность. |
| 28 | Требования к составу проектной документации | 28.1 Проектная документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г № 87 за исключением: - Раздел 7 –Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; - Раздел 10 – Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 28.2 Документация представляется Инициатору проекта в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе. |
| 29 | Особые условия. | Автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) выполнить на основании Технического задания от ХХХХ после приемки проектно-конструкторской документации модулей получения моносилана (МС) и ПКК. 29.2 Объем работ Исполнителя: Разработка исходных данных для проектирования опытного производства ПКК на ХХХХ. 29.3 Объем работ Исполнителя проектных работ: Проектная и рабочая документация. 29.4 Инициатор проекта (ХХХХ) направляет Проектную документацию на государственную экспертизу. 29.5 Исполнитель проектной документации принимает участие при рассмотрении проектной документации в органах государственной экспертизы. |