# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование

паро-газо-фракционирующей установки  производства поликристаллического кремния мощностью … метрических тонн в год

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы  является  проектирование паро-газо-фракционирующей установки  производства поликристаллического кремния мощностью .. тонн в год (далее по тексту – Установки).

# 2. ПРОДУКЦИЯ УСТАНОВКИ

2.1.Продукцией Установки являются конденсат (смесь) хлорсиланов, водород регенерированный, хлористый водород регенерированный.

2.2. Характеристики продуктов (ориентировочные)  приведены в Таблицах № 1-3.

| Конденсат хлорсиланов | Компонент | мольная доля, % | Кмоль/ч | Кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водород |  |  |  |
|  | Хлористый водород |  |  |  |
|  | Дихлорсилан |  |  |  |
|  | Трихлорсилан |  |  |  |
|  | Тетрахлорид кремния |  |  |  |
|  | Сумма |  |  |  |

Таблица № 1

| Оборотный хлористый водород | Компонент | Объёмная доля, % | Количество, кг/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водород, не более |  |  |
|  | Хлористый водород, не менее |  |  |
|  | Дихлорсилан, не более |  |  |
|  | Трихлорсилан, не более |  |  |
|  | Тетрахлорид кремния |  |  |
|  | Сумма |  |  |

Таблица № 2

Давление оборотного хлористого водорода на выходе из Установки не менее …МПа.

Таблица № 3

| Оборотный водород | Компонент | Объёмная доля, % | Количество, кг/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водород, не менее |  |  |
|  | Хлористый водород |  |  |
|  | Дихлорсилан |  |  |
|  | Трихлорсилан |  |  |
|  | Тетрахлорид кремния |  |  |
|  | Кислород |  |  |
|  | Азот |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |

Давление оборотного водорода на выходе из Установки не менее … МПа.

# 3. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Сырьем для Установки  является парогазовая смесь (ПГС), отходящая от реакторов осаждения и конверторов тетрахлорида кремния в производстве поликристаллического кремния. Технические характеристики (ориентировочные) ПГС приводятся в Таблице № 4.

Таблица № 4

| Компонент | Объёмная доля, % | Кмоль/ч | Нм3/час | Кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водород |  |  |  |  |
| Хлористый водород |  |  |  |  |
| Дихлорсилан |  |  |  |  |
| Трихлорсилан |  |  |  |  |
| Тетрахлорид кремния |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |

3.1.2. ПГС подаётся на Установку постоянно с расходом … кг/час при избыточном давлении 0,6 МПа (G)  и температуре около 200°С.

3.2.Основные энергоносители, имеющиеся на промплощадке, и их параметры приводятся в Таблице № 5.

Таблица № 5

ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ,

ИМЕЮЩИЕСЯ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ

| Электроснабжение | Напряжение 6 кВ, 50 Гц |
| --- | --- |
|  | Напряжение 380 В, 50 Гц |
| Вода пожарохозяйственная | 0,1 – 0,2 МПа |
| Вода производственная | 0,2 – 0,4 МПа |
| Воздух технологический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Воздух КИП и А | 0,2 – 0,4 МПа |
| Азот технический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Пар насыщенный | 0,45 – 0,9 МПа |
| Водород электролизный | 1500-2500 м3/ч |

# 4. ОТХОДЫ УСТАНОВКИ

4.1.Технология конденсации, разделения и очистки компонентов ПГС на Установке должна обеспечить доведение токсичных выбросов в окружающую среду до нормативных экологических значений РФ.

4.2. Исполнитель указывает все виды образующихся остатков, осадков, отработанных катализаторов, сорбентов, реагентов, сточных вод, выбросов в атмосферу, выводимых с Установки в процессе ее эксплуатации, пуске и выводе на ремонт, а также при аварийных ситуациях. Для всех видов отходов и выбросов дается качественный и количественный состав, объем и массы потоков. Указываются способы сбора, хранения, транспортирования, складирования, захоронения, дезактивации и утилизации отходов и выбросов. Указываются концентрации вредных веществ и значение вредных физических факторов в рабочей зоне и в точках выброса в окружающую среду.

4.2. При проектировании Установки необходимо предусмотреть организационно-технические мероприятия для обезвреживания образующихся отходов.

# 5. РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ

5.1 Установка должна располагаться на промплощадке Заказчика в секторе «А»,  указанном на Рис.1.

…

Рис.1. Участок промплощадки, на котором может быть размещена Установка.

5.2.  Здания и сооружения Установки должны соответствовать сейсмостойкости 8 баллов.

5.4. При  проектировании должны учитываться взрыво- пожароопасность и наличие токсичных хлор- и кремнийсодержащих продуктов, содержащихся в исходном сырье и продукции Установки.

# 6. НОУ-ХАУ и ЛИЦЕНЗИИ

6.1. Если в процессе подготовки и проектирования Установки возникнет необходимость использования технологии или оборудования, защищенных патентом (содержащие элементы ноу-хау), то Исполнителю необходимо договориться с патентообладателем  о возможности их использования, и учесть затраты на использование  защищенных патентом (содержащие элементы ноу-хау) методов производства или оборудования в Установке.

# 7. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ

7.1. Установка должно быть оснащено системой АСУТП (автоматизированная система управления технологическими процессами) на микропроцессорной технике.

7.2. АСУТП Установки должна быть совместима с системой управления предприятием. Все элементы АСУТП должны иметь сертификаты соответствия, контрольные приборы должны иметь возможность поверки в органах Госстандарта, а система АСУТП должна иметь разрешение на применение в опасных производствах.

7.3. Установка должна быть оснащена системами контроля концентраций взрыво- и пожароопасных веществ в воздухе рабочей зоны производственных зданий и сооружений, обеспечивающих сигнализацию (оповещение), включение аварийной вентиляции и прекращение подачи взрыво- пожароопасных веществ в технологические помещения.

7.4. Установка должна быть оснащена системами пожарной безопасности: средства сигнализации (оповещения) и средства пожаротушения в соответствии со спецификой технологии.

7.5. Все основное и вспомогательное технологическое оборудование Установки должно быть сертифицировано.

7.6. По режиму безопасности и гигиены труда оборудование Установки должно удовлетворять действующим нормам по охране труда, технике безопасности и экологической безопасности.

7.7. При разработке Установки Исполнитель должен учесть сейсмичность на площадке – 8 баллов.

# 8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Вид климатического исполнения  оборудования и должен соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

8.2. Климатические условия промплощадки Заказчика:

8.2.1. Климат. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка относится к 1 климатическому району, к IВ подрайону. Основные характеристики климатического района и подрайона: 8.2.1.1. Температуры. - Средняя годовая температура минус 0,9 ºС. - Средняя температура воздуха в январе от минус 14 до минус 28 ºС. - Средняя температура воздуха в июле от плюс12 до плюс 21 ºС. - Абсолютная минимальная температура воздуха минус 50 ºС - Абсолютная максимальная температура воздуха плюс 36 ºС - Количество дней со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10 ºС составляет 258 дней. - Максимальная толщина мерзлой почвы – 3м. 8.2.1.2. Ветер. Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по ветровой нагрузке относится к III-району с показателями: - Wo – 0,38 кПа или (38 кгс/м²). - Преобладающее направление ветра за июнь-август – ЮВ - Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮВ - Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2,2 м/с - Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,9 м/с - Средняя скорость ветра за период средней суточной температуры воздуха ≤ 8 ºС – 2,5 м/с. - Средняя скорость ветра за три зимних месяца 5 и более м/с 8.2.1.3 Дождь, снег, грозы. Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по снеговой нагрузке относится к II-району с показателями: - Sq – 1,2 кПа или (120 кгс/м²). - Максимальная высота снежного покрова может достигать 300мм. - Количество осадков за апрель-октябрь – 402мм - Количество осадков за ноябрь-март – 87мм - Суточный максимум осадков в теплый период года – 82 мм 8.2.1.4. Молнии и песчаные бури. Средняя годовая продолжительность гроз – 40 час. Удельная плотность ударов молнии в землю – 2 П, 1 (км2 в год). 8.2.1.5 Влажность воздуха Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» - Максимальная средняя месячная относительная влажность воздуха 74% - Минимальная средняя месячная относительная влажность воздуха 80% 8.3. Атмосферное давление Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» - Среднее барометрическое давление – 955 кПа.

8.4. Геология и гидрология. 8.4.1. Промышленная площадка ХХХХ расположена на высоте 400м выше уровня моря. 8.4.2. Землетрясения Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», промплощадка по карте сейсмического микрорайонирования относится к 8 баллам сейсмической активности. 8.4.3. Грунтовые воды Согласно отчета о сейсмическом микрорайонировании территории предприятия … и отчета о стационарных наблюдениях за режимом грунтовых вод на промышленной площадке «Химпром» 1991г.: - Площадка расположена на наиболее повышенной части территории, что создает благоприятные условия стока поверхностных вод и ухудшает условия инфильтрации их в грунт. - Зеркало грунтовых вод находится на глубинах от 4 до 7м от поверхности земли. - Питание грунтовых вод, в основном, инфильтрационное. - Минимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1958г. составил 12,30м. - Максимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1974г. составлял 6,60м. 8.4.4. Наводнения Наводнения на промплощадке невозможны.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

9.1. Вся документация, передаваемая Заказчику, должна быть выполнена на английском языке, в полном объеме: схемы и диаграммы, балансы материальных и энергетических потоков, расчёты оборудования, работающего под давлением, расчёты массо- и теплообменных аппаратов, предохранительных клапанов, расчёты пропускной способности трубопроводов, спецификации основного и вспомогательного оборудования, средств КИПиА, систем обеспечения безопасности процессов, плановый фонд рабочего времени, рекомендации по численности работников, обслуживающих установку, и соответствовать нормам и правилам ASTM.

9.2. Исполнитель оказывает необходимые консультации при адаптации Заказчиком проекта к нормативам РФ.