##### Техническое задание

на разработку  ОВОС, «Декларации промышленной безопасности», эскизных проектов нестандартизированного оборудования в составе   проекта  и Декларации о намерениях по «Расширению производства трихлорсилана на …

Общие данные

| Местоположение объекта | … |
| --- | --- |
| "Заказчик" | ХХХХ. |
| Генеральная проектная организация | УУУУ |
| Разработчик «Исходных данных» для выполнения проектной документации | По согласованию с «Заказчиком» |
| 1.4 Проектная организация – разработчик проектной документации | АААА, лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации «Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом» № …., срок действия лицензии по …. АААА может привлекать субподрядную организацию для разработки отдельных книг по составу ОВОС |
| 1.5 Основание для выполнения проектной документации | Обращение ХХХХ письмом исх. № … |
| 1.6 Порядок финансирования разработки проектной документации: | По договору между ХХХХ и УУУУ |
| 1.7 Срок выполнения проектной документации | В соответствии с календарным планом работ к договору между ХХХХ и УУУУ |
| 1.8 Намечаемые сроки строительства | … |

2 Вид строительства:

2.1 Новое строительство производства ТХС  с использованием корпусов 94, 94В, 94Г, создание локального холодильного отделения в корпусе 94  и локального холодильного отделения  в реконструируемом  корпусе 95.

3 Стадийность проектирования:

3.1 Выполнить Декларацию о намерениях.

3.2 Проектную документацию разработать в две  стадии:

- проект

- рабочая документация

### Требования по вариантной и конкурсной разработке –  не требуется.

5 Особые условия строительства:

5.1 Проведение работ  в стесненных условиях в корпусах 94, 94В, 94Г, 95.

5.2 Существующее в корпусе 94 производство ТХС оставить без изменения.

5.3 Разместить на свободных площадях корпуса 94, и при необходимости в пристройках, независимую технологическую нитку (с использованием на стадии синтеза одного реактора) мощностью … в год по ТХС очищенному полупроводникового качества.

6 Основные технические требования:

6.1 Разработать «Декларацию о намерениях по «Расширению производства трихлорсилана на … т в год по трихлорсилану очищенному полупроводникового качества на ХХХХ  в объеме, согласно Приложению 1 к данному Техническому заданию...»

6.2  В составе проекта выполнить следующие специальные разделы:

- «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС);

- «Декларацию промышленной безопасности по расширению производства ТХС на 20000 т в год на ХХХХ

.

6.3 Объем работ по «Декларации промышленной безопасности …» -  в соответствии с «Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечнем включаемых в нее сведений РД-03-14-2005» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2005 г. № 893).

6.4 Требования по разработке раздела ОВОС

6.4.1 «Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) разработать  в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 23.11.95 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.

6.4.2 Разработку ОВОС выполнить в II этапа:

- I этап - инженерно-экологические изыскания для разработки ОВОС;

- II этап - разработка ОВОС.

6.4.3  Вопросы проведения общественных слушаний по ОВОС, подготовки материалов и участия разработчиков ОВОС в общественных слушаниях решаются «Заказчиком» в рамках отдельного задания.

6.4.4 Состав ОВОС принять согласно приложению 2  к Данному техническому заданию.

6.5 АААА разработать эскизные проекты на нестандартизированное оборудование по перечню в соответствии с приложением 4 к данному «Техническому заданию…» (Технические проекты на нестандартизированное оборудование разработать на стадии рабочей документации).

Эскизные проекты на нестандартизированное оборудование включить в состав проекта, согласно Приложению 3 к данному  «Техническому заданию …»

- При проектировании принять основные показатели:

7.1 Район и пункт проведения работ: г. …, ХХХХ

  - Назначение объекта: получение трихлорсилана очищенного полупроводникового качества.

  - Состав объекта строительства (или реконструкции):

В состав объекта входят следующие корпуса и сооружения:

- Корпус 94 - Производство трихлорсилана и четыреххлористого кремния, в составе следующих отделений:

  - отделение помола кремния;

  - отделение синтеза;

  - склад продуктов синтеза и ректификации;

  - отделение ректификации;

  - отделение очистки абгазов, гидролиза твёрдых и жидких отходов;

  - отделение компремирования азота;

  - помещение разогрева азота;

  - холодильное отделение (холод минус 350С);

  - помещение теплообменного оборудования;

  - операторная (существующая с созданием дополнительных двух мест для операторов);

  - наружная установка для сбора и хранения готовой продукции;

  - РУ-0,4;

  - приточно – вытяжная камера;

  - помещение для размещения электроарматуры системы пожаротушения;

  - насосная пожаротушения.

- Корпус 94в - Отделение хранения продукции, в составе:

  - отделение хранения смеси ТХС и ЧХК;

  - отделение хранения товарной продукции.

- Корпус 94г – шламоотстойник (новое строительство, дополнительно к существующему у корпуса 94);

- Корпус 94д- пункт налива №2 - с 4-мя наливными устройствами (используется существующий - без реконструкции);

- Корпус 94е- пункт налива №1 с 3-мя наливными устройствами (используется существующий - без реконструкции);

- Корпус 94ж -  Площадка для временного хранения отходов (используется существующая);

- Корпус 95 - аммиачно-холодильное отделение (создание для расширения ТХС локального холодильного отделения на два параметра холода минус 200С и 00С);

- Корпус 5025 – отделение хранения и  помола кремния (при невозможности расширения имеющего в корпусе 94 отделения помола кремния);

- Корпус 98 Лаборатории, бытовые помещения, в т.ч.:

  - лаборатория (используется существующая - без реконструкции);

  - операторная ЦПУ (используется существующая - без реконструкции).

    - Корпус 98а - административно-бытовой корпус (используется существующий - без реконструкции).

    - система водооборота (новое строительство) - проектирует УУУУ.

  - Прирост мощности производства: на 20тыс. т/год по трихлорсилану очищенному полупроводникового качества.

7.5 Требования к качеству исходного сырья:

7 5.1 Кремний кристаллический марки КР1, КР0 ГОСТ 2169-69 с узла помола.

| агрегатное состояние |  |
| --- | --- |
| Размер частиц |  |
| Содержание железа, %, не более |  |
| Содержание алюминия, %, не более |  |
| Содержание кальция, %, не более |  |
| Содержание примесей, %, не более |  |

7 5.2 Хлористый водород ТУ 6-01-05742752-96-93 от ООО «Усольехимпром», корпус 2705 по существующему трубопроводу (Ду – 250 мм – замена на больший диаметр не требуется).

| агрегатное состояние |  |
| --- | --- |
| объемная доля основного вещества, %, не менее |  |
| массовая концентрация влаги (воды), %, не более в цехе потребителе |  |
| объемная доля свободного хлора, %, не более |  |

7.6  Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции:

7.6.1 Основной продукцией производства является трихлорсилан очищенный полупроводникового качества.

| Внешний вид |  |
| --- | --- |
| Состав, в т.ч.: |  |
| Содержание основного вещества (ТХС), % масс, не менее |  |
| Дихлорсилан, % масс, не более |  |
| Тетрахлорид кремния, % масс, не более |  |
| Изопентан, ppm, не более |  |
| Метилдихлорсилан, ppm, не более |  |
| Триметилхлорсилан, ppm, не более |  |
| Метилтрихлорсилан, ppm,не более |  |
| Диметилдихлорсилан, ppm,, не более |  |
| Содержание микропримесей, не более, ppb: |  |
| Бор |  |
| Фосфор |  |
| Металлы (Fe, Cu, Na, K, Al, Cr, Co, Zn, Mn, Ni, Ti), |  |

Товарной продукцией производства также являются тетрахлорид кремния и трихлорсилан технический.

7.7 Обеспечение электроэнергией потребителей, включая и системы локализации аварийных ситуаций – от существующих сетей предприятия ХХХХ без их реконструкции.

7.8 По обеспечению холодом:

7.8.1 Для обеспечения расширения производства ТХС на … тыс. тонн в год выполнить реконструкцию аммиачно-холодильного отделения - корпуса 95, предусмотреть установку в  локальном аммиачно – холодильном отделении новых  холодильных машин на два параметра холода для обеспечения холодом расширения производства ТХС:

  - рассол с температурой 0 – плюс 3оС

  - рассол с температурой минус 20 оС – минус 17оС

    - При выполнении реконструкции локального холодильного отделения в корпусе 95 установить новое холодильное импортное оборудование комплексной поставки.

    - В корпусе 94 предусмотреть организацию локального холодильного отделения с установкой новых импортных фреоновых машин на параметр холода минус 35оС  , для возможности  обеспечения холодом теплообменного оборудования расширения производства ТХС для "финишного" выделения хлорсиланов из абгазов синтеза перед подачей их на водный гидролиз

7.9. Основные источники снабжения водой, азотом, воздухом, теплом, электроэнергией: от существующих сетей ХХХ с проработкой (экспертной оценкой) Генпроектировщиком состояния существующих коммуникаций и их ремонтом (или) строительством новых коммуникаций.

Требования к энергетическим средствам:

7.9.1 Требования к оборотной воде:

| Давление на входе, МПа |  |
| --- | --- |
| Температура на входе, 0С |  |
| Перепад температур на входе и выходе, 0С |  |
| Общая жесткость, не более |  |
| Величина рН |  |

Обеспечение оборотной водой  - от новой водооборотной системы, проектируемой УУУУ.

7.9.2 Производство обеспечивается:

- паром высокого давления

| Давление (по источнику), МПа | 0,9 |
| --- | --- |
| Температура пара,0С (по источнику) | 177 |

- теплофикационной водой

| Давление на входе, МПа | 0,4/0,3 |
| --- | --- |
| Температура на входе, 0С | 130 |
| Температура на выходе, 0С | 70 |
| Перепад температур на входе и выходе,0С | 60 |

7.9.3 Производство обеспечивается азотом особой чистоты по ГОСТ 9293-74, сорт 1 - со следующими параметрами:

| - объемная доля азота, %, не менее |  |
| --- | --- |
| - объемная доля кислорода, %, не менее |  |
| - примеси механические |  |
| - следы масла |  |
| Давление на входе в корпус 94, МПа |  |
| Точка росы не более, 0С |  |
| Температура |  |

7.9.4 Производство обеспечивается сжатым воздухом КИП со следующими параметрами:

| Давление, МПа | Не менее 0,8 |
| --- | --- |
| Температура | Минус 30 …40 ºС |
| Точка росы не более, 0С | Минус 45 |
| Примеси масла, твердых материалов | Класс чистоты воздуха - 1 по ГОСТ17433-80 |

7.9.5 При выполнении проекта принять:

7.9.5.1 По водоснабжению и водоотведению:

- Водоснабжение по существующим сетям ХХХХ от существующего водозабора на реке … по трубопроводам:

- производственная – по трубопроводу диаметром 1000 мм врезка 400мм давлением  0,4 МПа.;

- хоз-пожарная – по трубопроводу диаметром 100 ÷ 200 мм давлением  0,2 МПа

- водооборотной водой – от новой  водооборотной системы, проектируемой УУУУ.

-  Водоотведение по существующей схеме: по сетям ХХХХ на соответствующие очистные сооружения

7.9.5.2  По электроснабжению:

- Источник электроснабжения по напряжению 6кВ -  Ру-6кВ РП-56 (корпус 98);

- Источники электроснабжения по напряжению 0,4кВ:

  - ТП-57 (корпус 94);

  - ТП 113 (корпус 98);

  - Двухтрансформаторная подстанция КТП-2х1600 кВ, размещаемая в  корпусе 95 (проектируется  УУУУ). РД не разрабатывалась

7.10 Разместить в корпусе 5025 – отделение хранения кремния  в таре завода- изготовителя, поступающего со стороны по имеющейся на площадке железной дороге.

7.11 По отделению помола кремния:

7.11.1 Проработать возможность замены оборудования в отделении помола кремния в корпусе  94 и размещения на площадях существующего в корпусе 94 отделения нового размольного оборудования на общую потребность в молотом кремнии  производства ТХС мощностью … т в год;

    - При невозможности размещения нового размольного оборудования  в отделении помола кремния в корпусе 94 - разместить отделение помола кремния в корпусе 5025.

Требования к технологии, режиму предприятия:

  - Метод производства - синтез хлорсиланов методом гидрохлорирования кристаллического молотого кремния в реакторе с кипящим слоем

8.2 Режим работы производства: непрерывный, 7200 час/год, 24 часа в сутки, четырех - сменный, продолжительность смены – 6 часов.

9 Требования к архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям:  в соответствии с действующими нормами и правила

10 Выделение очередей, этапов и пусковых комплексов: не требуется

- Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами

12 Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правила

- Требования по конверсии производства: не предусматриваются

- Поправочные коэффициенты к стоимости проектных работ:

- На реконструкцию – 1,3

- На инфляцию

15 Объем работ по ПСД, выполняемый  АААА по данному Техническому заданию...»:

15.1 АААА разработать  «Декларацию о намерениях…»

15.2. АААА разработать  в составе проекта по расширению производства ТХС следующие специальные разделы:

  - ОВОС,

  - Декларацию промышленной безопасности по расширению производства ТХС на 20000 т в год на ХХХХ

15.3 АААА выполнить  в составе проекта «Эскизные проекты нестандартизированного оборудования» по перечню Приложения 4  к данному «Заданию..»:

15.4 Общий «Состав Проекта ….», выполняемый АААА с учетом разработки специальных разделов и эскизных проектов нестандартизированного оборудования – принять согласно  «Предварительному общему составу проекта…» - по приложению 3 к данному «Техническому заданию…». В ходе разработки проектной документации возможно уточнение ее "Состава …"

16 Требования к объему разрабатываемой документации:

Документация по данному «Техническому заданию...» представляется «Заказчику»:

- на бумажном носителе – в  4-х экземплярах и 1 экз в электрорнном виде на CD

17 Особые требования:

17.1 «Заказчик» обеспечивает представление проектной документации в полном объеме на рассмотрение в инспектирующие и экспертные организации местного и федерального значения (при необходимости) для получения официальных положительных заключений.

17.2 «Заказчик» обеспечивает представление на  экспертизу промышленной безопасности:

- «Декларации промышленной безопасности по расширению производства ТХС….»

17.3 АААА  вместе с "Заказчиком" принимает участие  в согласовании с экспертными организациями

- материалов ОВОС с привлечением субподрядной организации (при  необходимости);

- «Декларации промышленной безопасности по расширению производства ТХС….»

17.4 Для возможности проведения согласования в экспертных организациях местного и федерального значения (при необходимости)  АААА обеспечивает:

- подготовку и направление ответов на замечания экспертной организации после получения замечаний и вопросов по документации;

- выезд специалистов к месту расположения экспертной организации для решения возникших вопросов и формирования положительного заключения.