Техническое задание на изготовление аппарата

для косметической продукции (кремов, туши, геля)

- Аппарат закрытый герметичный, вертикальный, напольного исполнения, с верхним перемешивающим устройством и нижним гомогенизатором, рубашкой обогрева, системой поддержания и контроля вакуума, датчиком температуры продукта.

- Внутренний объем аппарата 12 литров.

- Желательное соотношение диаметра и высоты 1 : 1,5.

- Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

- Класс чистоты обработки поверхности - 11.

- Верхняя крышка плоская или эллиптическая, на бобышках или на гайках с барашками.

- Днище сферическое или эллиптическое.

- На верхней крышке: люк загрузочный (он же смотровой) круглый, воздушник с шаровым краном и "ершом" для подсоединения вакуум-шланга, штуцер для мановакуумметра.

- Патрубки в верхней крышке 3 шт. диам.15 мм. (подвод вакуумной линии, патрубок для загрузки сырья под вакуумом, патрубок с навинчивающейся воронкой).

- В узле гомогенизатора сливной вентиль с шаровым краном Ду – 15 мм.

- Вход патрубка, идущего из гомогенизатора - тангенциально к обечайке аппарата.

- Мотор – редуктор устанавливается на крышке аппарата. Исполнение - общепромышленное. Регулировка оборотов мешалки; плавно от 0 до 150 об/мин с возможностью реверса.

- Тип мешалки; скребковая с "елочным" расположением скребков, скребки из тефлона.

- Гомогенизатор, встроенный в аппарат, должен давать эмульсию с размерами капель не менее 5 микрон.

- Нагрев рубашки водой от ТЭНов с регулировкой температуры в интервале 95 +/- 1 оС.

- Охлаждение аппарата водой в рубашку или водой в змеевик, расположенный в рубашке.

- Регулировка температуры нагрева продукта: измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ 1 Щ – 00. Датчик температуры ТСМ (установлен в днище аппарата).

- Давление в аппарате: избыточное до 0,1 МПа), остаточное давление при вакууме до 150 мм.рт.ст. (0,02 МПа).

- Визуальный контроль глубины вакуума в аппарате: мановакуумметр.

- Материал прокладок стоек против спирта, кислот и щелочей, биологически нейтрален.

- Опоры аппарата неподвижные.

- Вязкость перемешиваемой среды до 50 000 сантипуаз.