ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на экспертное заключение о возможности расширения производства трихлорсилана

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Проведение обследования производства  трихлорсилана на производственной площадке ХХХХ для подтверждения возможности расширения производства до 30000 тонн в год по трихлорсилану очищенному для полупроводникового производства в корпусе 94 и вспомогательных корпусах.

2.РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Производство размещается на производственной площадке ХХХХ, корп.94 и вспомогательных корпусах ( см. Приложение 1).

2.2. ХХХХ расположено …

2.3.Почтовый адрес ….

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

3.1.Производство трихлорсилана освоено  в 1983 году.

3.2.Метод получения  – гидрохлорирование узкой фракции металлургического кремния в кипящем слое с последующей ректификацией полученной смеси.

3.3. Первоначальная проектная мощность … тонн в год. Достигнуто … тонн в год.

В настоящее время производится реконструкция производства. После реконструкции 2006 г проектная мощность будет увеличена до … тонн в год по  трихлорсилану очищенному для полупроводникового производства.

Предполагается проведение реконструкции с дальнейшим расширением производства до …0 тонн в год по трихлорсилану очищенному для полупроводникового производства.

4.ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1.Основной продукцией производства является трихлорсилан очищенный для полупроводникового производства.

Внешний вид - бесцветная, прозрачная жидкость без механических взвесей.

Состав:

| Содержание основного вещества (ТХС), % масс. | не менее |  |
| --- | --- | --- |
| Дихлорсилан, % масс | не более |  |
| Тетрахлорид кремния, % масс. | не более |  |
| Полисиланхлориды, % масс. | не более- |  |
| Изопентан, ррm | не более |  |
| Метилдихлорсилан, ррm | не более |  |
| Триметилхлорсилан, ррm | не более |  |
| Метилтрихлорсилан, ррm | не более |  |

Содержание микропримесей,  не более, ppb:

| Бор |  |
| --- | --- |
| Фосфор |  |
| Металлы |  |

4.2.Товарной продукцией производства так же являются тетрахлорид кремния, трихлорсилан технический, трихлорсилан марки «А».

При мощности производства … т/год по трихлорсилану марки Б расчетные мощности по сопутствующей товарной продукции составляют:

- по тетрахлориду кремния … т/год;

- по трихлорсилану техническому … т/год;

- по трихлорсилану марки А … т/год.

4.2.Побочной продукцией являются пыль кремния с узла измельчения, отработанный кремний из реактора синтеза трихлорсилана, а также кубовый остаток ректификации, обогащённый полисиланхлоридами.

5.ТРЕБОВАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

5.1.Исполнитель, используя весь свой практический опыт в проектировании аналогичных производств, проанализировав резервы существующих систем,  должен  дать заключение о возможности расширения производства трихлорсилана в существующем корпусе 94 и вспомогательных корпусах до … тонн в год по трихлорсилану очищенному для полупроводникового производства.

При невозможности размещения оборудования в корп.94 и вспомогательных корпусах, Исполнитель дает оптимальный вариант размещения оборудования вне корп.94 и вспомогательных корпусов  или в пристройках.

5.2.Исполнитель, на основании имеющихся материалов обследований, должен дать заключение: выдержат ли строительные конструкции дополнительную нагрузку при проведении реконструкции.

5.3.Результаты работы Исполнителя оформляются в виде «Экспертного заключения». «Экспертное заключение» должно отвечать следующим требованиям:

5.3.1.«Экспертное заключение» должно быть точным и полным, то есть понятным и не скрывающим от Заказчика проблем и вопросов, которые могут возникнуть при реализации проекта расширения производства.

5.3.2.«Экспертное заключение» должно быть однозначным, то есть не допускающим двойственное толкование тех или иных рекомендаций и решений.

5.3.3«Экспертное заключение должно быть мотивированным, то есть мнение Исполнителя должно подтверждаться расчетами.

Приложение 1.

  - Состав, назначение, краткая характеристика объектов и сооружений

…

Приложение 2

Перечень оборудования производства ТХС

1. Отделение синтеза

Перечень и техническая характеристика колонного оборудования

Таблица 1.1.

Перечень и техническая характеристика емкостного оборудования

Таблица 1.2.

Перечень и техническая характеристика теплообменного оборудования

Таблица 1.3.

Перечень и техническая характеристика разного оборудования

Таблица 1.4.

2. Отделение ректификации

Перечень и техническая характеристика колонного оборудования

Таблица 2.1.

Перечень и техническая характеристика емкостного оборудования

Таблица 2.2.

Перечень и техническая характеристика теплообменного оборудования

Таблица 2.3.

Перечень и техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 4.9

3. Отделение очистки абгазов и гидролиза твердых и жидких отходов

Перечень и техническая характеристика емкостного оборудования

Таблица 3.1

Перечень и техническая характеристика разного оборудования

Таблица 3.2.

4. Отделение хранения смеси ТХС и ЧХК

Перечень и техническая характеристика емкостного оборудования

Таблица 4.1.

Перечень и техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 4.2

5. Отделение хранения товарной продукции

Перечень и техническая характеристика емкостного оборудования

Таблица 5.1

Перечень и техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 5.2

6. Аммиачная холодильная установка

Перечень и техническая характеристика компрессорного оборудования

Таблица 6.1.

Перечень и техническая характеристика холодильных машин

Таблица 6.2

Перечень и техническая характеристика емкостного оборудования

Таблица 6.3.

Перечень и техническая характеристика теплообменного оборудования

Таблица 6.4.

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования

Таблица 6.5.

Перечень и техническая характеристика резервуарного оборудования

Таблица 6.6.

Перечень и техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 6.7.

7. Узел сбора конденсата

Перечень и техническая характеристика емкостного оборудования

Таблица 7.1

Перечень и техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 7.2.

Перечень и техническая характеристика теплообменного оборудования

Таблица 7.3.

Приложение 3

Перечень материалов по состоянию строительных конструкций производства