ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт и частичную реконструкцию производства карбида кальция

1. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ

1.1   Целью данной реконструкции является капитальный ремонт и частичная замена, а также модернизация изношенного оборудования производства карбида кальция для оптимизации действующего производства и улучшения его технико – экономических показателей.

1.2. Реконструкция затрагивает следующие здания и сооружения Заказчика согласно Приложению № … к Контракту:

1.2.1. здание карбидных печей (корпус ПК-6);

1.2.2. галерея охлаждающего барабана старой печи №1;

1.2.3. здание рассева и транспортировки карбида кальция (корпус ПК-7);

1.2.4. сооружения системы циркуляции и охлаждения воды (корпус 051, 051А, 051Б).

Размещение зданий и сооружений, в которых будет произведена реконструкция согласно Контракту, приведена на Рис.1.

1.3. Генеральный подрядчик поставит товар (оборудование, материалы, запчасти, документацию), выполнит полный набор услуг от проектирования до сдачи реконструированного производства карбида в эксплуатацию приемочной комиссией, разработает рабочий проект реконструкции карбидного производства, получит разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию реконструированного карбидного производства, выполнит необходимый объем строительно-монтажных работ «под ключ» и пустит в эксплуатацию реконструированное производство.

1.4. Генеральный подрядчик должен выполнить:

1.4.1. Инженерно-строительное обследование зданий и сооружений, вовлеченных в реконструкцию, на предмет соответствия несущей способности строительных конструкций новым нагрузкам и новым требованиям к сейсмостойкости и на предмет максимального использования имеющихся строительных конструкций и коммуникаций.

…

Рисунок 1. Расположение корпусов производства карбида кальция.

1.4.2. Геологические изыскания почв и старых фундаментов под новое оборудование.

1.4.3. Демонтаж следующего оборудования и сооружений (см. Приложение № … к Контракту):

1.4.3.1. изношенного оборудования и элементов карбидной печи № 2в корпусе ПК-6;

1.4.3.2. часть элементов старой системы газоотведения и газоочистки печи № 2;

1.4.3.3. старой системы электроснабжения печи № 2;

1.4.3.4. старой системы управления печью № 2;

1.4.3.5. старой градирни 051А;

1.4.3.6. старой галереи водоохлаждаемого барабана и самого барабана для слива карбида кальция;

1.4.3.7. других сооружений, демонтажа которых потребуют результаты инженерно-строительного обследования и выполненного проекта.

1.4.4. Монтаж и строительство следующего нового оборудования и сооружений:

1.4.4.1. комплектной карбидной печи на месте демонтированной печи № 2 (прежней конструкции);

1.4.4.2. новой градирни для печи № 2

1.4.4.3. новой системы циркуляции оборотной воды,  которая должна обеспечить работу печи № 2;

1.4.4.4. нового узла слива карбида кальция из печи № 2 в изложницы;

1.4.4.5. нового здания и участка охлаждения, дробления, рассева карбида после печи № 2;

1.4.4.6. новой системы отвода печных газов из новой печи № 2 ;

1.4.4.7. новой системы электроснабжения печи № 2, с заменой регулировочного трансформатора, основной трансформатор остается прежний;

1.4.4.8. новой системы весового учета слитого карбида кальция, товарного карбида кальция и карбида кальция, пошедшего на производства ацетилена.

1.4.4.9. новой АСУ ТП производства карбида кальция.

1.4.5. Строительно-монтажные работы согласно выполненному рабочему проекту.

1.5. Генеральный подрядчик должен иметь соответствующие российские лицензии на выполнение работ генерального подряда.

1.6. Генеральный подрядчик обладает патентами и правом интеллектуальной собственности на проект, технологию и оборудование. В случае претензий третьих лиц, связанных с нарушением патентного права и других интеллектуальных прав собственности, Генеральный подрядчик за свой счет должен урегулировать эти претензии.

2. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Согласно Приложению № … к Контракту, устанавливаются следующие границы ответственности Генерального подрядчика по сырью, готовой продукции и печным газам:

2.1.1. известь обожженная - на входе в печное отделение (корпус ПК-6);

2.1.2. углеродсодержащее сырье (кокс, антрацит) - на входе в печное отделение  (корпус ПК-6);

2.1.3. товарный карбид кальция - на выходе из нового узла дробления и рассева карбида кальция после печи № 2;

2.2. Территориально границы ответственности Генерального подрядчика определены как (см. Приложение № 13):

2.2.1. по внешней границе стен корпуса печного отделения, включая станцию водооборотной системы;

2.2.2. по внешней границе стен нового корпуса охлаждения, дробления и рассева карбида кальция после новой печи №1.

2.3. По электрическим сетям границы ответственности Генерального подрядчика определены:

2.3.1. Точка подключения к сети электропитания 110 кВ – зажим на проводе опоры анкерной ВЛ-110, находящяйся на линии электропередачи «Карбид A,В» (см. Приложение № 13). Для подключения к сети 110 кВ необходимо разработать проект и выполнить строительно-монтажные работы по прокладке нового кабеля электропитания от точки подключения до печных трансформаторов.

2.3.2. Точка подключения к сети электропитания 6 кВ – сборные шины распределительного устройства РУ-71 (корпус 051) и сборные шины распределительного устройства РУ-151 (корпус 5045) (см. Приложение №13).

3. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

3.1.Продукцией реконструируемого производства является карбид кальция, получаемый на ремонтируемой  печи № 2, который не должен быть ниже качества карбида кальция получаемого в настоящий момент (литраж – … дм3/кг) ;

3.2. После дробления карбид кальция, производимый на новой печи №1,  должен получаться со следующим гранулометрическим составом:

фракция 0…25 мм - 	не более …%

фракция 25…80 мм - 	…%

фракция 80…100 мм - 	не более …%

фракция > 100 мм -	отсутствует.

3.3. Заключение о качестве карбида кальция и ацетилена при приемке производства в эксплуатацию дает лаборатория ХХХХ на основании лабораторных методик, приведенных в нормативно-технической документации Заказчика.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ

4.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что при реконструкции карбидного производства по Контракту будут предусмотрены следующие основные технические решения:

4.1.1. будут максимально использованы имеющиеся строительные конструкции зданий и сооружений,

4.1.2. печь № 2 будет иметь полностью автоматизированную систему управления процессом получения карбида кальция.

4.1.3. слив карбида кальция из печи № 2 будет производиться в изложницы,

4.1.4. для печи № 2 будет установлена новая система дробления и рассева карбида кальция по фракциям,

4.1.5. после печи № 2 реакционный газ будет очищаться сухой очистке, либо в аппаратах пенного типа;

4.1.6. в печи № 2 лёточный газ подвергается сухой очистке и выбрасывается в атмосферу через существующую трубу;

4.1.7. все прочие технические решения, входящие в базовый проект, должны быть согласованы с Заказчиком.со следующими параметрами качества:

4.2. Генеральный подрядчик гарантирует, что технико-экономические характеристики карбидной печи № 2 будут соответствовать значениям (действующие в настоящее время расходные нормы), приведенным в Таблице 3:

Таблица 1

| Гарантируемые технико-экономические параметры новой карбидной печи и реконструированного карбидного производства |
| --- |
| Удельный расход углеродсодержащего сырья, кг/т карбида кальция, не более: - 100% кокса |  |
| Удельный расход технологической (печной) электроэнергии, кВт.ч/кг карбида кальция, не более |  |
| Фракционный состав после первичного дробления, % масс.: - фракция 0…25 мм, не более - фракция 25…80 мм - фракция 80…100 мм, не более - фракция > 100 мм |  |

4.3. Генеральный подрядчик гарантирует, что после рассева дроблёного карбида кальция, полученного на новой печи № 2, будут получены следующие две марки товарного карбида кальция:

Таблица 2

| Обозначение марки карбида кальция | Средние размеры кусков, мм | Размеры других кусков, мм | Массовая доля, %, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/80 | от 25 до 80 |  |  |
| 50/80 | от 50 до 80 |  |  |

4.4. Генеральный подрядчик гарантирует, что:

4.4.1. срок окончания монтажа всего оборудования будет не более 45 суток после начала остановочного ремонта.

4.4.2. срок вывода печи № 2 и реконструируемого производства на гарантируемые параметры, перечисленные в п.13.2, будет не более … дней после пуска  печи в работу.

5. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

5.1. Сырьём для новой карбидной печи № 2 являются:

5.1.1. Известь обожжённая, негашёная по регламенту Заказчика ТР- 588-00,

5.1.2. Кокс металлургический из углей Восточных районов по техническим условиям ТУ 1104-076100-00190437-159-96;

5.1.3. Антрацит по стандарту ГОСТ Р 51588-2000;

5.1.4. Масса электродная:

5.2. Характеристики сырья приведены в Приложении № …к Контракту.

5.3. Заказчик обеспечивает печь № 2 и реконструированное оборудование  энергоресурсами для технологических целей, перечисленными в Таблице 3

Таблица 3

| Энергоресурс | Характеристика энергоресурсов в местах потребления | Требуемое количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | напряжение 110 кВ, частота 50 Гц напряжение 6 кВ, частота 50 Гц |  |  |
| Вода для подпитки системы охлаждения | 0,35 - 0,5 МПа |  |  |
| Воздух технологический | 0,15 - 0,35 МПа |  |  |
| Воздух КИПиА | 0,3 - 0,4 МПа |  |  |
| Азот технический 99%-ный | 0,3 - 0,4 МПа |  |  |

5.4. Заказчик гарантирует Генеральному подрядчику следующее качество воды для системы охлаждения (Таблица 4):

Таблица 4

| № | Параметры качества воды | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  |  |
| 2 | Хлор | мг/дм3 |  |
| 3 | Хлориды, не более | мг/дм3 |  |
| 4 | Железо, не более | мг/дм3 |  |
| 5 | СПАВ, не более | мг/дм3 |  |
| 6 | Взвешенные вещества, не более | мг/дм3 |  |
| 7 | Ионы аммония, не более | мг/дм3 |  |
| 8 | Нитраты, не более | мг/дм3 |  |
| 9 | Нитриты, не более | мг/дм3 |  |
| 10 | Химическое потребление кислорода, не более | мг/дм3 |  |
| 11 | Биологическое потребление кислорода, не более | мг/дм3 |  |
| 12 | Медь, не более | мг/дм3 |  |
| 13 | Нефтепродукты, не более | мг/дм3 |  |
| 14 | Сульфаты, не более | мг/дм3 |  |
| 15 | Общая жесткость, не более | мг.экв/дм3 |  |

6. ГАРАНТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И  ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что при эксплуатации карбидной печи № 2 и реконструируемого оборудования производства карбида кальция не произойдёт увеличение образования отходов.

6.2. Состав дымового газа после системы улавливания должен удовлетворять требованиям, изложенным в Таблице 5:

Таблица 5

| Показатели | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Суммарное содержание CO2, N2, O2, не менее | % V/V |  |
| Пыль неорганическая, включая карбид кальция, не более в том числе: Пыль кремнеземная (в пересчете на SiO2), не более | мг/м3 мг/м3 |  |
| NO2, не более | мг/м3 |  |
| NO, не более | мг/м3 |  |
| SO2, не более | мг/м3 |  |
| CO, не более | мг/м3 |  |
| Углеводороды предельные (C12-C19), не более | мг/м3 |  |

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ

7.1. Размещение зданий, участвующих в реконструкции, приведено в Приложении №….

7.2. Здание корпуса ПК-6, в которых будет размещена печь №…, имеет следующие характеристики:

- этажность – 6 этажей,

- площадь здания 11 331,9 м2,

- высота межэтажных перекрытий 6 метров, второй этаж 4,8 метра,

-несущие конструкции: смешанные - железобетон, сталь; ограждающие конструкции – кирпичная кладка, крыша из сборного железобетона с мягкой кровлей,

- несущая способность полов и перекрытий 2 000 кг/м2.

8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

8.1. В рамках реконструкции Генеральный подрядчик должен осуществить поставку на базисе, указанном в Контракте.

8.2. Все поставляемое оборудование, подпадающее под требования безопасности Ростехнадзора,  должно быть разрешено к применению Ростехнадзором РФ.

8.3. Все поставляемое оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда и технике безопасности в РФ.

9. ГАРАНТИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Срок гарантии на все вновь поставляемое оборудование – два года с момента пуска в эксплуатацию, но не ранее подтверждения Генеральным подрядчиком гарантийных параметров работы оборудования. Средний срок службы оборудования Генеральный подрядчик должен предоставить поагрегатно, но не менее – 10 лет.

9.2. Во время гарантийного срока Генеральный подрядчик гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

10.1. Все виды проектирования, выполненные в рамках Контракта по настоящему «Техническому заданию», а также все поставляемое оборудование и выполняемые ремонтно-строительные работы должны удовлетворять климатическим условиям ХХХХ, которые изложены в Приложении №… к Контракту.

10.2. Все виды проектирования, выполненные в рамках Контракта, должны соблюдать требования российских стандартов, норм и правил. Разработчик базового и рабочего проекта реконструкции производства карбида должен иметь соответствующие российские лицензии на проведение проектных работ. Все оборудование, используемое при реконструкции производства карбида должно быть или российского производства или иметь сертификаты соответствия российским стандартам.

10.3. Проектирование строительства новой печи №… и реконструкции карбидного производства будет осуществляться по следующей схеме:

10.3.1. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии выполнит в пяти экземплярах базовый проект:

10.3.2. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии, выполнит на русском языке и под своим штампом все разделы рабочего проекта по СНИП 11-01-95.

10.3.3. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии, выполнит на русском языке и под своим штампом том ОВОС («Оценка воздействия на окружающую среду»), том ГОиЧС («Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»).

10.4. Генеральный подрядчик при поддержке Заказчика согласует базовый и рабочий проекты с государственными и муниципальными контролирующими организациями и обязуется учесть все их замечания.

10.5. Генеральный подрядчик, что при проектировании и изготовлении оборудования будет использоваться международная система измерений, а именно система ISO.

11. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

11.1. Генеральный подрядчик разработает проект штатного расписания для эксплуатации новой печи № 2 и реконструированного производства.

11.2. Для обучения персонала Генеральный подрядчик разработает перечень рабочих и инженерных специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса.

11.3. Для обучения персонала Генеральный подрядчик разработает перечень рабочих специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного опробования оборудования на ООО «Усольехимпром». Генеральный подрядчик совместно должен разработать пакет документации для обучения персонала и провести обучение.

12. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

12.1. Генеральный подрядчик проектирует и монтирует полностью автоматизированную систему управления технологическим процессом на печь № 2.

12.2. Все элементы КИПиА должны иметь сертификаты соответствия, а система АСУ ТП должна иметь разрешение на применение в особо-опасных производствах.

12.3. Все контрольно-измерительные приборы, используемые для ведения технологического процесса, для контроля качество сырья и готовой продукции должны быть аттестованы в Российских органах стандартизации и иметь соответствующую метрологическую поверку.

13. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

13.1. Обязательства Генерального подрядчика перед Заказчиком считаются выполненными, когда будут выполнено следующее:

13.1.1. Произведена приемка Заказчиком всей проектной  и технической документации по Приложению №….

13.1.2. Произведена проверка подготовленности рабочих Заказчика к эксплуатации смонтированного Генеральным подрядчиком оборудования.

13.1.3. Произведена приёмка всех строительных и монтажных работ с проведением индивидуального испытания оборудования и технологических схем.

13.1.4. Произведена приёмка всего оборудования производства после комплексного опробования.  При комплексном опробовании должны быть достигнуты гарантийные параметры работы оборудования.  При достижении гарантийных параметров оборудование должно проработать без остановки 72 часа.

13.2. Устанавливаются следующие гарантийные параметры работы оборудования:

13.2.1 выпуск карбида кальция: … тонн в сутки;

13.2.3 параметры технологического оборудования согласно раздела 4 настоящего «Технического задания»,

13.3. Условия проведения комплексного опробования:

13.3.1. Одновременно с базовым проектом Генеральный подрядчик должен передать Заказчику «Инструкцию по проведению комплексных опробования оборудования». Заказчик должен в течение месяца согласовать «Инструкцию» или дать аргументированные замечания к ней.

13.3.2. При проведении комплексного опробования ведутся записи и производятся анализы, которые будут описаны в «Инструкции по проведению комплексного опробования оборудования».

13.4. При недостижении гарантийных параметров работы оборудования, Генеральный подрядчик за свой счет в течение 3-х месяцев должны внести в технологию производства улучшения, которые позволят достичь гарантийных параметров работы оборудования. После этого проводятся повторные комплексные опробования на достижение гарантийных параметров работы оборудования.

13.5. В случае, если после повторного комплексного опробования гарантийные параметры работы оборудования не будут достигнуты, Генеральный подрядчик заплатят Заказчику штраф согласно Контракта.

14. ПРИНЯТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик и Генеральный подрядчик приняли следующие определения, которые будут использоваться в Контракте и во всех его Приложениях, включая настоящее «Техническое задание»:

14.1. Печь – электропечь для производства карбида кальция .

14.2. Гарантийные параметры работы оборудования – показатели, перечисленные в п.13.2 настоящего «Технического задания», которые Генеральный подрядчик обязуется подтвердить во время комплексного опробования работы оборудования. При комплексном опробовании работы оборудования должны быть соблюдены следующие гарантии:

14.2.1. Генеральный подрядчик должен гарантировать:

- выполнение всех проектных работ согласно п. 10.3;

- выполнения всех строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием и в соответствии с утвержденным рабочим проектом.

14.2.2. Заказчик должен обеспечить новую печь:

- стабильной поставкой сырья по Приложению № …;

- стабильным снабжением энергоресурсами согласно п.5.3.

14.3. Литраж  – объем сухого ацетилена при 20оС и 101,3 кПа, выделившегося при реакции с водой одного килограмма карбида кальция.

14.4. Расход электроэнергии печи (кВт.ч) – показания приборов учета активной и реактивной энергии (класс точности приборов 0,5), установленных на высокой стороне печного трансформатора. Показания будут выведены на пульт диспетчерского управления. Контроль активной и реактивной мощности должен осуществляться в реальном времени, с фиксацией и сохранением значений получасовых максимумов нагрузки в течение не менее 35 суток.

14.5. Расход сырья – показания автоматической системы взвешивания и дозирования компонентов сырья, работающей с точностью ± 0,1%.