# Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.101-68
"Единая система конструкторской документации. Виды изделий"
(утв. Госстандартом СССР в декабре 1967 г.)

# Unified system for design documentation.of products

Дата введения установлена 1 января 1971 г.

Взамен ГОСТ 5290-60

1. Настоящий стандарт устанавливает виды изделий всех отраслей промышленности при выполнении конструкторской документации.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 364-76.

2. Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

3. Изделия, в зависимости от их назначения, делят на изделия основного производства и на изделия вспомогательного производства.

К изделиям основного производства следует относить изделия, предназначенные для поставки (реализации).

К изделиям вспомогательного производства следует относить изделия, предназначенные только для собственных нужд предприятия (объединения), изготовляющего их.

Изделия, предназначенные для поставки (реализации) и одновременно используемые для собственных нужд предприятием, изготовляющим их, следует относить к изделиям основного производства.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. Устанавливаются следующие виды изделий:

а) детали;

б) сборочные единицы;

в) комплексы;

г) комплекты.

5. Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делят на:

а) неспецифицированные (детали) - не имеющие составных частей;

б) специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) - состоящие из двух и более составных частей.

Примечание. Понятие "составная часть" следует применять только в отношении конкретного изделия, в состав которого она входит. Составной частью может быть любое изделие (деталь, сборочная единица, комплекс и комплект).

6. Определение видов изделий и их структура приведены в таблице и на схеме.

───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────

Вид изделия    │                    Определение

───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────

Деталь      │Изделие,    изготовленное    из       однородного по

│наименованию  и  марке  материала,  без   применения

│сборочных операций, например: валик из одного  куска

│металла, литой корпус; пластина из  биметаллического

│листа; печатная плата; маховичок из пластмассы  (без

│арматуры);  отрезок  кабеля  или  провода   заданной

│длины.  Эти  же  изделия,   подвергнутые   покрытиям

│(защитным или  декоративным),  независимо  от  вида,

│толщины и назначения покрытия, или  изготовленные  с

│применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и

│т.п.,  например:  винт,  подвергнутый  хромированию;

│трубка,  спаянная  или  сваренная  из  одного  куска

│листового материала; коробка,  склеенная  из  одного

│куска картона

│

Сборочная единица │Изделие,   составные   части    которого    подлежат

│соединению между собой  на  предприятии-изготовителе

│сборочными  операциями  (свинчиванием,  сочленением,

│клепкой,     сваркой,      пайкой,      опрессовкой,

│развальцовкой,  склеиванием,  сшивкой,    укладкой и

│т.п.),  например:  автомобиль,  станок,   телефонный

│аппарат,  микромодуль,  редуктор,  сварной   корпус,

│маховичок из пластмассы с металлической арматурой.

│

│К  сборочным  единицам,  при  необходимости,   также

│относят:

│

│а) изделия, для которых  конструкцией  предусмотрена

│разборка      их      на       составные       части

│предприятием-изготовителем, например,  для  удобства

│упаковки и транспортирования;

│

│б) совокупность сборочных единиц  и  (или)  деталей,

│имеющих общее функциональное назначение и  совместно

│устанавливаемых на предприятии-изготовителе в другой

│сборочной  единице,  например:   электрооборудование

│станка,  автомобиля,  самолета;  комплект  составных

│частей  врезного  замка  (замок,  запорная   планка,

│ключи);

│

│в) совокупность сборочных единиц  и  (или)  деталей,

│имеющих общее функциональное  назначение,  совместно

│уложенных на предприятии-изготовителе  в  укладочные

│средства   (футляр,   коробку   и     т.п.), которые

│предусмотрено использовать вместе с уложенными в них

│изделиями, например: готовальня,  комплект  концевых

│плоскопараллельных мер длины

│

Комплекс     │Два   и   более   специфицированных      изделия, не

│соединенных на  предприятии-изготовителе  сборочными

│операциями,  но   предназначенных   для   выполнения

│взаимосвязанных эксплуатационных функций.

│

│Каждое из этих специфицированных изделий, входящих в

│комплекс, служит для выполнения одной или нескольких

│основных функций, установленных для всего комплекса,

│например: цех-автомат; завод-автомат, автоматическая

│телефонная станция,  бурильная  установка;  изделие,

│состоящее  из  метеорологической  ракеты,   пусковой

│установки и средств управления; корабль.

│

│В  комплекс,  кроме  изделий,  выполняющих  основные

│функции, могут входить детали, сборочные  единицы  и

│комплекты,    предназначенные     для     выполнения

│вспомогательных   функций,   например:      детали и

│сборочные  единицы,  предназначенные   для   монтажа

│комплекса  на  месте  его   эксплуатации;   комплект

│запасных частей, укладочных средств, тары и др.

│

Комплект     │Два    и    более    изделия,       несоединенных на

│предприятии-изготовителе  сборочными    операциями и

│представляющих   набор   изделий,      имеющих общее

│эксплуатационное     назначение     вспомогательного

│характера,  например:  комплект   запасных   частей,

│комплект  инструмента  и  принадлежностей,  комплект

│измерительной аппаратуры, комплект упаковочной  тары

│и т.п.

│

│К комплектам также  относят  сборочную  единицу  или

│деталь,  поставляемую  вместе   с   набором   других

│сборочных единиц и  (или)  деталей,  предназначенных

│для   выполнения   вспомогательных       функций при

│эксплуатации  этой  сборочной  единицы  или  детали,

│например:  осциллограф  в  комплекте  с   укладочным

│ящиком, запасными частями,  монтажным  инструментом,

│сменными частями

│

# Виды изделий и их структура

┌────────────────────────┐

│        Изделия         │

└─────────────┬──────────┘

│

┌────────────────┬─────────┴───────────┬──────────────────┐

│                │                     │                  │

┌──────┴─────┐   ┌──────┴─────┐       ┌───────┴──────┐    ┌──────┴──────┐

│   Детали   │   │ Сборочные  │       │  Комплексы   │    │  Комплекты  │

│            │ ┌─┤  единицы   │   ┌───┤              │ ┌──┤             │

└────────────┘ │ └────────────┘   │   └──────────────┘ │  └─────────────┘

│                  │                    │

│                  │   ┌──────────────┐ │

│                  │   │  Комплексы   │ │

│                  │   └──────────────┘ │

│                  │                    │

│ ┌────────────┐   │   ┌──────────────┐ │  ┌─────────────┐

├─┤ Сборочные  │   ├───┤  Сборочные   │ ├──┤  Сборочные  │

│ │  единицы   │   │   │   единицы    │ │  │   единицы   │

│ └────────────┘   │   └──────────────┘ │  └─────────────┘

│                  │                    │

│ ┌────────────┐   │   ┌──────────────┐ │  ┌─────────────┐

├─┤   Детали   │   ├───┤    Детали    │ ├──┤   Детали    │

│ └────────────┘   │   └──────────────┘ │  └─────────────┘

│                  │                    │

│ ┌────────────┐   │   ┌──────────────┐ │  ┌─────────────┐

└─┤ Комплекты  │   └───┤  Комплекты   │ └──┤  Комплекты  │

└────────────┘       └──────────────┘    └─────────────┘

7. К покупным относятся изделия, не изготовляемые на данном предприятии, а получаемые им в готовом виде, кроме получаемых в порядке кооперирования.

К изделиям, получаемым в порядке кооперирования, относят составные части разрабатываемого изделия, изготовляемые на другом предприятии по конструкторской документации, входящей в комплект документов разрабатываемого изделия.