Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

в жилищно-коммунальном хозяйстве

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Госстроя

от 22.08.2000 г. №191

РЕКОМЕНДАЦИИ

по нормированию материальных ресурсов

на содержание и ремонт жилищного фонда

Часть 2

Нормы расхода материальных ресурсов

на обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем

Настоящая часть сборника содержит нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, дымоудаления).

Рекомендации предназначены для определения потребности в материальных ресурсах, на основании которых в свою очередь рассчитывается нормативная себестоимость, и экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилищного фонда.

Сборник разработан Центром нормирования и информационных систем в ЖКХ (ЦНИС), выполняющим функции Федерального центра ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (Межецкая В.А., Новикова Л.П., Пушкин М.Е., Хмельников Б.В.), при участии Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (Вавуло Н.М.), а также ряда организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Замечания и предложения просьба направлять по адресу:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 3.

Тел. 928-22-76, факс 928-53-76

e-mail: cnis@orc.ru

Интернет: htpp://www. cnis.ru

1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, вентиляции, дымоудаления), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования, на основании которых в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости, и соответственно, в экономически обоснованном тарифе на содержание и ремонт жилищного фонда. Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов).

1.4. В основу разработки норм расхода материальных ресурсов положены действующие нормативно-технические документы, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 26.12.97 г. №17-139, "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (Р)", утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 г. № 312. Показатели расхода материальных ресурсов в нормах определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.

1.5. Сборник составлен по аналогии с перечнем и составом работ, предусмотренных в "Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда", разработанных ЦНИС и утвержденных приказом Госстроя России № 139 от 9.12.99 г.

1.6. На виды работ, связанные с разборкой, и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

1.7. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу продукции или работы при определенных организационно-технических условиях.

1.8. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-строительных работ.

1.9. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу измерения выполняемой работы (например: смена ванны, унитаза, кран и т. д.) и на элементные единицы измерения выполняемой работы (смена прокладок, сальников, поплавка и т.д.).

Нормы расхода материальных ресурсов приведены в натуральных единицах измерения.

1.10. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".

1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

1.12. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно - эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.

1.13. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.

1.14. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к нормам могут применяться повышающие коэффициенты.

1.15. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнения работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.

2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения,

водоотведения и электроснабжения

2.1. Техническая часть

2.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение стонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей — дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

2.1.4 При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3-6 раз в месяц, системы центрального отопления 3-6 раз в месяц в отопительный период. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки — 6 раз в месяц.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).

2.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

2.1.6 Также к техническому обслуживанию относятся:

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

2.1.7. Техническое обслуживание должно проводится постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

2.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

2.1.9. Сроки проведения ремонта оборудования или отдельных элементов, а также его замены, должны определятся на основе оценки их технического состояния.

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения,

водоотведения и электроснабжения

2.2.1.1. Отопление

Таблица 1

|  | Норма расхода |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наимено-вание | Ед. измер. | Притирка запорной арматуры без снятия с места, при диаметре, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | материала |
| Пробочный кран | Клапан вентиля |
|  | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 |
|  | на 1 кран | на 1 вентиль |

1.1. Притирка запорной арматуры без снятия с места

| Перекрытие воды. Удаление сальника и старой набивки. Очистка сальника. | Паста корундовая | кг | 0,012 | 0,017 | 0,027 | 0,006 | 0,01 | 0,015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набивка сальника. Установка сальника на место с завертыва-нием гаек. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля. | Набивка для сальников | кг | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |

Таблица 2

Наименование

| и состав работы | Наименование материала |
| --- | --- |

Ед.

измер.

Норма расхода

на 10 кронштейнов

1.2. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления

Крючки

| (кронштейны) | шт./кг | 10/1,9 |
| --- | --- | --- |
| Снятие крючка с выемкой деревянной пробки. Установка деревянной пробки в | Раствор цементный M100 | м3 | 0,002 |
| старое отверстие. Установка крючка. | Пробка деревянная | шт. | 10 |

Таблица 3

Наименование

и состав работы

Наименование

материала

Ед.

измер.

Норма расхода

| на 1 радиаторную пробку |
| --- |
| 1.3. Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | Прядь льняная | кг | 0,006 |
| Очистка пробки и секции от старой прокладки. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. | Сурик свинцовый | кг | 0,012 |
| Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. Ввертывание пробки. | Олифа натуральная | кг | 0,006 |

Таблица 4

|  | Норма | расхода на 1 радиатор |
| --- | --- | --- |
| Наименование и состав работы | Наимено-вание материала | Ед. измер. | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным соединением одной секции при весе радиатора до 80 кг |

То же,

при весе радиатора до 160 кг

То же

| при весе радиатора до 240 кг | На каждую следующую секцию сверх первой добавлять |
| --- | --- |
| 1.4. Перегруппировка секций старого радиатора | Ниппели радиатор-ные | шт./кг | 2/0,05 | 2/0,05 | 2/0,05 | - |
| Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. | Лен трепаный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,014 |
| Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей. | Олифа натураль-ная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,014 |
| Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок | Сурик свинцовый | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,034 |
| и намоткой льняной пряди на сурике | Прокладки | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 5

Наименование

и состав работы

Наименование

материала

Ед.

измер.

Норма расхода,

| на 1 кран |
| --- |
| 1.5. Ремонт кранов регулировки у | Лен трепаный | кг | 0,01 |
| радиаторных блоков | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| Разборка крана. Притирка крана. | Сурик свинцовый | кг | 0,02 |
| Сборка и регулировка крана. | Паронит, 3 мм | кг | 0,03 |
|  | Шнур асбестовый, 10 мм | кг | 0,03 |
|  | Минеральное масло | кг | 0,1 |

Таблица 6

|  | Норма расхода |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Прочистка и промывка радиаторов, на 1 радиатор | Прочистка и промывка ребристых труб, длиной до 2 м, на 1 трубу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Консервация системы | Лен трепаный | кг | 0,012 | - |

отопления

| Осмотр системы. | Олифа натуральная | кг | 0,012 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Составление описи недостатков. | Сурик свинцовый | кг | 0,024 | - |

Проведение необходимых ремонтных работ.

| Промывка системы. | Прокладка паронитовая, толщиной 3 мм | шт./кг | - | 1/0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробная топка. | Болты с гайками | кг | - | 0,308 |
|  | Вода | м3 | 0,08 | 0,018 |

Таблица 7

Наименование

Наименование

| Ед. | Норма расхода на 1 м трубопровода |
| --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 |

1.7. Мелкий ремонт изоляции

Очистка трубы от грязи и ржавчины.

| Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 мм. | Мастика битумно-резиновая | кг | 0,77 | 1,03 | 1,46 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 8

Наименование

и состав работы

Наименование

| материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 кран |
| --- | --- | --- |

2.1. Ремонт водопроводного крана

без снятия с места

Смена прокладок

Прокладка паронитовая,

| 3 мм | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Перекрытие квартирного вентиля. | Набивка для сальников | кг | 0,01 |
| Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки |
| Сурик свинцовый | кг | 0,005 |

крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.

| Набивка сальников | Состав уплотни-тельный | Олифа натуральная | кг | 0,003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка | (1)* | Лен трепаный | кг | 0,003 |
| сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы. | Лента ФУМ (вместо уплотнительного состава) (2) | кг | 0,003 |

___________

* Здесь и далее, цифровое обозначение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

Таблица 9

Наименование

и состав работы

Наименование

| материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 смеситель |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Ремонт смесителя без снятия с места | Набивка для сальников | кг | 0,01 |

Смена прокладок

Перекрытие квартирного вентиля.

Прокладка паронитовая,

| 3 мм | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Вывертывание вентильной головки. Замена уплотнительной прокладки. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля. |

| Состав уплотни- | Сурик свинцовый или белила свинцовые | кг | 0,006 |
| --- | --- | --- | --- |

Набивка сальников

| Перекрытие квартирного вентиля. | тельный (1) | Олифа натуральная | кг | 0,003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывертывание вентильной головки. Набивка сальника. Установка вентильной головки на |
| Лен трепаный | кг | 0,003 |
| место. Открытие квартирного вентиля. | Лента ФУМ (вместо уплот-нительного состава) (2) | кг | 0,002 |

Таблица 10

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 сгон |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр, мм |
|  | до 20 | до 32 | до 50 |

2.3. Уплотнение сгонов

| С применением льняной | Состав уплотни- | Сурик или белила свинцовые | кг | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пряди или асбестового шнура | тельный (1) | Олифа натуральная | кг | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
| (без разборки сгонов). |
| Лен трепаный | кг | 0,002 | 0,006 | 0,01 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплот-нительного состава) (2) | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 11

Наименование

и состав работы

Наименование

материала

Ед.

| измер. | Норма расхода, на 1 ед. |
| --- | --- |

2.4. Укрепление расшатанного унитаза

| Установка деревянных пробок в отверстие | Шурупы 8х60 мм | шт./кг | 4/0,074 |
| --- | --- | --- | --- |
| тафты. Закрепление унитаза шурупами. | Пробки деревянные | шт. | 4 |

Таблица 12

Наименование

и состав работы

Наименование

| материала | Ед. измер. |
| --- | --- |

Норма расхода

| на 1 прибор |
| --- |
| 2.5. Прочистка и промывка сифонов | Набивка для сальников | кг | 0,01 |
| санитарных приборов | Прокладка паронитовая, 3 мм | шт. | 1 |
| Снятие крышки сифона. Прочистка сифона. Установка крышки. Отвинчивание колпачка сифона. |

| Состав уплотни- | Сурик свинцовый или белила свинцовые | кг | 0,006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсоединение сифона от санитарного прибора. | тельный (1) | Олифа натуральная | кг | 0,003 |
| Прочистка и промывка сифона и |
| Лен трепаный | кг | 0,003 |
| трубопроводов. Установка сифона на место. | Лента ФУМ (вместо уплотнительного состава) (2) | кг | 0,002 |

Таблица 13

Наименование

| и состав работы | Наименование материала |
| --- | --- |

Ед.

измер.

Норма расхода,

на 1 соединение

2.6. Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов

| Отвинчивание гаек присоединения. Замена прокладок. Завинчивание гаек. | Прокладки паронитовые, 3 мм | кг/шт. | 0,056/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 14

Наименование

и состав работы

Наименование

| материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 место |
| --- | --- | --- |
| 2.7. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | Накладка резиновая эластичная | шт. | 1 |
| Зачистка места заделки. Установка | Болты с гайками | кг/шт. | 0,37/2 |
| эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах. | Кольцо уплотнительное (хомут) | шт. | 1 |

Таблица 15

Наименование

и состав работы

Наименование

| материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 патрубок |
| --- | --- | --- |
| 2.8. Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | Набивка для сальников | кг | 0,043 |
| Очистка поверхности патрубка с помощью | Канат белый | кг | 0,02 |
| металлической щетки и скребка от сухого битума и | Прядь смоляная | кг | 0,05 |
| старого уплотнителя. Набивка сальника и | Цемент | кг | 0,24 |
| уплотнителя стыков с заделкой битумной мастикой. | Мастика битумная | кг | 0,024 |

2.2.1.3. Электроснабжение

Таблица 16

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |

3.1. Замена перегоревшей электролампы

Снятие плафона (при необходимости). Вывертывание из патрона перегоревшей электролампы. Ввинчивание новой электролампы. Установка плафона (при необходимости).

| Проверка работы электролампы. | Электролампы | шт. | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 17

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Ремонт штепсельных розеток и выключателей

| Разборка розетки или выключателя. Замена подгоревших контактов. Зачистка и смазка всех | Лента изоляционная | кг | 0,11 |
| --- | --- | --- | --- |
| контактов. Проверка крепежа. Сборка розетки или выключателя. Проверка работы и регулировка. | Алебастр | кг | 3,15 |

Таблица 18

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м |
| --- | --- | --- | --- |

3.3. Мелкий ремонт электропроводки

| Проверка изоляции электропроводки и ее | Лента изоляционная | кг | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| укрепление. | Лента киперная | кг | 5 |

2.2.2.Нормы расходы материальных ресурсов на работы по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

2.2.2.1 Отопление

Таблица 19

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | Диаметр трубопровода, мм |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 1.1. Смена отдельных участков | Трубы водогазо-проводные | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| трубопроводов из | Арматура муфтовая | шт. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| стальных | Известь хлорная | кг | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,01 |
| водогазопроводных | Вода | м3 | 0,065 | 0,113 | 0,177 | 0,288 | 0,454 | 0,709 |
| неоцинкованных труб | Скоба СТД-651 | кг | 1,6 | 1,4 | 1,3 | - | - | - |
| Снятие средств | Кронштейн | кг | - | - | - | 69,6 | 54,3 | 49,7 |
| крепления, | Дюбели — гвозди | кг | - | - | - | 1,07 | 0,95 | 0,85 |
| отсоединение поврежденного участка, |

| Состав | Олифа натуральная | кг | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установка нового участка трубопровода с | уплот-нитель- | Сурик свинцовый | кг | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,55 |
| предварительной отрезкой труб и | ный (1) | Лен трепаный | кг | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1,9 |
| нарезкой резьбы вручную, установка средств крепления. | Лента ФУМ (вместо уплотнительного состава) (2) | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 20

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | Диаметр трубопровода, мм |
|  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 1.2. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб | Трубопровод из стальных электросварных труб | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снятие средств крепления, | Кронштейн | кг | 49,7 | 49,7 | 39,6 | 39,3 | 44,0 | 45,3 | 38,5 |
| отсоединение или | Дюбели-гвозди | кг | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| вырезка поврежденного | Известь хлорная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,09 |
| участка трубопровода. | Вода | м3 | 0,709 | 0,709 | 1,2 | 1,59 | 2,82 | 4,5 | 6,48 |
| Отрезка нового участка | Кислород | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,67 | 0,67 | 1 | 1 |
| трубопровода, установка трубопровода на место с | Карбид кальция или ацетилен | кг/ м3 | 4,2/ 0,32 | 4,2/ 0,32 | 4,2/ 0,41 | 4,2/ 0,61 | 4,2/ 0,61 | 4,2/ 0,91 | 4,2/ 0,91 |
| постановкой средств крепления. | Проволока сварочная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
|  | Электроды Э-42 | кг | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

Таблица 21

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 радиатор |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | Вес радиаторного блока до |
|  | 80 кг | 160 кг | 240 кг |

1.3. Смена радиаторных блоков

| Отсоединение радиаторного блока | Ниппели радиаторные | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от трубопровода. Снятие | Лен трепаный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| радиаторного блока. Установка нового радиаторного блока с | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| присоединением его к трубопроводу. | Сурик свинцовый | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 22

|  | Норма расхода, на 1 радиатор |
| --- | --- |

Наименование

Наименование

| Ед. | Прочистка и промывка секций |
| --- | --- |

Добавление

| к радиатору: |
| --- |
| и состав работы | материала | измер. | Вес прибора до 80 кг | Вес прибора до 160 кг | Одной крайней секции | То же двух секций | Свыше двух крайних секций | Одной средней секции |

1.4. Переборка секций радиа-торного блока.

Отсоединение

Лен

| трепаный | кг | 0,012 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| радиаторного блока. Отсоединение секций. Прочистка и промывка | Олифа натуральная | кг | 0,012 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 |
| секций. Очистка ниппелей. Присоединение новых секций. Присоединение | Сурик свинцовый | кг | 0,024 | 0,024 | 0,068 | 0,136 | 0,068 | 0,136 |
| радиаторного блока к трубопроводу. Добавление секции. | Секции радиатора | шт. | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Вывертывание радиаторной пробки. Присоединение новых секций. | Ниппели радиаторные | шт. | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 |

Таблица 23

|  | Норма расхода |
| --- | --- |

Наименование

Наименование

| Ед. | Смена задвижки | Гидравлическое испытание |
| --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | на 1 задвижку | на 1 м трубопровода |
|  | диаметр, мм |
|  | до 100 | до 150 | до 200 | до 100 | до 150 | до 200 |
| 1.5. Смена параллельной задвижки | Набивка для сальников | кг | 0,043 | 0,06 | 0,08 | - | - | - |
| Отсоединение задвижки от трубопровода, снятие | Масло минеральное | кг | 0,073 | 0,1 | 0,133 | - | - | - |
| задвижки. Очистка мест соединения. Установка | Прокладки паронитовые, | шт. | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| новой задвижки с | 3 мм | кг | 0,084 | 0,111 | 0,2 | - | - | - |
| постановкой прокладок и болтов. Проверка | Болты с гайками | кг | 0,62 | 1,46 | 1,46 | - | - | - |
| правильности установки | Вода | м3 | - | - | - | 0,08 | 0,013 | 0,018 |
| гидравлическим испытанием. | Задвижка параллельная | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 24

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 кран |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 15 | 19 | 32 |
| 1.6. Смена кранов | Кран двойной регулирующий | шт. | 1 | 1 | 1 |
| двойной регулировки. | Сгон | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Разборка сгона. Снятие крана. Отсоединение |

| Состав | Сурик свинцовый | кг | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| патрубка от крана. Установка нового крана. | уплотни тельный | Олифа натуральная | кг | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
| Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона. | (1) | Лен трепаный | кг | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплотнительного состава) (2) | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 25

Наименование

Наименование

Ед.

Норма расхода,

| на 1 кран пробковый |
| --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | до 25 | 26 | 50 |

1.7. Смена пробковых кранов

| Разборка сгона. Снятие крана, | Паста корундовая | кг | 0,011 | 0,017 | 0,027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана. | Набивка для сальников | кг | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
| Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона. | Кран пробковый | шт. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 26

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 вентиль |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 25 | 26 | 50 |

1.8. Смена вентиля

| Разборка сгона. Снятие вентиля, | Паста корундовая | кг | 0,006 | 0,01 | 0,015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отсоединение патрубка. Установка нового вентиля. | Набивка для сальников | кг | 0,003 | 0,006 | 0,009 |
| Присоединение патрубка к вентилю. Сборка сгона. | Вентиль | шт. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 27

Наименование

и состав работы

Наименование

материала

Ед.

измер.

Норма расхода,

| на 1 кран |
| --- |
| 1.9. Установка кранов для спуска воздуха из системы | Краны для спуска воздуха из системы | шт. | 1 |
| Вырезка участка трубопровода. | Фланцы стальные | шт. | 1 |
| Заготовка сгона с нарезкой | Болты с гайками | кг | 0,61 |
| резьбы. | Электроды Э-42 | кг | 0,42 |
| Установка крана. | Асбест | кг | 3 |
| Сборка сгона. | Паронит | кг | 0,07 |

Таблица 28

|  | Норма расхода |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Утепление поверхности | Оштукатуривание поверхности | Окрашивание поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 10 м2 | на 100 м2 | на 100 м2 |
| 1.10. Утепление трубопровода | Маты из стекловаты | м3 | 1,31 | - | - |
| центрального отопления | Маты из крафт- бумаги | м3 | 0,155 | - | - |
| (водоснабжения) Обертывание труб и приборов матами из крафт-бумаги и |

Сетка металлическая 20х20 мм,

| Д = 1,5 мм | кг | 3,5 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стекловаты. Крепление металлической сетки на | Раствор асбоцементный | м3 | 2,55 | 0,6 | - |
| трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным |

"Портланд" цемент

| М400 и М500 | т | - | 0,9 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раствором. Масляная | Олифа оксоль | кг | - | - | 18 |
| окраска трубопровода. | Краски тертые | кг | - | - | 2,7 |

Таблица 29

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 насос |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр патрубка, мм |
|  | 25 | 40 | 50 |
| 1.11. Замена насосов малой | Насос | шт. | 1 | 1 | 1 |
| мощности (ручного насоса) | Солидол | кг | 0,082 | 0,099 | 0,103 |
| Отсоединение насоса от трубопроводов. Снятие насоса. | Сурик свинцовый | кг | 0,041 | 0,051 | 0,051 |
| Разборка нового насоса с притиркой | Прядь льняная | кг | 0,034 | 0,038 | 0,036 |
| и осмотром деталей. Сборка насоса. Установка на место. Присоединение | Набивка для сальников | кг | 0,071 | 0,1 | 0,104 |
| насоса к трубопроводу. | Керосин | л | 1 | 1 | 1 |
| Опробование насоса. | Ветошь | кг | 0,138 | 0,15 | 0,17 |

Таблица 30

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 м3 утепляемой поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | шнуром асбестовым | шнуром минераловатным | матами минераловатными |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12. Восстановление | Шнур асбестовый | м3 | 1,03 | - | - |
| разрушенной тепловой | Шнур минераловатный | м3 | - | 1,03 | - |
| изоляции Разборка | Маты минераловатные | м3 | - | - | 1,33 |
| отдельных участков разрушенной | Проволока черная, отож-женная, 0,8 мм | кг | 0,38 | 0,29 | - |
| тепловой изоляции. Утепление | Лента стальная упаковочная, 0,7х20 мм | кг | - | - | 6,8 |
| трубопровода. | Пряжка | кг | - | - | 0,5 |

Таблица 31

Наименование

Наименование

Ед.

Норма расхода,

| на 1 м трубопровода |
| --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 100 | 125 | 150 |

1.13. Промывка трубопроводов системы центрального отопления

| Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. | Вода | м3 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 32

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 насос |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 25 | 40 | 50 |
| 1.14. Ремонт насосов малой | Солидол | кг | 0,082 | 0,1 | 0,103 |
| мощности | Сурик свинцовый | кг | 0,041 | 0,051 | 0,051 |
| Снятие и установка бывшего в | Прядь льняная | кг | 0,034 | 0,038 | 0,04 |
| эксплуатации ручного насоса с его разборкой, прочисткой и сборкой, | Набивка для сальников | кг | 0,071 | 0,1 | 0,104 |
| а также разборкой, прочисткой и | Керосин | л | 1 | 1 | 1 |
| сборкой отводной линии. | Ветошь | кг | 0,138 | 0,15 | 0,17 |

Таблица 33

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 задвижку |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | до 100 | до 150 | до 200 |

1.15. Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки

| Отсоединение от трубопровода. | Набивка для сальников | кг | 0,043 | 0,06 | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие прибора с места. Полная разборка прибора. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей | Масло минеральное | кг | 0,073 | 0,1 | 0,133 |
| прибора. Проверка комплектности. Сборка прибора с набивкой сальников. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе. | Прокладки паронитовые | шт./кг | 1/0,028 | 3/0,084 | 3/0,111 |
| Припасовка дисков с изготовлением прокладок. Установка на место прибора. Проверка правильности установки. | Болты с гайками | кг | 0,62 | 1,46 | 1,46 |

2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 34

Наименование

и состав работы

Наименование

материала

Ед.

измер.

Норма расхода,

| на 1 м трубопровода |
| --- |
| 2.1. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и | Трубы стальные с креплениями и гильзами | м | 1 |
| горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных | Скобы | кг | 0,013 |

оцинкованных труб

Снятие средств крепления.

| Состав | Лен трепаный | кг | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсоединение или вырезка поврежденного участка | уплотни-тельный | Сурик свинцовый | кг | 0,07 |
| трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка | (1) | Олифа натуральная | кг | 0,034 |
| трубопровода из стальных труб с установкой креплений. | Лента ФУМ (вместо уплот-нительного состава) (2) | кг | 0,004 |

Таблица 35

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м трубопровода |
| --- |
| 2.2. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных | Углекислый газ | кг | 19,38 |

электросварных труб

| Снятие средств крепления. Вырезка поврежденного участка трубопровода. | Проволока сварочная | кг | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой крепления. | Электроды Э-42 | кг | 0,127 |

Таблица 36

Наименование

Наименование

| Ед. | Норма расхода, на 100 м трубопровода |
| --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 50 | 100 | 150 |
| 2.3.Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков | Трубы чугунные канализационные | м | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Снятие средств крепления. Расчеканка раструбов. Разборка | Фасонные части | т | 0,17 | 0,25 | 0,29 |
| негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой | Крепления кронштейнов | кг | 38 | 38 | 38 |

средств крепления.

| Зачеканка раструбов. | Раствор цемент-ный Ml00 или | т | 0,019 | 0,022 | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дюбели - гвозди | шт. | 76 | 76 | 76 |
|  | Прядь пеньковая смоляная | т | 4,75 | 5,6 | 6,0 |
|  | Цемент или | кг | 51 | 92 | 133 |
|  | сера |
| 32,1 | 59,9 | 85,2 |

Таблица 37

Наименование

Наименование

| Ед. | Норма расхода, на 100 м трубопровода |
| --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 50 | 100 |
| 2.4. Смена отдельных участков | Хомуты стальные | кг | 13,4 | 16,8 |

трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

| Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. | Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами | м | 99,8 | 99,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укладка новых труб с постановкой средств крепления. | Раствор цементный Ml00 | м3 | 0,01 | 0,013 |

Таблица 38

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода на 100 стыков |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, в мм |
|  | до 50 | до 75 | до 100 | до 125 | до 150 |
| 2.5. Подчеканка раструбов | Трубы асбестоцементные |

канализационных труб

Расчистка верхнего слоя

Муфты

| марки ВМ | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стыка. Зачеканка раструба асбоцементным раствором. |

Прядь

| смоляная | кг | 9,7 | 11,3 | 14,2 | 17,6 | 34,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раствор цементный М100 | м3 | 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,072 | 0,108 |
|  | Кольца резиновые | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Трубы керамические |

Прядь

| смоляная | кг | 18,5 | 19,2 | 27,4 | 31,6 | 43,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раствор цементный М100 | м3 | 0,085 | 0,087 | 0,090 | 0,093 | 0,1 |
|  | Трубы чугунные |
|  | Кольца резиновые | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Раствор асбо-цементный М100 | м3 | 0,064 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Прядь

| смоляная | кг | 16,8 | 17,5 | 24,9 | 25,3 | 40,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 39

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 стык

2.6. Заделка стыков соединении стояков внутренних водостоков

| Очистка стыковых соединений от цемента и старого уплотнителя. Уплотнение | Прокладки | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| соединений жгутами или прокладками. Заполнение кольцевого пространства раструба асбоцементным раствором. | Раствор асбоцементный | м3 | 0,2 |

Таблица 40

Наименование

и состав работы

Наименование

материала

Ед.

измер.

Нормы расхода,

| на 1 кран |
| --- |
| 2.7. Замена внутренних пожарных | Вентиль пожарный | шт. | 1 |

кранов

| Снятие пожарного крана с зачисткой | Рукав пожарный пеньковый | м | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| резьбы от пряди и краски. | Ствол ручной | шт. | 1 |
| Установка нового крана на место. | Головка для присоединения рукава | шт. | 3 |
|  | Шкафчики для пожарных рукавов | шт. | 1 |

Состав

Лен

| трепаный | кг | 0,01 |
| --- | --- | --- |
|  | уплотни- тельный | Сурик свинцовый | кг | 0,024 |
| Олифа натуральная | кг | 0,012 |

Таблица 41

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 100 м трубопровода

2.8. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов

| Снятие крышки ревизии. | Резина листовая рулонная | кг | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. | Болты с шайбами и гайками | кг | 5 |

Таблица 42

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 сифон |
| --- |
| 2.9. Смена сифона | Сифон | шт. | 1 |
| Отсоединение сифона от санитарного прибора и выпуска канализации. | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,06 |
| Присоединение нового сифона с заделкой стыка. | Цемент расширяющийся | кг | 0,158 |

Таблица 43

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 трап |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр труб, мм |
|  | 50 | 100 |

2.10. Смена трапов

| Снятие трапа, установка нового со | Трап чугунный комплектный | шт. | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| съемной решеткой и резиновой пробкой для удаления засоров. | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,061 | 0,104 |
|  | Цемент расширяющийся | кг | 0,24 | 0,32 |

2.2.2.3. Электроснабжение

Таблица 44

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м провода |
| --- |
| 3.1. Замена неисправных участков электрической сети здания | Провод одножильный | м | 1,02 |
| Отсоединение проводов от зажимов | Тальк | кг | 0,011 |
| распределительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб и | Втулка изолирующая | шт. | 0,122 |
| каналов. Присоединение концов провода к зажимам распределительных | Лента изоляционная | кг | 0,2 |
| щитков и коробок. | Сжим ответвительный | шт. | 0,061 |

Таблица 45

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 элемент плит |
| --- |
| 3.2. Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | Провод сечением, 4 и 6 мм2 | м | 0,075 |
| Частичная замена проводов и шин | Провод монтажный с нагревостойкой изоляцией | м | 0,075 |

Провод сечением

| 4 мм2 | м | 0,021 |
| --- | --- | --- |
|  | Кабель с резиновой изоляцией | м | 0,021 |

Лента

| изоляционная | кг | 0,86 |
| --- | --- | --- |
|  | Стекловата | кг | 5,7 |
|  | Вазелин технический | кг | 0,38 |

Таблица 46

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | выключатели | штепсельные розетки |
| 3.3. Замена вышедших из строя | Выключатели | шт. | 100 | - |
| электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные | Подрозетники деревянные, 80 мм | шт. | 100 | 100 |
| розетки) | Дюбели | шт. | 100 | 100 |
| Снятие выключателя или розетки с отсоединением их от сети освещения. | Коробки установочные | шт. | 100 | - |
| Установка нового выключателя или розетки с присоединением их к сети | Раствор цементный М50 | м3 | 0,9 | - |
| освещения. Проверка работы выключателя или розетки. | Штепсельные розетки | шт. | - | 100 |

Таблица 47

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 светильник

3.4. Замена светильников

| для ламп накаливания | Светильник | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие бра или светильника. Отсоединение от электропроводки и снятие арматуры | Крюки | шт. | 1 |

крепления бра или светильника.

| Установка нового бра или светильника | Розетка потолочная | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| с подсоединением к электропроводке. Ввинчивание электролампы. | Сжим ответвлительный | шт. | 2 |

Проверка работы бра или светильника.

| Для люминесцентных ламп | Алебастр | кг | 0,031 |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие плафона или рассеивателя | Светильник | шт. | 1 |
| (при необходимости). Снятие вышедшего | Шпилька | шт. | 2 |
| из строя источника света. Установка нового | Трубка | кг | 0,028 |
| источника света. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). | Розетка потолочная | шт. | 2 |
| Проверка работы светильника. | Алебастр | кг | 0,031 |

Таблица 48

Наименование

| и состав работы | Наименование материала |
| --- | --- |

Ед.

измер.

Норма расхода,

на 1 предохранитель

3.5. Замена предохранителей

Снятие предохранителя.

| Зачистка контактов зажимов, установка нового предохранителя. | Предохранители | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 49

Наименование

| и состав работы | Наименование материала |
| --- | --- |

Ед.

измер.

Норма расхода,

на 1 автоматический выключатель

3.6. Замена автоматических выключателей

| Отсоединение подводящих шин (проводов) от выключателя, открепление и снятие выключателя. Установка и закрепление нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин (проводов). | Автоматический выключатель | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 50

Наименование

| и состав работы | Наименование материала |
| --- | --- |

Ед.

измер.

Норма расхода,

на 1 пакетный переключатель

3.7. Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств

| Отсоединение подводящих кабелей от переключателя. Открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих кабелей. | Пакетный переключатель | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 51

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 щит |
| --- |
| 3.8. Замена щитов | Щит | шт. | 1 |
| Снятие крышки щита. Отсоединение проводов питающей и потребляющей | Сжим ответвительный | шт. | 4 |
| линии. Снятие креплений. Снятие щита. Установка нового щита с закреплением его. | Перемычка заземляющая | шт. | 1 |
| Подключение питающей и потребляющей | Трубка | кг | 0,124 |
| линий. Проверка работы щита. | Лента изоляционная | кг | 0,016 |

Ремонт щитов

| Снятие крышки щита. Осмотр щита. | Бирка маркировочная | шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена вышедших из строя элементов. | Винты М6 | кг | 0,25 |
| Протирка щита. Проверка работы щита. | Профиль монтажный | шт. | 1,64 |
|  | Электроды | кг | 0,05 |
|  | Лак битумный | кг | 0,58 |
|  | Краска масляная | кг | 0,2 |

Таблица 52

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 крепление |
| --- |
| 3.9. Замена деталей | Пробка | шт. | 1 |
| Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. | Штыри металлические | шт. | 1 |
| Установка новых пробок. | Штанги | шт. | 1 |
| Установка деталей крепления. |

Блоки на коробах

| и на тросе | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Кронштейн металлический | шт. | 1 |
|  | Дюбели | шт. | 4 |
|  | Крюки металлические | шт. | 1 |
|  | Алебастр | кг | 0,031 |
|  | Розетка потолочная | шт. | 2 |

Таблица 53

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 шт. |
| --- |
| 3.10. Замена стенного или | Розетки деревянные | шт. | 100 |
| потолочного патрона | Дюбели-винты | кг | 1,12 |
| Снятие негодного патрона с отсоединением его от сети освещения. | Крюки для подвески светильников | шт. | 100 |
| Установка нового патрона с подсоединением его к сети освещения. | Патрон для поршневых пистолетов | шт. | 100 |
|  | Гайки центрирующие | шт. | 100 |
|  | Шурупы | кг | 0,97 |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,11 |
|  | Алебастр | кг | 3,15 |
|  | Наконечники полиэтиленовые | шт. | 100 |

Таблица 54

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 элемент

3.11. Замена реле времени

| Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле времени, подсоединение подводящего провода. | Реле времени | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.12. Замена рубильника

| Отсоединение подводящих кабелей от рубильника, открепление и снятие тяги, основания привода, рукоятки, рубильника. Установка и закрепление нового рубильника, рукоятки с основанием привода, тяги, подсоединение подводящих кабелей. | Рубильник | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.13. Замена электромагнитных контакторов

| Отсоединение подводящих шин, открепление и снятие контактора. Установка и закрепление нового контактора, подсоединение подводящих шин и проводов. | Электромагнитный контактор | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.14. Замена магнитных пускателей

| Открепление и снятие крышки, отсоединение подводящих проводов, заземление и снятие магнитного пускателя. Установка и закрепление нового магнитного пускателя, подсоединение подводящего провода, заземление и закрепление крышки. | Магнитный пускатель | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.15. Замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного выключателя

| Отсоединение подводящих проводов, открепление кнопочного поста управления (конечного выключателя). Установка и закрепление нового кнопочного поста управления (конечного выключателя), подсоединение подводящих проводов. | Маслонаполненный кнопочный пост управления | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.16. Замена универсального переключателя

Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие переключателя.

| Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих проводов. | Универсальный переключатель | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.17. Замена ключей управления

| Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие ключа управления. Установка и закрепление нового ключа управления, подсоединение подводящих проводов. | Ключ управления | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.18. Замена кнопок управления

| Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие кнопки. Установка и закрепление новой кнопки, подсоединение подводящих проводов. | Кнопка управления | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.19. Замена промежуточного реле

Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.

Промежуточное

| реле | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |

3.20. Замена реле

(указательных сигнальных устройств)

| Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов. | Реле указательных сигнальных устройств | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.21. Замена реле напряжения

| Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов. | Реле напряжения | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.22. Замена реле тока

| Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов. | Реле тока | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.23. Замена теплового реле

| Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов. | Тепловое реле | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 55

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- |

3.24. Замена электродвигателя

| Демонтаж электродвигателя. Монтаж | Электродвигатель | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| нового электродвигателя. Опробование электродвигателя с проверкой отсутствия | Винты | шт. | 2 |
| посторонних шумов в работе, степени нагрева корпуса и подшипников. Включение в работу. | Дюбели распорные | шт. | 2 |

Таблица 56

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 элемент |
| --- |
| 3.25. Ремонт напольных стационарных электроплит |
|  | Замена чугунной конфорки | Конфорка | шт. | 1 |
| Замена ТЭНов | ТЭН | шт. | 1 |
| Замена терморегулятора "жарочного шкафа" | Терморегулятор "жарочного шкафа" | шт. | 1 |
| Замена переключателя мощности | Переключатель мощности | шт. | 1 |
| Замена кольца-обода конфорки | Кольцо-ободок конфорки | шт. | 1 |
| Замена ламп освещения "жарочного шкафа" | Лампа освещения "жарочного шкафа" | шт. | 1 |
| Замена ручки переключателя |

Ручка

| переключатель | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Замена стекла жарочного шкафа |

Стекло

| "жарочного шкафа" | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Замена автовыключателя | Автовыключатель | шт. | 1 |

Замена штепсельного разъема

| (вилки и розетки) | Соединение штепсельное силовое | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт переключателя на месте | Лента изоляционная | кг | 0,003 |
| (с зачисткой контактов) | Бумага наждачная | см2 | 3,5 |
| Замена и ремонт др. элементов | Ручка дверцы | шт. | 1 |
| (ручек дверцы, выключателя подсвета, терморегулятора, штепсельного разъема) | Выключатель подсвета | шт. | 1 |
|  | Терморегулятор | шт. | 1 |
| Замена стационарных электроплит | Электроплита | шт. | 1 |

Замена приборов учета

(счетчиков электроэнергии)

Отсоединение проводов от старого счетчика. Демонтаж старого счетчика.

Установка и присоединение нового счетчика.

| Проверка его работы. | Счетчик электроэнергии | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3. Содержание и ремонт вентиляционных систем

3.1. Техническая часть

3.1.1. В жилых домах предусматривается вентиляция с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные каналы кухонь, санитарных узлов.

3.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.

3.1.3. В кухнях, санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.

3.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление необходимого воздуха из всех предусмотрительных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5° и ниже.

3.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

Температура воздуха холодного чердака должна быть не более чем на 4°С выше, чем температура наружного воздуха.

Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения должна быть шахта.

Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не ниже 12°С.

3.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.

Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

3.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.

3.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего осмотра.

3.1.9. Осмотры систем вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов проводится 1 раз в три года.

3.2.Нормативная часть

3.2.1.Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных систем

Таблица 57

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 100 м короба

1.1. Прочистка засоренных вентиляционных каналов

Пробивка в каналах прочистных отверстии.

Гипсовые вяжущие

| Г-3 | т | 0,17 |
| --- | --- | --- |
| Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок. | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | м3 | 0,03 |

Таблица 58

Наименование

и состав работы

Наименование

| материала | Ед. измер. |
| --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 шт. |
| --- |
| 1.2. Смена вентиляционной | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,05 |
| решетки | Решетки жалюзийные | шт. | 100 |
|  | Раствор цементный М50 | м3 | 0,015 |
|  | Штыри металлические | кг | 43 |

Таблица 59

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материала | измер. | диаметр, мм |
|  | до 200 | до 400 |
| 1.3.Текущий ремонт | Дроссель-клапаны | шт. | 1 | 1 |
| дроссель-клапана | Болты с гайками и шайбами | кг | 0,055 | 0,074 |
|  | Прокладки резиновые | кг | 0,231 | 0,318 |

4. Содержание и ремонт систем дымоудаления

4.1. Техническая часть

4.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы расхода материальных ресурсов, являются техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

4.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: временный осмотр, контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) визульный и в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам.

Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций определенных назначением.

4.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробирование и проверка их.

4.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.

4.1.5. Частичные осмотры систем дымоудаления проводятся ежемесячно.

4.2. Нормативная часть

4.2.1.Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем дымоудаления

Техническое обслуживание и текущий ремонт щита

дистанционного управления системой дымоудаления

Таблица 60

Наименование

| и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 панель |
| --- |
| 1.1.Очистить от пыли и грязи корпус и лицевую панель щита, колпачки сигнальных ламп и светового | Ветошь | кг | 0,1 |
| табло. Произвести чистку и устранить повреждения во внутреннем монтаже. Поднять винты крепления клеммных колодок. Очистка контактов реле и при | Керосин | л | 0,32 |
| необходимости произвести их регулировку. Проверить номиналы предохранителей. Измерить сопротивление изоляции. | Бумага наждачная | см2 | 3,5 |
| 1.2. Очистить от пыли и грязи исполнительное | Керосин | л | 0,32 |
| устройство, жалюзи системы дымоудаления, | Ветошь | кг | 0,1 |
| места сочленения вращающихся деталей. | Вода | л | 5 |
| При необходимости производится смазка. | Моющее средство | кг | 0,15 |
|  | Вазелин технический | кг | 0,031 |
| 1.3. Очистить внутренний монтаж щита электропанели от пыли и грязи, устранение | Керосин | л | 0,32 |
| повреждений. Очистить контакты реле, отрегулировать их при необходимости, | Ветошь | кг | 0,1 |

проверить свободный ход механического

| привода и электромагнита. | Бумага наждачная | см2 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистить клеммные соединения, подтянуть винты. Проверить сопротивление изоляции. | Лента изоляционная | кг | 0,016 |
| 1.4. Очистить от пыли и грязи лицевую панель щита, | Вода | л | 5 |
| корпуса автоматов, реле, пускатели, жгуты проводов, клеммные колодки контактов пакетного | Моющее средство | кг | 0,15 |
| переключателя и кнопок управления. Убедится в | Ветошь | кг | 0,1 |
| свободном перемещении от руки подвижных частей пускателей и реле, подтянуть винты крепления. | Керосин | л | 0,32 |

Примечание.

На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть

2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.1. Техническая часть

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.2.1.1. Отопление

2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

2.2.1.3. Электроснабжение

2.2.2. Нормы расходы материальных ресурсов на работы по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

2.2.2.1. Отопление

2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение

2.2.2.3. Электроснабжение

3. Содержание и ремонт вентиляционных систем

3.1. Техническая часть

3.2. Нормативная часть

3.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных систем

4. Содержание и ремонт систем дымоудаления

4.1. Техническая часть

4.2. Нормативная часть

4.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем дымоудаления