Данным письмом приводим свои соображения по выбору рабочего и расчетного давления на емкостях, проектируемых на ____.

- Применение расчетного давления выше рабочего не обосновано по следующим причинам:

- Экономически не целесообразно, т.к. приведет к удорожанию изготовления (расчетное давление определяет толщину стенки и металлоемкость изделия) и увеличению затрат на внедрение проекта производства ___. Для заказчика, коим является одно из предприятий нашей головной компании (можно сказать, что, мы изготавливаем для себя), а следовательно и для нас, это не приемлемо. При увеличении металлоемкости изготовитель заведомо увеличивает себестоимость и как результат может проиграть в тендерах, вплоть до варианта, когда импортные аппараты (рассчитываемые на рабочее давление) окажутся дешевле наших.

- В существующей нормативной базе нет документа, единого для всех случаев, которое однозначно определяет расчетное или рабочее давления. Например, по основному нормативному документу (п. 1.2.2 ГОСТ 14249- 89) расчетное давление принимается равным рабочему или выше, но не более 90 % верхнего порога срабатывания предохранительного клапана (изложено требование ГОСТ для упрощения восприятия проектной терминологии). Это согласуется со стандартами по выбору и работе предохранительных устройств, а так же номами по безопасности как действующими (п. 5.5.9 ПБ 03-576-03; п. 4.2.3 ПБ 03-583-03; п. 3.4.1 ПБ 09-592-03; п. 11.6, п. 11.12 ПБ 03-598-03; п.п. 1.9, 5.3.12 ПБ 03-585-03, п.1.3.1 РД 10-249-98; п. 4.2 и приложение А ГОСТ 12.2.085-2002; п.5.2 ГОСТ 24570-81), так и отмененными или не известного статуса (п.1.1, 1.2, 1.3 ГОСТ 12.2.085-82; п.2.9 «Инструкции по выбору сосудов и аппаратов работающих под давлением до 100 кгс/см2 и защиты их от превышения давления»).

- Действующие ПБ Гостехнадзора (Ростехнадзора), так же содержат различные указания. Так по п. 3.4 ПБ 09-592-03 « … расчетное давление принимается  как максимально возможное избыточное рабочее давление». И только по п. 6.29 ПБ 09-566-03 «расчетное давление должно превышать рабочее на 20%, но не менее чем на 0,3 МПа. Рабочее давление по п.4 ГОСТ 356-80  «…наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации», т.е. максимальное допускаемое давление эксплуатации.

- В расчетах на прочность и других расчетах заложены коэффициенты запаса, учитывающие возможные отклонения от принятых параметров и технологии. Так минимальный коэффициент запаса прочности для идеальных условий принимается равным 1,3 (только для дорогостоящих аустенитных (нержавеющих) сталей), и равным 1,5 для остальных сталей. При других условиях (например применение сварного шва, отливки, проката пониженными свойствами и т.д.) вводятся дополнительно вводятся увеличивающие коэффициенты.

- Производится испытанием готового изделия пробным давлением, превышающим расчетные, как минимум на 25 %.

- В специализированной технической литературе, например справочнике Лащинского Толчинского (одного из лучших – в основе, которых информация из германских документов, полученных по репатриации) конкретно сказано «расчетное давление равно рабочему давлению.

- В зарубежной практике (стандарты DIN, ASME), и проектах новых Российских нормативов (например специальный технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С; а так же ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», ГОСТ Р 14249.1- 2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования») указано о равенстве расчетного давления рабочему или вводится термин «максимальное рабочее давление»

- Считаю не обоснованным применение требований Инструкции по выбору сосудов и аппаратов работающих под давлением до 100 кгс/см2 и защиты их от превышения давления по следующим причинам.

  - Согласно п.1.2 «Выполнение инструкции обязательно для вновь проектируемых объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» и касается  углеводородных сред (в табл. 5 приведены нефть и его пары, нефтепродукты и нефтяные газы, водородосодержащий газ (при 60% и выше), сероводород, аммиак и вода (пар)).

  - Требования п. 3.2 касаются  только сосудов, на которых установлены предохранительные устройства (сосудов, в конструкции которого заложены предохранительные клапана). Дословное содержание п. 3.2 «Расчетное давление сосудов и аппаратов, оборудованных предохранительными клапанами (без учета гидростатического давления) должно превышать рабочее давление: … для сосудов и аппаратов со взрывоопасными, взрывопожароопасными и высокотоксичными продуктами (веществами) с рабочим давлением до 4 МПа (40 кгс/см2) на 20 %, но не менее, чем на 0,3 МПа (3 кгс/см2). В нашем случае предохранительные устройства установлены на трубопроводах (все емкости без клапанов).

  - Требования указанной инструкции противоречат действующим правилам безопасности:

- так по п. 4.7 инструкции  давление начала открытия предохранительных клапанов должно быть равным расчетному, а по табл. 5 ПБ 09-592-03 не ниже 1,02 расчетного давления и не более 1,12 расчетного давления; по п.  2.3.4 может быть меньше или равно расчетному давлении если скорость нарастания давления меньше 10,0 МПа/с и меньше 0,8 расчетного если скорость нарастания давления больше 10,0 МПа/с;

- так по п. 2.9 инструкции Число рабочих клапанов, их пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде или в аппарате при полностью открытом клапане не могло образоваться давление, превышающее расчетное более, чем на 10 % для сосудов и аппаратов с давлением свыше 0,3 МПа, а п. 5.5.9 ПБ 03-576-03 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением - на 15% - для сосудов с давлением от 0,3 до 6,0 МПа  и на 10% - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа.

  - Требования разделов указанной инструкции (за исключением раздела 3 - определяющего расчетное давление в сосуде в зависимости от давления предохранительного клапана) изложены в действующих ГОСТ и ПБ.

  - Требования действующих государственных нормативов (ПБ и ГОСТ), введенные в действие позже инструкции имеют приоритет, не зависимо от наличия информации об отмене ранее используемых ведомственных инструкций (к тому же не распространяющихся в химической промышленности).

  - Установление параметров сосуда по параметрам предохранительного клапана противоречит принципам проектирования. Это противоречие устранено разработкой ГОСТов и ПБ по выбору и расчету проходного сечения предохранительных устройств (исключение п. 3.2 «Инструкции …» - т.е. выбор и настройка клапана осуществляется по параметрам сосуда, а не наоборот.

- Часть сосудов, согласно наименования и назначения при нормальном протекании технологического процесса производства ПКК (считай рабочее давление) находятся без давления и предназначены для аварийного сброса среды, параметры которой не регламентированы. Тем самым за рабочее давление принимается максимально возможное избыточное рабочее давление.

- Составление опросного является прерогативой изготовителя. Опросный, определяет первоначальные данные для рабочего проектирования и в окончательном варианте конструкторской документации возможны корректировки по результатам разработки КД.

- Указанное в базовом проекте давление предохранительного клапана вероятнее всего принято проектировщиком по существующим у них в стране нормам (базовый проект разрабатывался в США). Так согласно ASME CODE Section VIII, Division 4  Американского общества инженеров механиков (аналог нашего Ростехнадзора) в п. «С» раздела UG-125 все сосуды, работающие под давлением, кроме паровых котлов без огневого обогрева, должны быть защищены с помощью устройства ограничения давления, предотвращающих повышение давления более чем на 10% или на 3 фунт/дюйм2 (0,02 МПа) в зависимости от того, какое значение больше, сверх максимально допустимого рабочего давления. При этом согласно п.UG-98 (a) максимально допустимое рабочее давление для сосуда представляет собой максимальное давление, которое допускается в верхней части сосуда при его нормальном рабочем положении при обозначенной совпадающей температуре. Приведенные выписки полностью согласуются с нормативами России и указанными данными в чертежах ____.

- С учетом вышесказанного считаем необходимым в КД указывать рабочее давление равным расчетному, не зависимо от фактических рабочих параметров технологического процесса, а выбор параметров предохранительного клапаны