Разработка концепции промбезопасности производственного объекта

В.А.Дьяченко,

Доклад с показом слайд-презентации

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Продолжительность доклада:  10-11 минут

Иллюстративный материал: слайд-презентация из 11 слайдов.

Доклад посвящен оригинальному опыту автора в анализе промышленной безопасности производственных объектов и разработке обобщенного документа этого анализа - «Концепции промбезопасности». Методика является симбиозом:

- американской практики анализа промбезопасности,

- российского опыта проектирования опасных производственных объектов

- ГОСТ-овских методик оценки технических рисков.

В докладе кратко излагается содержание стандарта компании «Методические указания по проведению анализа промбезопасности проекта или производственного объекта».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Инжиниринг                                                	Engineering

Промышленная безопасность              	Industrial safety

Опасные производственные объекты     	Hazardous production facilities

Технические риски                           		Technical risks

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

Большинство разделов российской проектной документации (по ГОСТ Р 21.1101-2009) так или иначе рассматривает вопросы промышленной безопасности проектируемого производственного объекта. В российских проектных институтах инициируют и организуют работу по рассмотрению вопросов промышленной безопасности технологические отделы. Руководит этой работой ГИП (главный инженер проекта). Обсуждения и дискуссии по вопросам промбезопасности, которые возникают периодически, никем специально не инициируются, не организовываются и четкой, закрепленной в документах методики проведения не имеют.

Американские инжиниринговые компании при проведении проектных работ специально организуют проведение дискуссии по вопросам промышленной безопасности – так называемой Technology Safety Session («Обсуждение технологической безопасности» или «Техническая сессия»). Техническая сессия проводится по описанным методикам и завершается подготовкой ряда формализованных документов.

Желая внедрить американский опыт в практику проектирования промышленных объектов, автор провел поиск в российской нормативной базе методик, аналогичных тем, которые применяются в Technology Safety Session. Выяснилось, что такие методики существуют и закреплены в ГОСТ-ах. Это:

- HAZOP (HAZard and OPerability studies) – методика проведения исследования (анализа) опасности и работоспособности по ГОСТ Р 51901.11-2005;

- FMEA  (Failure Mode, Effects and criticality Analisys) – методика анализа видов и последствий отказов по ГОСТ 27.310-95;

- FTA (Fault Tree Analysis) – методика анализа дерева неисправности по ГОСТ Р 51901.13-2005.

Используя эти методики, а также свой опыт работы с американскими инжиниринговыми компаниями, были разработаны «Методические указания» о проведении Технической сессии по вопросам промбезопасности и разработке итогового документа этого обсуждения: «Концепции промышленной безопасности».

В «Методические указания» заложены следующие основные принципы:

1) При проведении Технической сессии используются все три методики оценки технических рисков: HAZOP (как основная методика), FMEA и FTA  (как дополнительные методики).

2) Анализ промышленной безопасности ведется тремя независимыми рабочими группами, которые  не обмениваются  информацией и выводами до момента проведения объединённого обсуждения материалов анализа.

3) У каждой рабочей группы свой элемент анализа: событие, связь или последствие.

4) Каждый элемент анализа рассматривается со следующих точек зрения:

- Как окружающие внешние факторы влияют на элемент системы?

- Как изменения в элементе системы отражаются на внешних окружающих факторах?

- Как время отражается на элементе системы?

- Как нестабильность потоков и воздействий влияет на элемент системы?

- Какие чрезвычайные события могут повлиять на элемент системы?

- Как сезонность влияет на элемент системы?

- Какие природные или техногенные катаклизмы могут повлиять на элемент системы?

5) Две рабочие группы рассматривают элементы анализа по принципу «от причины  - к следствию», одна рабочая группа – по принципу: «от следствия – к причине».

6) Работа всех групп проводится в четыре этапа. Этапы одинаковые и завершаются одинаковыми формализованными документами.

7) После проведения работы рабочих групп, проводится объединённое заседание всех трех групп и готовится объединённый документ с анализами промбезопасности.

8) По итогам проведения Технической сессии, руководитель проекта (ГИП) готовит формализованный документ – «Концепцию промышленной безопасности».

9) Всю работу по организации и проведению заседаний трех рабочих групп проводят люди, прошедшие специальную подготовку по трем методикам анализа технических рисков и технологии проведения дискуссии.

Использование «Методических указаний» существенно снижает технические риски в проекте и повышает устойчивость промышленного объекта к воздействию на него природных или техногенных катаклизмов.