## ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

### Что такое «опасные производственные объекты» (ОПО)?

Ст.2 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.»

### Какие объекты относятся к категории опасных производственных объектов?

Прил.1 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых

- получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

  - воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

  - окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

  - горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

  - взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

  - токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

    - средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;

    - средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

    - средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

  - высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

    - средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;

    - средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;

    - средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

  - вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

    - средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

    - средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;

    - средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

- используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

- используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

- получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

- ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях

## ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ

### Какой нормативный документ обязывает предприятие разрабатывать декларацию промышленной безопасности?

Ст.9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана ... разрабатывать декларацию промышленной безопасности...»

### В каком случае необходимо разрабатывать декларацию промышленной безопасности?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«2. Настоящим Федеральным законом устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества в количествах, указанных в Приложении 2 к настоящему Федеральному закону.»

### О каких предельных количествах идет речь?

Прил. 2 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

Предельные количества опасных веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для обязательной разработки Декларации промышленной безопасности:

| Таблица 1 |
| --- |
| Наименование опасного вещества | Предельное количество опасного вещества, т |
| Аммиак | 500 |
| Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов массы) | 2500 |
| Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием) | 10000 |
| Акрилонитрил | 200 |
| Хлор | 25 |
| Оксид этилена | 50 |
| Цианистый водород | 20 |
| Фтористый водород | 50 |
| Сернистый водород | 50 |
| Диоксид серы | 250 |
| Триоксид серы | 75 |
| Алкилы | 50 |
| Фосген | 0,75 |
| Метилизоцианат | 0,15 |

| Таблица 2 |
| --- |
| Виды опасных веществ | Предельное количество опасного вещества, т |
| Воспламеняющиеся газы | 200 |
| Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах | 50000 |
| Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу | 200 |
| Токсичные вещества | 200 |
| Высокотоксичные вещества | 20 |
| Окисляющие вещества | 200 |
| Взрывчатые вещества | 50 |
| Вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды | 200 |

- Примечание 1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1, применять данные таблицы 2.

- Примечание 2. В случае, если расстояние между опасными производственными объектами менее пятисот метров, учитывается суммарное количество опасного вещества.

- Примечание 3. Если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же категории, то их суммарное пороговое количество определяется условием:

где m(i) - количество применяемого вещества; M(i) - пороговое количество того же вещества в соответствии с настоящим Перечнем для всех i от 1 до n.

### Есть ли ситуации, когда превышения предельных количеств нет, а декларация должна разрабатываться?

Такие ситуации есть.

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«Обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, не указанных в абзаце первом настоящего пункта (т.е. у которых нет превышения предельных количеств - прим. ред.), может быть установлена Правительством Российской Федерации, а также в соответствии со своими полномочиями федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.»

### Требуется ли разработка декларации, если на ОПО, расположенных на расстоянии менее 500м и принадлежащих разным организациям суммарное количество опасных веществ превышает предельные значения?

Требуется.

п.8 РД 03-14-2005:

«8. В случае, если ОПО, расположенные на расстоянии менее пятисот метров и принадлежащие разным организациям, объединены в единый технологический цикл и сумма опасных веществ на них превышает установленные предельные значения (таблицы 1 и 2 приложения № 2 к Порядку), то они подлежат декларированию.»

### Что предполагает разработка декларации?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«1. Разработка декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте.»

### Кем определяется перечень сведений, содержащихся в декларации и порядок ее оформления?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, и порядок ее оформления определяются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности (Ростехнадзор – прим. ред.).»

### В составе какой документации разрабатывается декларация промышленной безопасности?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«3. Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта.»

### В каких случаях декларация уточняется или разрабатывается вновь?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«Декларация промышленной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, или в случае изменения требований промышленной безопасности.»

### Какова процедура уточнения декларации?

п.11 РД 03-14-2005:

«11. Декларация уточняется путем внесения в нее частичных изменений в случае, если эти изменения связаны с техническими и/или технологическими изменениями на опасном производственном объекте, которые не влияют на условия безопасной эксплуатации и не увеличивают значения показателей риска аварии. Данные изменения прилагаются к декларации и согласовываются с управлением центрального аппарата Службы, осуществляющим контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на декларируемом ОПО.»

## ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

### Какой нормативный документ определяет порядок оформления декларации и перечень включаемых в нее сведений?

РД 03-14-2005:

«Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.11.05 № 893).

### Какой нормативный документ отменен в связи с выходом РД 03-14-2005?

РД 03-315-99:

«Положение о порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней» (утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 7 сентября 1999 г. №66)

### На декларации каких организаций распространяется РД 03-14-2005?

п.3 РД 03-14-2005:

«3. Порядок распространяется на декларации, разрабатываемые в соответствии с федеральным законодательством, независимо от организационно-правовых форм собственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее - ОПО), а также ведомственной принадлежности опасных производственных объектов.»

### Кем утверждается декларация промышленной безопасности?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«4. Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.»

### Кто несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

### Надо ли включать в декларацию сведения о планируемых мерах по обеспечению промышленной безопасности?

Надо.

п.12 РД 03-14-2005:

«12. При разработке декларации для действующего ОПО в состав сведений по обеспечению требований промышленной безопасности следует включать сведения как о выполняемых, так и о планируемых мерах. При разработке декларации в составе проектной документации представляются сведения о мерах, представленных в проектной документации.»

## СОСТАВ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### Какие структурные элементы должна включать декларация?

п.16 РД 03-14-2005:

«16. Декларация должна включать следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- данные об организации - разработчике декларации;

- оглавление;

- раздел 1 «Общие сведения»;

- раздел 2 «Результаты анализа безопасности»;

- раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности»;

- раздел 4 «Выводы»;

- раздел 5 «Ситуационные планы»;

обязательные приложения к декларации:

- приложение № 1 «Расчетно-пояснительная записка»;

- приложение № 2 «Информационный лист».

### Какие сведения приводятся на титульном листе декларации?

п.17 РД 03-14-2005:

«17. Титульный лист является первой страницей декларации и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска этого документа. На титульном листе приводятся следующие сведения:

- реквизит утверждения декларации руководителем организации, эксплуатирующей декларируемый ОПО, или заказчиком проекта (для проектируемых объектов);

- регистрационный номер декларации, присваивается Службой в установленном порядке;

- наименование декларации с указанием наименования декларируемого объекта и наименование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта);

- регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов (для действующих объектов);

- местонахождение декларируемого объекта и год разработки декларации.

### Какая информация приводится в разделе декларации «Данные об организации – разработчике»?

п.18 РД 03-14-2005:

«18. Данные об организации - разработчике декларации включают:

- наименование организации, разработавшей декларацию, ее почтовый адрес, телефон, факс; сведения о лицензии Службы на проведение работ, связанных с экспертизой промышленной безопасности(с указанием регистрационного номера и даты выдачи лицензии), данные об аккредитации в области экспертизы декларации промышленной безопасности и/или анализа риска. При участии в разработке декларации и расчетно-пояснительной записки (далее - РПЗ) нескольких организаций указанные сведения представляются для каждой из них;

- список исполнителей, включающий их фамилии и инициалы, должности, места работы и сведения об аттестации в области экспертизы декларации промышленной безопасности.

### Что включает в себя раздел 1 декларации «Общие сведения»?

п.20 РД 03-14-2005:

«20. Раздел 1 «Общие сведения» должен включать:

- реквизиты организации;

- обоснование декларирования;

- сведения о месторасположении декларируемого объекта;

- сведения о работниках и иных физических лицах, включая население;

- страховые сведения (для действующих объектов).

### Что включает в себя раздел 2 декларации «Результаты анализа безопасности»?

п.21 РД 03-14-2005:

«21. Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» должен включать:

- сведения об опасных веществах;

- общие сведения о технологии;

- основные результаты анализа риска аварии.

### Что должны включать в себя основные результаты анализа риска аварий?

п.22 РД 03-14-2005:

«22. Основные результаты анализа риска аварии должны включать:

- результаты анализа условий возникновения и развития аварий:

  - реквизит утверждения декларации руководителем организации, эксплуатирующей декларируемый ОПО, или заказчиком проекта (для проектируемых объектов);

  - регистрационный номер декларации, присваивается Службой в установленном порядке;

  - наименование декларации с указанием наименования декларируемого объекта и наименование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта);

  - регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов (для действующих объектов);

  - местонахождение декларируемого объекта и год разработки декларации.

- результаты оценки риска аварии, которые должны включать краткие данные о показателях риска причинения вреда работникам декларируемого объекта и иным физическим лицам, ущерба имуществу и вреда окружающей природной среде

### Что включает в себя раздел 3 декларации «Обеспечение требований промышленной безопасности»?

п.23 РД 03-14-2005:

«23. Раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности» должен включать:

- сведения об обеспечении требований промышленной безопасности к эксплуатации декларируемого объекта:

  - сведения о выполнении распоряжений и предписаний Службы;

  - перечень имеющихся и/или необходимых лицензий Службы на виды деятельности, связанные с эксплуатацией декларируемых объектов;

  - сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала с указанием регулярности проверки знаний в области промышленной безопасности и порядка допуска персонала к работе;

  - сведения о системе управления промышленной безопасностью, включая данные о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности;

  - сведения о системе проведения сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации;

  - перечень проведенных работ по анализу опасностей и рисков, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, зданий, сооружений и экспертизе промышленной безопасности с указанием наименования объекта экспертизы и организаций, проводивших указанные работы, а также даты и номера заключения экспертизы;

  - сведения о соответствии условий эксплуатации декларируемого объекта требованиям норм и правил;

  - сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на декларируемом объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам;

- сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии:

  - сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий на декларируемом объекте;

  - сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и других служб обеспечения промышленной безопасности;

  - сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации последствий аварий на декларируемом объекте;

  - сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на декларируемом объекте с приведением схемы оповещения и указанием порядка действий в случае аварии;

  - сведения о порядке действия сил и использования средств организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, а также их взаимодействия с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий.

### Что включает в себя раздел 4 декларации «Выводы»?

п.24 РД 03-14-2005:

«24. Раздел 4 «Выводы» должен включать:

- перечень наиболее опасных составляющих и/или производственных участков декларируемого объекта с указанием показателей риска аварий;

- перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска;

- перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий;

- обобщенную оценку обеспечения промышленной безопасности и достаточности мер по предупреждению аварий на декларируемом объекте.

### Какие требования к разделу 5 декларации «Ситуационные планы»?

п.25 РД 03-14-2005:

«25. Раздел 5 «Ситуационные планы» должен включать графическое отображение зон действия поражающих факторов для наиболее опасных по последствиям аварии составляющих и/или производственных участков декларируемого объекта. На ситуационном плане в масштабе должны быть отмечены:

- промышленная площадка (территория) с указанием месторасположения источника выброса или взрыва опасного вещества;

- предприятия, транспортные коммуникации, населенные пункты и места массового скопления людей;

- зоны действия поражающих факторов аварий для наиболее опасных по последствиям и вероятных сценариев аварии на декларируемом объекте, а также краткое описание сценариев, методов и основных исходных данных, применяемых при расчете этих сценариев;

- распределение потенциального территориального риска гибели людей от аварий по территории объекта и прилегающей местности (для декларируемых объектов, аварии на которых сопровождаются выбросом токсичных, высокотоксичных и/или воспламеняющихся веществ).

## СОСТАВ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ (ПРИЛ. 1 К ДПБ)

### Какую структуру имеет «Расчетно-пояснительная записка» (Приложение 1 к ДПБ)?

п.26 РД 03-14-2005:

«26. Приложение № 1 «Расчетно-пояснительная записка» имеет следующую структуру:

- титульный лист;

- оглавление;

- Раздел 1 «Сведения о технологии»;

- Раздел 2 «Анализ риска»;

- Раздел 3 «Выводы и предложения»;

- список использованных источников.

### Какие сведения приводятся на титульном листе «Расчетно-пояснительной записки» (Приложение 1 к ДПБ)?

п.27 РД 03-14-2005:

«27. Титульный лист РПЗ является первой страницей и должен включать следующие сведения:

- надпись «Приложение 1» (в правом верхнем углу);

- регистрационный номер декларации в соответствии с подпунктом 2 п. 17 Порядка;

- наименование РПЗ к декларации с указанием наименования декларируемого объекта и наименования эксплуатирующей организации (или заказчика проекта);

- для действующего объекта - регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов, для проектируемого объекта - наименование проектной документации с указанием стадии проекта (проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта);

- номер книги (в том случае, если РПЗ состоит из двух и более книг);

- местонахождение организации, разработавшей декларацию промышленной безопасности, и год ее разработки.

Если РПЗ состоит из двух или более книг, каждая книга должна иметь свой титульный лист, соответствующий листу первой книги и содержащий сведения, относящиеся к данной книге.

### Что включает в себя раздел 1 «Сведения о технологии» Расчетно-пояснительной записки (Приложение 1 к ДПБ)?

п.29 РД 03-14-2005:

«29. Раздел 1 «Сведения о технологии» должен включать:

- сведения об опасных веществах (представляется для веществ,

- данные о технологии и оборудовании,

- описание технических решений по обеспечению безопасности.

### Что включает в себя раздел 2 «Анализ риска» Расчетно-пояснительной записки (Приложение 1 к ДПБ)?

п.30 РД 03-14-2005:

«30. Раздел 2 «Анализ риска» должен включать:

- анализ известных аварий:

  - перечень аварий и обобщенные данные об инцидентах, имевших место на декларируемом объекте (для действующих объектов);

  - перечень наиболее опасных по последствиям аварий, имевших место на других аналогичных объектах, или аварий, связанных с обращающимися опасными веществами;

  - анализ основных причин произошедших аварий;

- сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии:

  - определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий;

  - определение сценариев аварий с участием опасных веществ;

  - обоснование применяемых физико-математических моделей и методов расчета с оценкой влияния исходных данных на результаты анализа риска аварии;

  - оценку количества опасных веществ, участвующих в аварии;

  - расчет вероятных зон действия поражающих факторов;

  - оценку возможного числа пострадавших, в том числе погибших, среди работников декларируемого объекта и иных физических лиц;

  - оценку возможного ущерба;

### Что включает в себя раздел 3 «Выводы и предложения» Расчетно-пояснительной записки (Приложение 1 к ДПБ)?

п.31 РД 03-14-2005:

«31. Раздел 3 «Выводы и предложения» должен включать:

- перечень составляющих (производственных участков) декларируемого объекта с указанием рассчитанных показателей риска аварии;

- сравнительный анализ рассчитанных показателей риска аварии на декларируемом объекте со среднестатистическими показателями риска техногенных происшествий и/или критериями приемлемого риска;

- предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварий.

### Что включает в себя раздел «Список использованных источников» Расчетно-пояснительной записки (Приложение 1 к ДПБ)?

п.32 РД 03-14-2005:

«32. Список использованных источников должен включать:

- перечень нормативно-правовых документов, регулирующих требования промышленной безопасности на декларируемом объекте;

- перечень документации организации, используемой при разработке расчетно-пояснительной записки;

- перечень литературных источников.

## СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА (ПРИЛ. 2 К ДПБ)

### Какую структуру имеет «Информационный лист» (Приложение 2 к ДПБ)?

п.33 РД 03-14-2005:

«33. Приложение№ 2 «Информационный лист» служит для представления гражданам (по их обращению), имеет титульный лист и включает следующие структурные элементы:

- наименование организации, эксплуатирующей декларируемый ОПО или являющейся заказчиком проектной документации;

- сведения о лице, ответственном за информирование и взаимодействие с общественностью (должность, фамилия и инициалы, телефон);

- краткое описание производственной деятельности, связанной с эксплуатацией декларируемого объекта;

- перечень и основные характеристики опасных веществ, обращаемых на декларируемом объекте;

- краткие сведения о масштабах и последствиях возможных аварий и мерах безопасности;

- сведения о способах оповещения и необходимых действиях населения при возникновении аварий.

### Какие сведения приводятся на титульном листе «Информационного листа» (Приложение 2 к ДПБ)?

п.34 РД 03-14-2005:

«34. На титульном листе приложения «Информационный лист» приводятся следующие сведения:

- надпись «Приложение № 2» (в правом верхнем углу);

- регистрационный номер декларации в соответствии с подпунктом 2 п. 17 Порядка;

- наименование информационного листа к декларации с указанием наименования декларируемого объекта и наименования эксплуатирующей организации (или заказчика.

## ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ

### Какие общие требования к оформлению декларации?

п.35 РД 03-14-2005:

«35. Общие требования:

- декларация и приложения к ней должны быть оформлены отдельно друг от друга. Декларация и расчетно-пояснительная записка оформляются в виде отдельных переплетенных книг (или нескольких книг при необходимости);

- текст декларации и приложений к ней должен быть выполнен машинописным способом или с применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров на одной стороне белой бумаги;

- вне зависимости от способа печатания качество напечатанного текста и оформления иллюстраций и таблиц должно удовлетворять требованию четкого однозначного восприятия;

- при оформлении декларации и приложений необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту;

- вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, знаки допускается черными чернилами или черной тушью;

- заголовки структурных элементов декларации следует располагать с новой страницы, в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая;

- заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются;

- расстояние между заголовками структурных элементов, подразделов, пунктов и текстов должно быть не менее 3 интервалов.

### Какие требования к нумерации страниц декларации и приложений?

п.36 РД 03-14-2005:

«36. Требования к нумерации страниц декларации и приложений:

- страницы декларации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая отдельную сквозную нумерацию по всему тексту декларации и каждого приложения к ней;

- титульные листы входят в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют;

- иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц декларации и расчетнопояснительной записки;

- иллюстрации и таблицы учитывают как одну страницу.

### Какие требования к нумерации разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг декларации и расчетно-пояснительной записки?

п.37 РД 03-14-2005:

«37. Требования к нумерации разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг декларации и расчетно-пояснительной записки

- разделы, подразделы, пункты, подпункты и книги декларации и расчетно-пояснительной записки должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела;

- номер пункта включает номер раздела, порядковый номер подраздела и пункта, разделенные точкой, например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.;

- номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой, например: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.;

- если подраздел имеет только один пункт или подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует;

- книги декларации и РПЗ должны иметь порядковую нумерацию в пределах декларации и РПЗ соответственно;

- номер книги следует проставлять арабскими цифрами на титульном листе под указанием наименования декларации или РПЗ, например: «Книга 2».

### Какие требования к иллюстрациям в составе декларации и расчетно-пояснительной записки?

п.38 РД 03-14-2005:

«38. Требования к иллюстрациям:

- иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в декларации или расчетно-пояснительной записке непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице;

- на все иллюстрации должны быть даны ссылки;

- иллюстрации должны иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст);

- иллюстрация обозначается словом «Рисунок». Наименование помещают в одну строку со словом «Рисунок» после его номера через тире. Наименование и слово «Рисунок» помещают после пояснительных данных и располагают посредине строки;

- иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей декларации или расчетно-пояснительной записки;

- иллюстрацию следует выполнять на одной странице; если иллюстрация не умещается на одной странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом наименование иллюстрации помещают на каждой странице и под ним указывают «лист +»;

- масштаб и количество иллюстраций, в том числе ситуационных планов, выбираются в каждом конкретном случае исходя из наглядности и полноты отображения информации.

### Какие требования к таблицам в составе декларации и расчетно-пояснительной записки?

п.39 РД 03-14-2005:

«39. Требования к таблицам:

- цифровой материал должен оформляться в виде таблиц;

- таблицу следует располагать в декларации или РПЗ непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице;

- на все таблицы должны быть даны ссылки;

- таблица обозначается словом «Таблица», название таблицы помещают в одну строку со словом «Таблица» после ее номера через тире. Слово «Таблица» и ее название располагают над таблицей слева без абзацного отступа;

- таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей декларации или РПЗ.

### Какие требования к перечислениям, сноскам и ссылкам в составе декларации и расчетно-пояснительной записки?

п.40 РД 03-14-2005:

«40. Требования к перечислениям и сноскам:

- перечисления при необходимости могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов;

- перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д., и печатать строчными буквами;

- в пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы перечислений;

- сноски следует размещать в декларации или РПЗ при необходимости пояснения содержания текста, таблицы или иллюстрации;

- сноски размещают внизу страницы, на которой находятся текст, таблица или иллюстрация, к которым они относятся.

41. Требования к ссылкам:

- ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером по списку источников и приводить в квадратных скобках;

- наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании;

- ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, перечисления и приложения следует указывать их порядковым номером, например: «+ в разделе 2», «+по п. 3.2.4», «+на рис. 1» и т.д.

### Какие требования к оформлению результатов анализа риска?

п.42 РД 03-14-2005:

«42. Требования к оформлению результатов анализа риска

- результаты анализа риска должны быть обоснованы и оформлены таким образом, чтобы расчеты и выводы, представленные в расчетно-пояснительной записке, могли быть проверены и повторены квалифицированными специалистами, которые не участвовали при первоначальном анализе;

- разработчики декларации могут применять любые обоснованные модели и методы расчета;

- обоснование применяемых моделей и методов расчета, а также результатов оценки риска приводится в РПЗ, в декларации приводятся основные результаты расчетов;

- для обоснования применяемых моделей и методов расчета следует указать организацию, разработавшую их, принятые допущения, предположения, значения основных исходных данных, литературные ссылки на используемые материалы;

- при изложении результатов оценки риска аварии в РПЗ следует указать влияние исходных данных и принятых допущений на рассчитываемые показатели риска;

- приоритетными для проведения анализа риска являются методические документы, согласованные или утвержденные федеральными органами исполнительной власти;

- при анализе соответствия условий эксплуатации декларируемого ОПО действующим нормам и правилам безопасности следует учитывать полноту и своевременность выполнения эксплуатирующей организацией предписаний органов надзора;

- при анализе риска следует проанализировать различные сценарии, отражающие как наиболее вероятные, так и наиболее опасные события. Например, следует учитывать последствия аварийных ситуаций с частичной и полной разгерметизацией оборудования.

- Также следует детально выявить условия и оценить вероятность реализации сценариев аварий с причинением вреда жизни и здоровью человека, имуществу и окружающей природной среде;

- ущерб от возможных аварий следует оценивать в натуральных или денежных единицах с учетом прямых потерь имущества предприятия, затрат на ликвидацию аварии, социально-экономических потерь (затрат на компенсацию пострадавшим), косвенного ущерба (упущенной выгоды), экологического ущерба и потерь от выбытия трудовых ресурсов;

- при оценке риска необходимо преимущественно использовать количественные методы. Количественные показатели риска аварии (частота возникновения аварии, вероятность поражения человека, индивидуальный, коллективный, социальный риск, ожидаемый ущерб и т.д.) определяются на основе объективных статистических данных, а также с использованием специальных количественных графоаналитических методов, методов имитационного моделирования, с помощью построения полей потенциального территориального риска;

- при отсутствии необходимых данных для количественной оценки риска допускается использование качественных показателей риска аварии, выраженных с использованием лингвистических оценок (например, «высокая», «низкая» вероятность). Полнота использования показателей риска аварии определяется уровнем методического обеспечения процедуры анализа риска для различных объектов с учетом их специфики.

## ЭКСПЕРТИЗА ДЕКЛАРАЦИИ

### На основании чего декларация подлежит экспертизе промышленной безопасности?

Ст.13 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат … декларация промышленной безопасности…»

### Кто и за чей счет проводит экспертизу декларации?

Ст.13 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«2. Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств организации, предполагающей эксплуатацию опасного производственного объекта или эксплуатирующей его.»

п.3.3 ПБ 03-314-99:

3.3. Экспертиза декларации проводится организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы декларации промышленной безопасности и не участвующей в разработке рассматриваемой декларации и приложений к ней.

### Что является результатом экспертизы?

Ст.13 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«3. Результатом осуществления экспертизы промышленной безопасности является заключение.»

### Кем устанавливается порядок осуществления экспертизы и требования к оформлению заключения экспертизы?

Ст.13 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«5. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности и требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности (Ростехнадзор – прим. ред.).»

### Для кого предназначены ПБ 03-314-99 «Правила экспертизы декларации промышленной безопасности»?

п.1.3 ПБ 03-314-99:

1.3. Правила экспертизы предназначены для организаций, осуществляющих экспертизу деклараций промышленной безопасности, органов Госгортехнадзора России, а также организаций, проектирующих или эксплуатирующих опасные производственные объекты, подлежащие декларированию. Данные Правила разработаны с учетом нормативных документов Госгортехнадзора России.

### Что является объектом экспертизы декларации?

п.3.1 ПБ 03-314-99:

«3.1. Объектом экспертизы является декларация вместе с приложениями - расчетно-пояснительной запиской, информационным листом»

### Для чего проводится экспертиза декларации промышленной безопасности?

п.3.2 ПБ 03-314-99:

«3.2. Экспертиза проводится с целью установления:

- соответствия полноты и достоверности информации, представленной в декларации, требованиям промышленной безопасности;

- обоснованности результатов анализа риска аварий на опасном производственном объекте, изложенных в декларации;

- достаточности разработанных и/или реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности.»

### Кем проводится экспертиза деклараций в части предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций?

п.3.3 ПБ 03-314-99:

«Экспертиза деклараций в части предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, проводится организацией, имеющей заключение МЧС России и не участвующей в разработке рассматриваемой декларации и приложений к ней.»

### Каким документом определяется процесс экспертизы декларации?

п.5.1-5.2 ПБ 03-314-99:

«5.1. Требования к оформлению заключения экспертизы определяются в главе V ПБ 03-246-98.»

### Какие требования к оформлению заключения экспертизы?

п.3.2 ПБ 03-314-99:

«4.2. Процесс экспертизы декларации определяется ПБ 03-246-98.
Дополнительно в вводную часть заключения экспертизы включаются сведения об организации, разработавшей декларацию..»

«5.2. Заключение экспертизы должно быть конкретным, объективным, аргументированным и доказательным. Формулировки выводов должны иметь однозначное толкование.»

### Что надо указывать в замечаниях к декларации?

п.5.2 ПБ 03-314-99:

Замечания к декларации, выявленные по результатам экспертизы, должны сопровождаться ссылками на требования норм и правил промышленной безопасности.

### Что должны содержать результаты экспертизы декларации?

п.5.3 ПБ 03-314-99:

5.3. Результаты проведенной экспертизы должны содержать оценку каждого структурного элемента декларации и приложений к ней с указанием наименования и номера структурного элемента.

### Что должна включать заключительная часть заключения экспертизы декларации?

п.5.4 ПБ 03-314-99:

5.4. Заключительная часть заключения экспертизы должна включать выводы с обязательной оценкой:

- соответствия полноты и достоверности информации, представленной в декларации, требованиям промышленной безопасности;

- обоснованности результатов анализа риска аварий на опасном производственном объекте, изложенных в декларации

- достаточности разработанных и/или реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности.»

### Что необходимо учитывать при оценке соответствия полноты и достоверности информации, представленной в декларации?

п.5.4.1 ПБ 03-314-99:

5.4.1. При оценке соответствия полноты и достоверности информации, представленной в декларации, требованиям промышленной безопасности необходимо учитывать требования к составу и содержанию сведений, которые должны представляться в декларации, а также фактическое состояние промышленной безопасности декларируемого объекта.

### Что необходимо учитывать при оценке обоснованности результатов анализа риска аварий?

п.5.4.2 ПБ 03-314-99:

5.4.2. При оценке обоснованности результатов анализа риска аварий необходимо учитывать:

- обоснованность применяемых физико-математических моделей и использованных методов расчета;

- правильность и достоверность выполненных расчетов по анализу риска, а также полноту учета всех факторов, влияющих на конечные результаты;

- вероятность реализации принятых сценариев аварий и возможность выхода поражающих факторов этих аварий за границу санитарно-защитной (или охранной) зоны опасного производственного объекта, а также последствий воздействия поражающих факторов на население, другие объекты, окружающую природную среду;

- достаточность мер предотвращения постороннего вмешательства в деятельность опасного производственного объекта, а также противодействия возможным террористическим актам.

## РЕГИСТРАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ДЕКЛАРАЦИЮ

### Кем рассматривается и утверждается заключение экспертизы?

Ст.13 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«4. Заключение экспертизы промышленной безопасности, представленное в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности (Ростехнадзор – прим. ред.), или в его территориальный орган, рассматривается и утверждается ими в установленном порядке.»

### Какой комплект документов представляется в Ростехнадзор при регистрации экспертного заключения на декларацию?

п.1.3 РД 04-271-99:

1.3. Оформленная в установленном порядке декларация представляется в Госгортехнадзор России и его соответствующий территориальный орган в комплекте с соответствующим заключением экспертизы промышленной безопасности декларации промышленной безопасности (далее - заключением экспертизы), оформленным и утвержденным в соответствии с требованиями Госгортехнадзора России, и сопроводительным письмом, подписанным руководителем декларируемой организации.

### Должен ли Ростехнадзор регистрировать поступившую декларацию и экспертное заключение?

Да

п.2.1 РД 04-271-99:

2.1. Поступившие в Госгортехнадзор России и его территориальные органы декларации и заключения экспертизы по ним подлежат регистрации.

### В каком случае Ростехнадзор может отказать в регистрации декларации и экспертного заключения?

п.2.3 РД 04-271-99:

2.3. В случае представления материалов ... не в полном объеме или имеющих очевидные изъяны в оформлении, отраслевое управление (отдел) в срок не более 5 дней и без регистрации возвращает их организации, утвердившей декларацию, с указанием причины возврата.

### Как определяется сотрудник Ростехнадзора, ответственный за осуществление процедуры регистрации, учета и организацию рассмотрения декларации?

п.2.5 РД 04-271-99:

2.5. Руководитель отраслевого управления (отдела) назначает ответственного(ных) за осуществление процедуры регистрации, учета и организацию рассмотрения поступивших в отраслевое управление (отдел) деклараций.

### Каков максимальный срок рассмотрения декларации в Ростехнадзоре?

п.3.3 РД 04-271-99:

3.3. При несоответствии декларации или заключения экспертизы по ней установленным требованиям отраслевое управление (отдел) центрального аппарата Госгортехнадзора России:

- направляет письмо руководителю организации, утвердившему декларацию, с обоснованными предложениями о необходимости переработать декларацию безопасности, а также письмо начальнику соответствующего территориального органа о необходимости осуществить контроль за исполнением предложений Госгортехнадзора России.

- делает соответствующую пометку в журнале учета деклараций и банке данных.

### Каковы действия Ростехнадзора в случае несоответствия декларации или заключения экспертизы по ней установленным требованиям?

Заключение о соответствии МЧС.

п.6.1 ПБ 03-314-99:

Решение об утверждении заключения декларации промышленной безопасности в центральном аппарате Госгортехнадзора России и территориальном органе Госгортехнадзора России принимается с учетом заключения МЧС России (при величине отношения количества опасного вещества на декларируемом объекте к предельному количеству этого вещества более 10) и заключения органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации (при величине отношения количества опасного вещества на декларируемом объекте к предельному количеству этого вещества менее 10).

### Какие документы необходимы для утверждения заключения декларации промышленной безопасности в Ростехнадзоре кроме самого заключения?

п.14 РД 03-14-2005:

«14. Декларация с заключением экспертизы по ней направляется на рассмотрение в управление центрального аппарата Службы, осуществляющее контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на декларируемом ОПО.»

### В каких случаях декларация промышленной безопасности утверждается в Центральном аппарате Ростехнадзора?

Во всех случаях.

п.14 РД 03-14-2005:

«14. Декларация с заключением экспертизы по ней направляется на рассмотрение в управление центрального аппарата Службы, осуществляющее контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на декларируемом ОПО.»

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ

### Кому представляют декларацию промышленной безопасности?

Ст.14 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«6. Декларацию промышленной безопасности представляют органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам в порядке, который установлен Правительством Российской Федерации.»

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Таблица 3 |
| --- |
| Термин | Определение |
| Авария | разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. |
| Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта | документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. |
| Декларируемый объект | опасный производственный объект, для которого разработка декларации промышленной безопасности является обязательной согласно федеральному законодательству или требованиям Службы. |
| Заключение экспертизы на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта | документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии декларации промышленной безопасности требованиям норм и правил промышленной безопасности. |
| Инцидент | отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. |
| Опасные производственные объекты | предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к ФЗ-116. |
| Промышленная безопасность опасных производственных объектов | состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. |
| Составляющие опасного производственного объекта | участки, установки, цеха, хранилища или другие составляющие (составные части), объединяющие технические устройства или их совокупность по технологическому или территориально-административному принципу и входящие в состав опасного производственного объекта. |
| Расчетно-пояснительная записка к декларации промышленной безопасности | документ, в котором приведены материалы, обосновывающие оценку риска аварии и достаточность принятых мер по предупреждению аварий. |
| Сценарий аварии | последовательность отдельных логически связанных событий, обусловленных конкретным инициирующим (исходным) событием, приводящих к определенным опасным последствиям аварии. |
| Сценарий наиболее вероятной аварии (наиболее вероятный сценарий аварии) | сценарий аварии, вероятность реализации которого максимальна за определенный период времени. |
| Сценарий наиболее опасной по последствиям аварии (наиболее опасный по последствиям сценарий аварии) | сценарий аварии с наибольшим ущербом людским и материальным ресурсам или компонентам природной среды. |
| Требования промышленной безопасности | условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в ФЗ-116, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность |
| Экспертиза декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта | оценка соответствия декларации промышленной безопасности нормам и правилам промышленной безопасности, результатом которой является заключение экспертизы. |