К  ВОПРОСУ  О  ПОДГОТОВКЕ   ИСХОДНЫХ   ДАННЫХ   ДЛЯ   РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ

Выдержки из российского законодательства и нормативных документов

1. Требования промышленной безопасности к ПКК в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- К опасным производственным объектам относятся цехи, участки, площадки, на которых:

- получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются  воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества; вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды;

- используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или температуре нагрева воды более 1150 С;

- используются стационарно установленные грузоподъёмные механизмы.

- Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии на эксплуатацию ПКК является представление соискателем лицензии (ООО «Усолье-Сибирский Силикон») в лицензирующий орган (Ростехнадзор) акта приёмки опасного производственного объекта в эксплуатацию,  положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;

- Одним из обязательных условий принятия решения о начале строительства ПКК является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, утверждённого федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности (Ростехнадзором), или его территориальным органом;

- Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект (ООО «Усолье-Сибирский Силикон»), обязана разрабатывать декларацию промышленной безопасности;

- Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе проектной документации на строительство;

- Экспертизе промышленной безопасности подлежат: проектная документация на строительство, декларация промышленной безопасности;

- Разработка декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесённого в случае аварии на опасном производственном объекте.

2. Состав и содержание декларации промышленной безопасности устанавливается «Положением о порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней» РД 03-315-99, утверждённого Постановлением Госгортехнадзора России от 07.09.99 г. №66.

Декларация включает следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- данные об организации – разработчике декларации (наименование, почтовый адрес, телефон, факс, сведения о наличии лицензии на вид деятельности, связанный с декларированием промышленной безопасности);

- оглавление;

- Раздел 1 «Общие сведения», в том числе:

- реквизиты организации;

- обоснование декларирования;

- сведения о месторасположении;

- сведения о персонале и населении.

- Раздел 2 «Результаты анализа безопасности», в том числе:

- сведения об опасных веществах;

- сведения о технологии;

- основные результаты анализа риска.

- Раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности», в том числе:

- сведения об обеспечении требований промышленной безопасности к эксплуатации декларируемого объекта;

-  сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

- Раздел 4 «Выводы», в том числе:

- обобщённая оценка уровня безопасности с указанием наиболее опасных составляющих декларируемого объекта и наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска;

-  перечень планируемых мер, направленных на уменьшение риска аварий.

- Раздел 5 «Ситуационный план», на котором должны быть отмечены:

- промышленная площадка (территория) и граница санитарно-защитной зоны декларируемого объекта;

- предприятия, населённые пункты, места массового скопления людей;

- зоны действия поражающих факторов аварий.

Приложения к декларации:

Приложение 1 «Расчётно-пояснительная записка» включает следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- оглавление;

- Раздел 1 «Сведения об организации», в том числе:

- перечень составляющих декларируемого объекта;

- данные о топографии и месторасположении декларируемого объекта;

- данные о персонале и проживающем вблизи населении.

- Раздел 2 «Анализ безопасности», в том числе:

- характеристика опасных веществ;

- данные о технологии и аппаратурном исполнении;

- описание технических решений по обеспечению безопасности;

- анализ риска.

- Раздел 3 «Выводы и предложения», в том числе:

- перечень наиболее опасных составляющих декларируемого объекта;

- перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска;

- оценка уровня безопасности опасного производственного объекта;

- предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварий.

-    Раздел 4 «Ситуационные планы», на которых должны быть отмечены:

- промышленные площадки (территории) составляющих декларируемого объекта;

- организации, населённые пункты, места массового скопления людей;

- зоны действия поражающих факторов аварий.

-    «Список использованных источников», том числе:

- перечень нормативно-правовых документов, регулирующих требования     промышленной безопасности на декларируемом объекте;

-  перечень документации организации, используемой при разработке расчётно-пояснительной записки;

-  перечень литературных источников.

Приложение 2 «Информационный лист» включает следующие структурные элементы:

- наименование организации, в состав которой входит декларируемый объект;

- сведения о лице, ответственном за информирование и взаимодействие с общественностью;

- краткое описание производственной деятельности, связанной с эксплуатацией декларируемого объекта;

- перечень и основные характеристики опасных веществ, обращаемых на декларируемом объекте;

- краткие сведения о масштабах и последствиях возможных аварий и мерах безопасности;

- сведения о способах оповещения и необходимых действиях населения при возникновении аварий.

3. Перечень исходных данных для разработки декларации промышленной безопасности с учётом «Методических рекомендаций по составлению декларации промышленной безопасности опасного промышленного объекта» РД 03-357-00, утверждённых Постановлением Госгортехнадзора России от 26.04.2000 г. №23.

Разработку декларации рекомендуется начинать с составления Расчётно-пояснительной записки. Это обусловлено тем, что в декларации представляются результаты всесторонней оценки риска аварии и анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Указанные результаты должны быть обоснованы данными, приведенными в расчётно-пояснительной записке.

Перечень исходных данных:

- Перечень составляющих декларируемого объекта.

В качестве составляющих декларируемого объекта приводятся участки, установки, цеха, хранилища или другие составляющие (составные части), объединяющие технические устройства или их совокупность по технологическому или административному принципу и входящие в состав декларируемого объекта. Данные приводятся в форме таблицы.

Основные составляющие декларируемого объекта

| Состав декларируемого объекта | Краткая характеристика составляющих декларируемого объекта |
| --- | --- |
|  | Назначение | Состав | Проектная мощность, тыс. т/год | Метод производства |

2. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на декларируемом объекте.

Сведения приводятся в табличной форме по каждой составляющей декларируемого объекта, указанной в п.1.

Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на декларируемом объекте

| Вещество |  | Признаки идентификации |
| --- | --- | --- |
| Наиме-нова-ние | Ко-ли-чест-во, т | Индиви-дуальное опасное вещество, т | Воспла-меняю- щиеся газы, т | Горючие жидкости | Токсичные вещества, т щест- ва, т | Высокотоксичные вещества, т | Окисляющие вещества, т | Взрывчатые вещества, т | Вещества, опасные для окружающей среды, т |
|  |  |  |  | На складах и базах, т | В техно- логи- ческом процес-се, т |  |  |  |  |  |

3. Данные о размещении персонала декларируемого объекта по его административным единицам и составляющим с указанием средней численности и численности наибольшей работающей смены.

Данные приводятся в табличной форме.

Данные о размещении персонала

| Составляющие декларируемого объекта | Численность, чел. | Наименование административной единицы | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средняя | наибольшая смена |

- Характеристика опасных веществ.

Характеристика опасных веществ  представляется для опасных веществ, учитываемых при идентификации декларируемого объекта, и включает:

- наименование вещества;

- формулу;

- состав;

- общие данные (молекулярный вес, температура кипения, плотность);

- данные взрывоопасности (температура вспышки, температура самовоспламенения, пределы взрываемости);

- данные о токсической опасности (ПДК в воздухе рабочей зоны, ПДК в атмосферном  воздухе, летальная токсодоза, пороговая  токсодоза);

- реакционная способность;

- запах;

- коррозионное воздействие;

- меры предосторожности;

- данные о воздействии на людей;

- средства защиты;

- методы перевода вещества в безвредное состояние;

- меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества.

5.  Данные о технологии и аппаратурном оформлении.

Приводятся следующие данные:

- принципиальная технологическая схема с обозначением основного технологического оборудования и кратким описанием технологического процесса по составляющим декларируемого объекта;

- план размещения основного технологического оборудования, в котором обращаются опасные вещества по составляющим декларируемого объекта;

- перечень основного технологического оборудования, в котором обращаются опасные вещества, по составляющим декларируемого объекта по форме:

| № поз. по схеме | Наименование оборудования, материал | Количество, шт. | Расположение | Назначение | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- данные о распределении опасных веществ по оборудованию по форме:

| Технологический блок, оборудование | Количество опасного вещества, т | Физические условия содержания опасного вещества |
| --- | --- | --- |
| Наименование блока | Наименование оборудования, № по схеме, опасное вещество | Количество единиц оборудования | В единице | В блоке | Агрегатное состоя- ние | Давление, МПа | Темпертура, 0С |

6. Описание технических решений по обеспечению безопасности.

Представляется в виде текста по каждой составляющей декларируемого объекта, том числе:

- описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ (меры, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов; способы герметизации оборудования и его узлов);

- описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ (условия безопасного отсечения потоков; системы аварийного освобождения ёмкостного технологического оборудования; меры по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ);

- описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности;

- описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности.

7. Перечень аварий, имевших место на других аналогичных объектах, или аварий, связанных с обращающимися опасными веществами.

Данные представляются по следующей форме:

| Дата и место аварии | Вид аварии (неполадки) | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии, максимальные зоны действия поражающих факторов | Число пострадавших, ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Анализ основных причин аварий, происшедших на других аналогичных объектах.

Рекомендуется составлять на основе сведений об имевшихся авариях на других предприятиях с аналогичными опасными веществами.

9. Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на декларируемом объекте.

Необходимо подробно проанализировать основные причины возможных аварий применительно к каждой составляющей декларируемого объекта, конкретному технологическому процессу или оборудованию с учётом его технического состояния (ресурса работы и т.д.).

Следует выделить опасности, связанные с:

- основными (типовыми) процессами производства ПКК, в том числе: реакционными процессами (например, восстановление кремния); тепломассообменными процессами (ректификация, сорбция, десорбция и т.п.); теплообменными процессами (нагревание, охлаждение); гидродинамическими процессами;

- физическим износом, коррозией, механическими повреждениями, температурными деформациями оборудования и трубопроводов;

- прекращением подачи энергоресурсов (электроэнергии, пара, воды, азота, сжатого воздуха и пр.);

- возможными ошибками персонала при ведении технологического процесса и при пуске и остановке оборудования;

- внешними воздействиями природного и техногенного характера.

10. Определение типовых сценариев возможных аварий.

Рекомендуется все определённые отдельные события (причины, факторы), обусловленные конкретным инициирующим событием, последовательно и логически связать в сценарии возможных аварий. Далее несколько сценариев, развитие которых происходит по одной схеме и/или которые характеризуются общими признаками, объединить в группы сценариев.

11. Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии.

Оценка проводится для каждого типового сценария (или группы типовых сценариев) и представляется в виде таблицы:

| № сценария | Последствия | Основной поражающий фактор | Количество опасного вещества, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участвующего в аварии | Участвующего в создании поражающих факторов |

12. Статистические данные по оценке частоты отказов оборудования.

Необходимо привести статистические данные по частоте отказов оборудования на аналогичных производствах для прогнозирования частоты событий на декларируемом производстве. Используемые данные должны соответствовать типу анализируемого производства, оборудования, объекта. Данные приводятся в форме таблицы.

Обобщённые статистические данные по оценке частоты отказов оборудования

| Тип отказа оборудования | Вероятность отказа (инцидента) | Масштабы выброса опасных веществ |
| --- | --- | --- |