УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации - Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Г.Г. Онищенко

29 июня 2002 г.

Дата введения: 1 октября 2002 г.

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.695—98

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1124-02

ББК51.21я8

П71

1. Перечень разработан с участием Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России, секции «Гигиена атмосферного воздуха» (Л.А. Тепикина, М.А. Пинигин) Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» РАМН и Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России (А.П. Веселов).

2. Утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 29 июня 2002 г.; введен в действие с 1 октября 2002 г.

3. Введен впервые в качестве дополнения № 5 к ГН 2.1.6.695—98.

Федеральный закон «О санитарно-эпндемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| №№ п/п | Вещества | Номер CAS | Формула | Величина ПДК (мг/м3) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |  |
| 1 | Динатрий карбонат (карбонат натрия) | 497-19-8 | Na2CO3 | 0,15 | 0,05 | Резорб. | 3 |
| 2 | Кальций карбонат | 471-34-1 | СаСО3 | 0,5 | 0,15 | Резорб. | 3 |
| 3 | Пыль мучная |  |  | 1,0 | 0,4 | Резорб. | 4 |

2. Комбинированное действие многокомпонентных смесей

Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и /или/ сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-х компонентной смеси более 80 %;

- в 3-х компонентной - более 70 %;

- в 4-х компонентной - более 60 %.

Приложение 1

(справочное)

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ

| Вещество | Порядковый номер вещества в таблице |
| --- | --- |
| Натрий карбонат | 2 |

Приложение 2

(справочное)

Учреждения-разработчики ПДК

| Учреждение | Порядковый номер вещества в таблице |
| --- | --- |
| ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН | 3, 11 |
| НИЦ «ЭКОС» | 1,2 |