ГН 2.1.5.1093-02

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Дополнение N 3 к ГН 2.1.5.689-98

Maximum allowable concentrations (MACs) of chemicals in the water of water objects used for drinking and domestic-recreation purposes

Addendum N 3 to MACs ГН 2.1.5.689-98

Дата введения 2002-03-01

1. ПОДГОТОВЛЕНЫ секцией "Гигиена воды и санитарная охрана водоемов" Проблемной комиссии "Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды" РАМН (Г.Н.Красовский, З.И.Жолдакова, Н.А.Егорова, Н.А.Зайцев, Н.В.Харчевникова, Н.И.Авсеевич).

2. РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол N 11 от 26.12.01).

3. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 9 января 2002 г.

4. Введены впервые в качестве дополнения N 3 к ГН 2.1.5.689-98.

Таблица

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| N п/п | Наименование вещества | N по CAS | Формула | Величина ПДК, мг/л | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Акриламид | 79-06-1 | С3Н5NО | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 2 | Алюминий | 7429-50-5 | Аl | 0,2 (0,5) | орг., мутн. | 3 |
| 3 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 664-44-77 | NН3 | 1,5 | орг., зап. | 4 |
|  |  | 7664-41-7 |  |  |  |  |
| 4 | Барий | 7440-39-3 | Ва | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 5 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | C20H12 | 0,00001 | с.-т. | 1 |
| 6 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 7 | Винил хлорид | 75-01-4 | С2Н3Сl | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 8 | Гексахлорбензол | 118-74-1 | С6Сl6 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 9 | Гексахлорбутадиен | 87-68-3 | С4Сl6 | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 10 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | С3Н3Вr2Сl | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 11 | Дихлорметан | 75-09-2 | СН2Cl2 | 0,02 | с.-т | 1 |
| 12 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | С3Н6Сl2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 13 | 1,3-Дихлорпропен | 542-75-6 | С3Н4Сl2 | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 14 | 1,1 -Дихлорэтилен | 75-35-4 | C2Н2Сl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 15 | Ди(2-этилгексил)адипат | 103-23-1 | С22Н42O4 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 16 | Ди(2-этилгексил)фталат | 117-81-7 | С24Н38O4 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 17 | Йод | 7553-56-2 | I | 0,125 | с.-т. | 2 |
| 18 | Магний | 7439-95-4 | Mg | 50,0 | орг., привк. | 3 |
| 19 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | 0,01 | c.-т. | 1 |
| 20 | Никель | 7440-02-0 | Ni | 0,02 | c.-т. | 2 |
| 21 | Нитрилотриуксусная кислота | 139-13-9 | С6Н9NО6 | 0,2 | c.-т. | 2 |
| 22 | Свинец | 7439-92-1 | PI | 0,01 | c.-т. | 2 |
| 23 | Стирол | 100-42-5 | С6Н8 | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 24 | Сульфиды и сероводород (по H2S) | 7783-06-4 | H2S | 0,003 | орг., зап. | 4 |
| 25 | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 26 | 2,4,6-Трихлорфенол | 68-06-2 | С6Н3Сl3О | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 27 | Уран | 7440-61-1 | U | 0,1 | c.-т. | 2 |
| 28 | Хлоральгидрат | 302-17-0 | С2НСl3О | 0,01 | с.-т. | 2 |
|  |  | 75-87-6 |  |  |  |  |
| 29 | Хлористый циан (по цианид-иону) | 506-77-4 | CClN | 0,035 | c.-т. | 2 |
| 30 | Хлороформ | 67-66-3 | СНСl3 | 0,1 | с.-т. | 1 |
| 31 | Четыреххлористый углерод | 56-23-5 | CCl4 | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 32 | Эпихлоргидрин | 106-89-8 | С3Н5СlO | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 33 | Этилендиаминтетра-уксусная кислота | 60-00-4 | C10H16N2O8 | 0,2 | с.-т. | 2 |

Приложение 1

(справочное)

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице (ПДК)

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| Винилбензол | 23 |
| Диоктиладипат | 15 |
| Диоктилфталат | 16 |
| Перхлорбутадиен | 9 |
| Тетрахлорметан | 31 |
| Трихлорацетальдегид | 28 |
| Трихлорметан | 30 |
| (Хлорметил)оксиран | 32 |
| Хлорэтилен | 7 |
| Цианогенхлорид | 29 |

В перечень включены вновь нормируемые вещества и вещества, нормативы или наименования которых скорректированы. С введением настоящего нормативного документа отменяются ПДК веществ, номера которых в ГН 2.1.5.689-98 указаны в прилож.2.

Приложение 2

Порядковые номера веществ или смесей постоянного состава, наименования или нормативы которых скорректированы

| N п/п в дополнении N 3 к ГН 2.1.5.689-98 | N п/п в ГН 2.1.5.689-98 |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| 2 | 29 |
| 3 | 82 |
| 4 | 102 |
| 5 | 106 |
| 6 | 115 |
| 7 | 1256 |
| 8 | 212 |
| 9 | 927 |
| 10 | 279 |
| 11 | 434 |
| 12 | 446 |
| 13 | 448 |
| 14 | 130 (ОДУ) |
| 16 | 405 |
| 19 | 786 |
| 20 | 826 |
| 22 | 1011 |
| 23 | 191 |
| 24 | 1035 |
| 25 | 1045 |
| 26 | 1151 |
| 28 | 1132 |
| 30 | 1140 |
| 31 | 320 (ОДУ) |
| 32 | 1232 |
| 33 | 1323 |