ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ГОСТ 12.1.033-81*

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Термины и определения

Occupational safely standards system.
Fire satcly lerms and delinilions

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 августа 1981 г. № 4084 срок действия установлен

с 01.07.82

Настоящих стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий пожарной безопасности в области безопасности труда.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятия.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквивалентны стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Загорание | Неконтролируемое горение вне |
| E. Ignition | специального очага, без нанесения |
| F. Prendre feu | ущерба |
| 2. Угроза пожара (загорания) | Ситуация, сложившаяся на объекте, |
| D. Brandgefahr | которая характеризуется |
| E. Thrcat of fire | вероятностью возникновения пожара, |
| F. Risque d'incendie | превышающей нормативную |
| 3. Причина пожара (загорания) | Явление или обстоятельство, |
| D. Brandentstehungsursache | непосредственно обуславливающее |
| E. Fire cause | возникновение пожара (загорания) |
| F. Cause d'incendie |  |
| 4. Очаг пожара | Место первоначального возникновения |
| D. Brandherd | пожара |
| E. Seat of fire |  |
| F. Foyer d'incendie |  |
| 5. Возникновение пожара (загорания) | Совокупность процессов, приводящих к пожару (загоранию) |
| D. Brandentstehung |  |
| E. Outbreak of fire |  |
| F. Naissance de l'incendie |  |
| 6. Вероятность возникновения пожара (загорания) | Математическая величина возможности появления необходимых и достаточных условий возникновения пожара (загорания) |
| 7. Опасный фактор пожара | Фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному |
| D. Brandrisikofaktoi | ущербу |
| 8. Вероятность воздействия опасных факторов пожара | Математическая величина возможности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров |
| 9. Жертва пожара | Погибшей человек, смерть которого |
| D. Brandopfer | находится в прямой причинной связи |
| E. Fire victim | с пожаром |
| F. Victime d'un incendie | Примечание. Погибший человек считается жертвой пожара в том случае, если его смерть наступила в течение времени, устанавливаемо Инструкцией по учету пожаров и загораний МВД СССР |
| 10. Ущерб от пожара | Жертвы пожара и материальные |
| D. Brandschaden | потери, непосредственно связанные с |
| E. Fire loss | пожаром |
| F. Degals d'incendie |  |
| 11. Развитие пожара | Увеличение зоны горения и/или |
| D. Drandentwicklung | вероятности воздействия опасных |
| E. Fire growth | факторов пожара |
| F. Developpement de l'incendie |  |
| 12. Локализация пожара | Действия, направленные на |
| D. Lokalisation des Brandes | предотвращение возможности |
| E. Fire under control | дальнейшего распространения горения |
| F. Feu localise | и создание условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами |
| 13. Ликвидация пожара | Действия, направленные на |
| D. Liquidation des Brandes | окончательное прекращение горения, |
|  | а также на исключение возможности его повторного возникновения |
| 14. Тушение пожара | Процесс воздействия сил и средство, а |
| D. Brandbekampfung | также использование методов и |
| E. Fire-fighting operations | приемов для ликвидации пожара |
| F. Travaux d'extinction |  |
| 15. Огнетушащее вещество | Вещество, обладающее физико- |
| D. Loschmittel | химическими свойствами, |
| E. Extinguishing medium | позволяющими создать условия для |
| F. Agent d'extinction | прекращения горения |
| 16. Минимальная огнетушащая концентрация средств объемного тушения | Наименьшая концентрация средств объемного тушения в воздухе, которая обеспечивает мгновенное тушение |
| D. Minimale Loschkonzentra-tion ranmlich wirkender Losclunittel | диффузионного пламени вещества в условиях опыта |
| 17. План пожаротушения объекта | Документ, устанавливающий основные вопросы организации |
| План пожаротушения | тушения развившегося пожара на |
| D. Objektbezogener Einsalz-p1an | объекте |
| 18. Пожаро-оперативное обслуживание | Функция пожарных подразделений, состоящая в спасении людей и |
| Оперативное обслуживание | ликвидации пожаров и загораний, а также в поддержании пожарной техники в постоянной готовности |
| 19. Система противопожарной защиты | Совокупность организационных мероприятий и технических средств, |
| D. Brandschutz | направленных на предотвращение |
| E. Fire protection | воздействия на людей опасных |
| E. Protection contre l'incendie | факторов пожара и ограничение материального ущерба от него |
| 20. Пожарная опасность | Возможность возникновения и/или |
| Пожароопасность | развитии пожара |
| D. Brandgefahrdung |  |
| E. Fire hazard |  |
| F. Danger d'incendie |  |
| 21. Показатель пожарной опасности | Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство пожарной опасности |
| Показатель пожароопасности |  |
| 22. Огнезащита | Снижение пожарной опасности |
| D. Flammschutz | материалов и конструкции путем |
| E. Flame retardance | специальной обработки или нанесения |
| F. Ignifugation | покрытия (слоя) |
| 23. Поверхностная огнезащита | Огнезащита поверхности изделия, материала, конструкции |
| 24. Глубокая огнезащита | Огнезащита массы изделия, материала, конструкции |
| 25. Химическая огнезащита | Огнезащита, основанная на химическом |
| D. Chemischer Flammschutz | взаимодействии антипирена с |
| E. Chemical fire retardance | обрабатываемым материалом |
| F. Ignilfugation chimique |  |
| 26. Огнезащитное вещество (смесь) | Вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту |
| D. Frammschutzmittel |  |
| Е. Fire retardant agent |  |
| F. Produit ignifugcant |  |
| 27. Антипирен | Вещества или смеси, добавляемые |
| D. Antipyren | материал (вещество) органического |
| E. Antipyrene | происхождения для снижения его |
| F. Antipyrene | горючести |
| 28. Атмосфероустойчивое огнезащитное вещество | Вещество, обеспечивающее в заданных пределах длительную огнезащиту изделий, |
| D. Flammenschutzmittel wetterbestandiges | постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов |
| E. Wcather-prool fire retardant agent |  |
| 29. Огнезащитное изделие (материал, конструкция) | Изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная опасность |
| D. Flammengcschutztes Erzcugnis | которого является результатом огнезащиты |
| E. Flame-retarded product |  |
| F. Produit ignifuge |  |
| 30. Огнепереграждающая способность | Способность препятствовать распространению горения |
| D. Fcucrhemmendes Vermogen |  |
| E. Fire-resistant capability |  |
| F. Pouvoir соир-fcu |  |
| 31. Огнепреграждающее устройство | Устройство, обладающее огнепреграждающей способностью |
| D. Fcucrhemmende Einrichtung |  |
| E. Fire-stop assembly |  |
| F. Dispositif coupe-feu |  |
| 32. Противодымная защита | Комплекс организационных |
| D. Rauchabzug | мероприятий и технических средств, |
| E. Smoke protection | направленных на предотвращение |
| F. Protection contre 1'enfumage | воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения |
| 33. Пожар | По СТ СЭВ 383-76 |
| D. Brand | Примечание. В области безопасности |
| E. Fire | труда пожар характеризуется образованием |
| F. Incendie | опасных факторов пожара |
| 34. Противопожарное водоснабжение | Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для |
| D. Loschwasserversorgung | забора и транспортирования воды, |
| E. Water supply | хранения ее запасов и использования |
| F. Approvisionnement en cau d'extinction | их для пожаротушения |
| 35. Эвакуация людей при пожаре | Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность |
| Эвакуация | воздействия на них опасных факторов |
| D. Evakuicrung | пожара |
| 36. Спасание людей при пожаре | Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, |
| Спасание | где имеется возможность воздействия на |
| D. Rettung von Menschen bei Branden | них опасных факторов пожара |
| 37. План эвакуации при пожаре | Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, |
| План эвакуации | установлены правила поведения людей, |
| D. Evakuierungsplan | а также порядок и последовательность |
| E. Evacuation plan | действий обслуживающего персонала на |
| F. Plan d'evacuation | объекте при возникновении пожара |
| 38. Пожарная профилактика | Комплекс организационных и |
| D. Vorbengender Brandschutz | технических мероприятий, направленных |
| E. Fire prevention | на обеспечение безопасности людей, на |
| F. Mesures de prevention de l'incendie | предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара |
| 39. (Исключен, Изм. № 1) |  |
| 40. Система предотвращения пожара | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на |
| D. Drandverhutung | исключение условий возникновения пожара |
| 41. Пожарная безопасность объекта | Состояние объекта, при котором с |
| Пожаробезопасность объекта | регламентируемой вероятностью |
| D. Brandsicheheit eines Objekts | исключается возможность возникновения и |
| E. Fire safcty of an object | развития пожара и воздействия на людей |
| F. Securite incendie d'un objet | опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей |
| 42. Правила пожарной безопасности | Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм |
| D. Betricbliche Regelungen in Brandschutz | пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта |
| E. Regulation of fire safety |  |
| F. Consignes de securite incendie |  |
| 43. Противопожарное состояние объекта | Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, числом |
| D. Brandschutzzustand | загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды |
| 44. Противопожарный режим | Комплекс установленных норм поведения |
| D. Brandschutzverordnung | людей, правил выполнения работ и |
| E. Fire prevention regime | эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности |
| 45. (Исключен, Изм. № 1) |  |
| 46. Воспламенение | По СТ СЭВ 383-76 |
| D. Entflammung |  |
| E. Inflammation |  |
| F. Inflammation |  |
| 47. Самовоспламенение | По CT СЭВ 383-76 |
| D. Selbstentflammung |  |
| E. Autoignition |  |
| F. Inflammation spontance |  |
| 48. Продукты горения | По СТ СЭВ 383-76 |
| D. Verbrennungsprodukte |  |
| E. Combustion products |  |
| F. Produits de combustion |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Антипирен 27

Безопасность пожарная объекта 41

Вероятность воздействия опасных факторов пожара 8

Вероятность возникновения загорания 6

Вероятность возникновения пожара 6

Вещество огнезащитное 26

Вещество огнезащитное атмосфероустойчивое 28

Вещество огнетушащее 15

Водоснабжение противопожарное 34

Возникновение загорания 5

Возникновение пожара 5

Воспламенение 46

Жертва пожара 9

Загорание 1

Защита противодымная 32

Изделие огнезащищенное 29

Конструкция огнезащищенная 29

Концентрация средств объемного тушения огнетушащая минимальная 16

Ликвидация пожара 13

Локализация пожара 12

Материал огнезащищенный 29

Обслуживание оперативное 18

Обслуживание пожарно-оперативное 18

Огнезащита 22

Огнезащита глубокая 24

Огнезащита поверхностная 23

Огнезащита химическая 25

Опасность пожарная 20

Очаг пожара 4

План пожаротушения 17

План пожаротушения объекта 17

План эвакуации 37

План эвакуации при пожаре 37

Пожар 33

Пожаробезопасность объекта 41

Пожароопасность 20

Показатель пожарной опасности 21

Показатель пожароопасности 21

Правила пожарной безопасности 42

Причина загорания 3

Причина пожара 3

Продукты горения 48

Профилактика пожарная 38

Развитие пожара 11

Режим противопожарный 44

Самовоспламенение 47

Система предотвращения пожара 40

Система противопожарной защиты 19

Смесь огнезащитная 26

Состояние объекта противопожарное 43

Спасание 36

Спасание людей при пожаре 36

Способность огнепреграждающая 30

Тушение пожара 14

Угроза загорания 2

Угроза пожара 2

Устройство огнепреграждающее 31

Ущерб от пожара 10

Фактор пожара опасный 7

Эвакуация 35

Эвакуация людей при пожаре 35

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Antipyren 27

Betriebliche Regelungen im Brandschutz 42

Brand 33

Brandbekampfung 14

Brandentstehung 5

Brandentstehungsursache 3

Brandentwicklung 11

Brandgefahr 2

Brandgefahrdung 20

Brandherd 4

Brandopfer 9

Brandrisikofaktor 7

Brandschaden 10

Brandschutz 19

Brandschutzverordnung 44

Brandschutzzustand 43

Brandsicherheit cines Objekts 41

Brandverihutung 40

Chemischer Flammschutz 25

Entflammung 46

Evakuierung 35

Evakuierungsplan 37

Feuerhemmende Einrichtung 31

Feuerhemmendes Vermogen 30

Flammengeschutztes Erzeugnis 29

Flammschutz 22

Flammschutzmittel 26

Flammschutzmittel wetterbestandiges 28

Liquidation des Brandes 13

Lokalisation des Brandes 12

Loschmittel 15

Loschwasserversorgung 34

Minimale Loschkonzentration raumlich wirkender Loschmittel 16

Objektbezogener Einsatzplan 17

Rauchabzug 32

Rettung von Menschen bei Branden 36

Selbstentflammung 47

Verbrennungsproduktc 48

Vorbeugender Brandschutz 38

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Antipyrene 27

Chemical fire retardance 25

Combustion products 48

Evacuation plan 37

Extinguishing medium 15

Fire 33

Fire cause 3

Fire-fighting operations 14

Fire growth 11

Fire hazard 20

Fire loss 10

Fire prevention 38

Fire prevention service 44

Fire protection 19

Fire-resistant capability 30

Fire retardant agent 26

Fire safety of an object 41

Fire-stop assembly 31

Fire under control 12

Fire victim 9

Flame retardance 22

Flame-retarded product 29

Inflammation 46

Ignition 1

Outbreak of fire 5

Regulations of fire safety 42

Seat of fire 4

Autoignition 47

Smoke protection 32

Threat of fire 2

Water supply 34

Weather-proof fire retardant agent 28

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Agent d'extinction 15

Antipyrene 27

Approvisionnement en eau d'extinction 34

Cause d'incendie 3

Consignes de securite incendie 42

Danger d'incendie 20

Degats d'incendie 10

Developpement de l'incendie 11

Dispositif coupe-feu 31

Feu localise 12

Foyer d'incendie 4

Ignifugation 22

lgnifugation chimique 25

Incendie 33

Inflammation 46

Inflammation spontanee 47

Mesures de prevention de l'incendie 38

Naissance de l'incendie 5

Plan d'evacuation 37

Pouvoir coupe-feu 30

Prendre feu 1

Produit ignifuge 29

Produit ignifugeant 26

Produits de combustion 48

Protection contre l'enfumage 32

Protection contre l'incendie 19

Risque d'incendie 2

Securite incendie d'un objet 41

Travaux d'extinction 14

Victime d'un incendie 9

(Измененная редакция, Изм. № 1).