ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

о проведении технического аудита производства …

с целью его реконструкции

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

1.1. В результате выполнения работы по Договору Исполнитель должен подготовить Отчет, требования к которому определяются настоящим Приложением.

1.2. Отчет разрабатывается в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе.

1.3. Отчет считается принятым (одобренным) Заказчиком, если он официально ему передан и в течение 15 календарных дней после этого Заказчик не сделал к Отчету письменных замечаний.

1.4. Исполнитель должен переделать Отчет согласно письменным замечаниям Заказчика в течение …-ти календарных дней. После этого, Отчет повторно отправляется Заказчику.

1.5.  В Отчете Исполнитель должен показать и аргументировано подтвердить возможность получения после реконструкции:

- продукции: …, марок ….,

- в количестве: …

1.6. В Отчете Исполнитель должен показать: как изменятся технические параметры производства после осуществления предлагаемой реконструкции.

1.7. В Отчете Исполнитель должен сравнить технические параметры производства после реконструкции с техническими параметрами аналогичных производств лицензиара и еще одного - двух производителей аналогичной продукции.

1.8. В Отчете должны быть показаны «узкие» места существующего производства и указаны способы ликвидации «узких» мест.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать следующие разделы:

2.1. Исходные данные для предлагаемой реконструкции (описание существующей технологии и ее аргументированная критика):

2.1.1. сырье,

2.1.2. продукция,

2.1.3. отходы, выбросы в атмосферу и стоки производства

2.1.4. материальный баланс производства

2.1.5. расходные нормы сырья, материалов, энергоресурсов,

2.1.6. технологическая схема,

2.1.7. спецификация оборудования,

2.1.8. энергетика и инженерные сети производства

2.1.9. контроль и управление производством с помощью КИПиА,

2.1.10. лабораторно-аналитический контроль производства,

2.1.11. численность персонала,

2.1.12. технология, технические характеристики (в том числе - определяющие экономику производства),

2.1.13. запасы производственных мощностей оборудования и резервы инфраструктуры,

2.1.14. «узкие» места производства, пути ликвидации «узких» мест.

2.2. Результаты независимого анализа качества сырья и продукции и сравнение их с данными «Усольехимпром».

2.3. Сравнение существующей технологии с технологией лицензиара и других производителей ПВХ, показывающее – к каким технологическим параметрам процесса нужно стремиться при проведении реконструкции.

2.4. Описание лицензионных марок …, которые должны быть получены после реконструкции.

2.5. Описание изменений, которые предлагается выполнить во время реконструкции:

2.5.1. общее описание предлагаемых изменений

2.5.2. изменения в сырье, материалах, катализаторах: количество, марки, поставщики, качество, пределы отклонения параметров, способы подачи, способы учета, способы подготовки, условия хранения и транспортировки и т.д.

2.5.3. подтверждение возможности получения лицензионной продукции,

2.5.4. отходы, выбросы в атмосферу и стоки производства после реконструкции,

2.5.5. материальный баланс производства после реконструкции,

2.5.6. расходные нормы сырья, материалов, энергоресурсов после реконструкции,

2.5.7. технологическая схема после реконструкции,

2.5.8. спецификация оборудования: какое оборудование демонтируется, какое устанавливается, включая марки оборудование, основные характеристики оборудования, предварительные размеры, вес и материалы конструкций,

2.5.9. сведения о производителях нового оборудования,

2.5.10. энергетика и инженерные сети производства после реконструкции, включая приблизительные характеристики и размеры электросетей и труб,

2.5.11. контроль и управление производством с помощью КИПиА после реконструкции: что демонтируется, что добавляется,

2.5.12. лабораторно-аналитический контроль производства после реконструкции,

2.5.13. изменения в технологии:

- изменение физических параметров: температуры, давления, скоростей, плотности, агрегатного состояния и др.;

- изменение параметров массообмена: растворимости, флегмового числа, плотности орошения, числа теоретических тарелок, соотношения реагирующих веществ и др.;

- изменение параметров теплообмена:  площади теплообмена, коэффициент теплопередачи, теплоемкость сред;

- изменение времени проведения технологических операций: нагрева, охлаждения, перемешивания, взаимодействия, отстаивания, расслаивания, фильтрации, сорбции, осаждения и др.;

- создание градиентов изменения параметров технологических процессов;

- сроки службы катализаторов, ингибиторов, насадок, электродов и др.;

- характер и параметры смешения, перемешивания, подачи компонентов и др.;

- рабочие формы веществ, концентрации веществ в растворах;

- другие изменения в технологических процессах.

2.5.14. численность персонала после реконструкции,

2.5.15. новые технические характеристики, их сравнение со старыми, с характеристиками лицензиара и некоторых других производителей.

2.6. Исполнитель должен показать стоимость выполнения реконструкции «под ключ», разложив ее по пунктам типового бюджета. Типовая форма этого документа  приведена в Приложении №… к договору.

ЗАКАЗЧИК:							ИСПОЛНИТЕЛЬ: