РЕКОМЕНДУЕМАЯ СКОРОСТЬ ВОДЫ В ТРУБАХ (м/с)

(Диаметры труб в мм , передача тепловой энергии в Гкал/час)

| Диаметр мм Скорость м/с Т.энергия Гкал/ч | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 3,5 м3/ч | 5,4 м3/ч | 8,5м3/ч | 14,3м3/ч | 21,7м3/ч | 33,9м3/ч | 76,3м3/ч | 135,6м3/ч | 211,9м3/ч |
| 95/70 (Гкал/ч) | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,36 | 0,54 | 0,85 | 1,9 | 3,4 | 5,3 |
| 110/70 ( Гкал/ч) | 0,14 | 0,22 | 0,34 | 0,57 | 0,87 | 1,36 | 3,05 | 5,42 | 8,48 |
| 1,5 | 4,3 м3/ч | 6,8 м3/ч | 10,6м3/ч | 17,9м3/ч | 27,1м3/ч | 42,4м3/ч | 95,4м3/ч | 169,6м3/ч | 264,9м3/ч |
| 95/70 (Гкал/ч) | 0,11 | 0,17 | 0,27 | 0,45 | 0,68 | 1,06 | 2,38 | 4,24 | 6,62 |
| 110/70 (Гкал/ч) | 0,17 | 0,27 | 0,42 | 0,72 | 1,08 | 1,7 | 3,82 | 6,78 | 10,6 |
| 1,8 | 5,2 м3/ч | 8,1 м3/ч | 12,7м3/ч | 21,5м3/ч | 32,6м3/ч | 50,9м3/ч | 114,5м3/ч | 203,5м3/ч | 317,9м3/ч |
| 95/70 (Гкал/ч) | 0,13 | 0,2 | 0,32 | 0,54 | 0,82 | 1,27 | 2,86 | 5,09 | 7,95 |
| 110/70 (Гкал/ч) | 0,21 | 0,32 | 0,51 | 0,86 | 1,3 | 2,07 | 4,58 | 8,14 | 12,72 |
| 2 | 5,8 м3/ч | 9,0 м3/ч | 14,1м3/ч | 23,9м3/ч | 36,2м3/ч | 56,5м3/ч | 127,2м3/ч | 226,1м3/ч | 353,3м3/ч |
| 95/70 (Гкал/ч) | 0,15 | 0,23 | 0,35 | 0,6 | 0,9 | 1,41 | 3,18 | 5,65 | 8,83 |
| 110/70 (Гкал/ч) | 0,23 | 0,36 | 0,56 | 0,96 | 1,45 | 2,26 | 5,09 | 9,04 | 14,13 |
| 2,5 | 7,2 м3/ч | 11,3м3/ч | 17,7м3/ч | 29,8м3/ч | 45,4м3/ч | 70,7м3/ч | 159,0м3/ч | 282,6м3/ч | 441,6м3/ч |
| 95/70 (Гкал/ч) | 0,18 | 0,28 | 0,44 | 0,75 | 1,14 | 1,77 | 3,98 | 7,06 | 11,04 |
| 110/70 (Гкал/ч) | 0,29 | 0,45 | 0,71 | 1,19 | 1,82 | 2,83 | 6,36 | 11,3 | 17,66 |
| 3,5 | 10,1м3/ч | 15,8м3/ч | 24,7м3/ч | 41,8м3/ч | 63,3м3/ч | 98,9м3/ч | 222,5м3/ч | 395,6м3/ч | 618,2м3/ч |
| 95/70 (Гкал/ч) | 0,25 | 0,4 | 0,62 | 1,05 | 1,58 | 2,47 | 5,56 | 9,89 | 15,45 |
| 110/70 (Гкал,ч) | 0,4 | 0,63 | 0,99 | 1,67 | 2,53 | 3,96 | 8,9 | 15,82 | 24,73 |

Рекомендованная скорость в трубах для воды: 1…2 м/с (допускается до 10 м/с)