Тетрахлорид кремния Хлорид кремния

CAS № 10026-04-7 SiCl4 RTECS № VW0525000 Молекулярная масса: 169.89 ООН № 1818 ЕС № 014-002-00-4

| ВИДЫ ОПАСНОСТИ / ВОЗДЕЙСТВИЯ | ОСТРАЯ ОПАСНОСТЬ / СИМПТОМЫ | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ | Негорюче. В огне выделяет раздражающие или токсичные пары (или газы). |  | НЕ ПРИМЕНЯТЬ воду. В случае возгорания в окрестностях: порошок, углекислота. |
| ВЗРЫВООПАСНОСТЬ |  |  |  |

| ВОЗДЕЙСТВИЕ |  | ИЗБЕГАТЬ ЛЮБОГО КОНТАКТА! | ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ! |
| --- | --- | --- | --- |
| Вдыхание | Боли в горле. Кашель. Ощущение жжения. Одышка. Затрудненное дыхание. Симптомы могут быть отсроченными (см. Примечания). | Вентиляция, местная вытяжка или защита органов дыхания. | Свежий воздух, покой. Полусидячее положение. Обратиться за медицинской помощью. |
| Кожа | Боль. Покраснение. Волдыри. Ожоги кожи. | Защитные перчатки. Защитная одежда. | Удалить загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или под душем. Обратиться за медицинской помощью. |
| Глаза | Боль. Покраснение. Сильные глубокие ожоги. Потеря зрения. | защитная маска или защита глаз в сочетании с защитой органов дыхания. | Вначале промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это не трудно), затем доставить к врачу. |
| Проглатывание | Ощущение жжения. Боль в животе. Шок или коллапс. | Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы. | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью. |

| ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК | УПАКОВКА И МАРКИРОВКА |
| --- | --- |
| Вентиляция. Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость сухим песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НИКОГДА не направлять струю воды на жидкость. (дополнительная личная защита: костюм химической защиты, включая автономный дыхательный аппарат. | Не перевозить с продуктами питания и кормами. Классификация ЕС Символ: Xi R: 14-36/37/38 S: (2-)7/8-26 Классификация ООН Класс опасности ООН: 8 Группа упаковки ООН: II |
| ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ | ХРАНЕНИЕ |
| Карта транспортной безопасности: TEC (R)-80S1818 Код NFPA: H3; F0; R2; W | Отдельно от пищевых продуктов и кормов. См. Химическая Опасность. В сухом месте. Хорошо закрытым. |

| ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ВНЕШНИЙ ВИД: БЕСЦВЕТНАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ ДЫМЯЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ С РЕЗКИМ ЗАПАХОМ ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: Пар тяжелее воздуха. ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: Вещество разлагается при разогреве с образованием токсичных и едких паров, в том числе хлористого водорода. Реагирует бурно с водой с образованием хлористого водорода и кремниевой килоты. При контакте с воздухом выделяет едкие пары. Агрессивно в отношении многих металлов в присутствии воды с выделением водорода. НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: TLV (предельная пороговая концентрация, США) не установлена Российские нормативы: максимально разовая ПДК в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3. Класс опасности: 2 (1998) | ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ: Вещество может всасываться в организм при вдыхании паров и через рот. РИСК ПРИ ВДЫХАНИИ: Нет указаний на скорость достижения опасной концентрации в воздухе при испарении этого вещества при 20°C. ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: Вещество и пар оказывает разъедающее действие на глаза, кожу и дыхательные пути. Разъедающее действие при проглатывании. Вдыхание его паров может вызвать отек легких (см. Примечания). Эффекты могут быть отсроченными. Показано медицинское наблюдение. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| Температура кипения: 59°C Температура плавления: -70°C Относительная плотность (вода = 1): 1.52 (0°C) Растворимость в воде: реагирует Давление паров, кПа при 20°C: 26 Относительная плотность пара (воздух = 1): 5.9 |  |
| ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |
| ПРИМЕЧАНИЯ |
| Бурно реагирует с такими средствами пожаротушения, как вода.Симптомы отека легких часто проявляются через несколько часов и обостряются при физической нагрузке. Поэтому требуется отдых и медицинскоe наблюдение.Должен рассматриваться вопрос о немедленном введении соответствующего средства врачом или лицом им уполномоченным. |