| Топлива, массовая характеристика: | Высшая теплотворная способность (запятая разделяет разряды, а не целую и дробную часть числа) |
| --- | --- |
|  | кДж/кг | ккал/кг | БТЕ/фунт, BTU/lb |
| Ацетон,Acetone | 29,000 | 6,900 | 12,500 |
| Бензин, Gasoline, Petrol | 47,300 | 11,250 | 20,400 |
| Бутан, Butane C4H10 | 49,500 | 11,800 | 20,900 |
| Водород, Hydrogen | 141,800 | 33,800 | 61,000 |
| Газойль, Gas oil | 38,000 | 9,050 | 16,400 |
| Глицерин, Glycerin | 19,000 | 4,550 | 8,150 |
| Гудрон, Битум, Tar | 36,000 | 8,600 | 15,450 |
| Дизтопливо, дизельное топливо, Diesel | 44,800 | 10.700 | 19,300 |
| Дерево сухое, Wood (dry) | 14,400 - 17,400 | 3,450 - 4,150 | 6,200 - 7,500 |
| Керосин, Kerosene | 35,000 | 8,350 | 15,4000 |
| Кокс, Coke | 28,000 - 31,000 | 6,650-7,400 | 12,000 - 13,500 |
| Мазут, Heavy fuel oil | 41,200 | 9,800 | 17,700 |
| Метан, Methane | 55,550 | 13,250 | 23,900 |
| Порох, Gun powder | 4,000 | 950 | 1.700 |
| Пропан, Propane | 50,350 | 12,000 | 21,650 |
| Растительные масла, Oils vegetable | 39,000 - 48,000 | 9,300 - 11,450 | 16,750 - 20,650 |
| Скипидар, Turpentine | 44,000 | 10,500 | 18,900 |
| Спирт, Alcohol, 96% , Ethanol | 30,000 | 7,150 | 12,900 |
| Сырая нефть, Petroleum | 43,000 | 10,250 | 18,500 |
| Торф, Peat | 13,800 - 20,500 | 3.300 - 4,900 | 5,500 - 8,800 |
| Уголь-антрацит, Anthracite | 32,500 - 34,000 | 7,750-8,100 | 14,000 - 14,500 |
| Уголь битуминозный (жирный), Bituminous coal | 17,000 - 23,250 | 4,050-5,500 | 7,300 - 10,000 |
| Уголь древесный, Charcoal | 29,600 | 7,050 | 12,800 |
| Уголь каменный, Coal | 15,000 - 27,000 | 3,550-6,450 | 8,000 - 14,000 |
| Уголь бурый, лигнит, Lignite | 16,300 | 3,900 | 7,000 |
| Уголь -полуантрацит, Semi anthracite | 26,700 - 32,500 | 6,350 - 7,750 | 11,500 - 14,000 |
| Эфир, Ether | 43,000 | 10,250 | 18,500 |
| Газы, объемная характеристика: | кДж/м3 | ккал/м3 | БТЕ/фут3, Btu/ft3 |
| Ацетилен, Acetylene | 56,000 | 13,350 | 728 |
| Бутан, Butane C4H10 | 133,000 | 31,750 | 1,700 |
| Водород, Hydrogen | 13,000 | 3,100 | 170 |
| Метан, Methane CH4 | 39,800 | 9,500 | 520 |
| Природный газ, Natural gas | 35,000- 43,000 | 8,350-10,250 | 455 - 560 |
| Пропан, Propane C3H8 | 101,000 | 24,100 | 1,310 |